# 基于输电线路运行与故障防范概述论文_何春范

（国网内蒙古东部电力有限公司扎兰屯市供电分公司 内蒙古呼伦贝尔市 162650）

摘要：输电线路巡视能够及时发现缺陷和安全隐患并及时安排消缺和检修。为加强设备缺陷管理，有必要建立输电线路本体台账、附属设施台账、交叉跨越台账、树木障碍台账等，有计划地对不同类型、不同严重程度的缺陷进行及时消除，在最大程度上保证输电线路的安全稳定运行。

关键词：输电线路运行；故障；防范措施

1输电线路缺陷

1.1输电线路缺陷分类

输电线路的缺陷分为三类，即本体缺陷、附属设施缺陷和外部隐患三大类。第一，本体缺陷。本体缺陷是指组成线路本体的全部构件、附件及零部件，包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、拉线和接地装置等发生的缺陷。第二，附属设施缺陷。附属设施缺陷是指附加在线路本体上的线路标识、安全标志牌以及各种在线监测装置、防鸟刺等装置。第三，外部隐患。外部隐患是指外部环境变化对线路安全运行构成威胁的情况，如在线下及防护区违章建房、违章施工、违章树木等。

1.2输电线路缺陷级别

输电线路的各类缺陷按照严重程度可以分为一般缺陷、严重缺陷和危急缺陷3种。（1）一般缺陷。一般缺陷是指对线路安全运行威胁较小，在一定时间内不会对线路造成重大影响的缺陷，处理措施及验收如下。一般轻微处理措施：如地面上就可以补加脚钉、螺丝、螺帽等，输电线路通道内的交叉跨越、树木苗圃问题，可以在月度巡视计划中安排巡线人员进行处理；验收：应在一个定期的巡视周期内进行检查，检查消缺是否符合标准要求后汇报。一般地面处理措施：如补加丢失的塔材、接地引下线等，砍伐修剪线下及防护区超高树木，可在运维班组月度消缺计划中进行处理，验收同上一致。一般杆塔上处理措施：对一般性杆塔上缺陷可由工区安排检修班组或者带电作业班组及时处理，验收同上一致。（2）严重缺陷。严重缺陷是指缺陷对线路安全运行已构成严重威胁，短期内线路尚可维持安全运行，但是也需要尽快处理的缺陷。严重缺陷处理措施及验收：应由工区安排检修班组或者运维班组采取临时安全措施，在制定完善的计划后安排停电或者带电处理，一般不超多一周（最多不超过一个月），结合现场检修进行，边检修边验收。（3）危急缺陷。危急缺陷是指缺陷已经严重危及到线路的安全运行，随时可能引发线路故障的危险且紧急需要立即处理的缺陷。危急缺陷处理及验收一般不超过24h，并结合现场检修进行，边检修边验收，发现危急缺陷时巡视人员应立即汇报工区，工区应立即派人现场核实，核实后应申请临时检修，由检修班组及时处理。

2完善策略

2.1电力输电线路的运行维护

2.1.1制订完善、科学的运行维护方案

电力企业在明确认知电力输电线路运行维护重要性的基础上，需根据不同管辖区域的实际情况，包括气候条件、地理条件、输电线路分布情况等，有针对性、目的性地制订电力输电线路运行维护制定与纲要。与此同时，在新建电力输电线路过程中，为了保证电力输电线路设计与施工质量，设计工作人员需参与到实地调研与施工中，进行资料信息的收集与分析，保证设计方案的科学性、合理性、可行性。此外，在电力输电线路试运行过程中，需要指派高专业、工作经验丰富的技术人员对输电线路运行质量进行全面检查，保证输电线路运行质量，同时，要求电力输电线路运行维护工作人员做好准备工作，针对存在的问题进行及时处理，并建立相应的应急预案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.2制订相对完善的维护、养护、检修方案

规范、合理、系统的监督管理制度可保证电力输电线路运维工作有章可循、有据可依，从而提升线路巡检效率，实现线路故障的及时排除。比如，制订区域责任制，明确电力输电线路相关工作人员运行维护管理职责，做到无死角监测与维护；要求工作人员定期对输电线路运行情况进行巡视，针对重点区域，比如气候条件恶劣区域应加大巡视与管理力度，适当地缩短巡视周期，在每次巡视后需要做好巡视记录与维护检修记录工作，用以为相关工作人员提供信息依据。

2.1.3做好电力输电线路故障防范工作

针对可能影响电力输电线路运行稳定与安全的因素，应采取有针对性的策略，做好安全风险防范工作，降低输电线路故障发生概率。

2.2电力输电线路的故障排除

在电力输电线路设计阶段，设计工作人员需要参与到实地调研工作中，对输电线路所在地进行综合分析，从而在设计过程中处理好设计与施工技术应用问题，保证设计方案的可行性，提升电力输电线路建设质量。与此同时，对输电线路建成运行后可能出现的故障进行深入分析，制订应急方案，完善故障预防体系。在电力输电线路建设过程中，需从材料、工艺技术两个方面入手，进行故障排除。保证施工材料质量合格，选择整体性能相对较好的材料施工；做好施工管理工作，避免施工材料浪费、以次充好等问题的产生；保证施工工艺满足相关技术标准与要求，控制施工技术应用误差，提升电力输电线路建设质量，避免自身因素形成线路故障。此外，在电力输电线路运行过程中，应有针对性地选择检修技术进行故障排除。比如，在线路绝缘情况监测过程中，可利用电压分布检测法、脉冲电流法、绝缘电阻法等进行实践操作，也可根据实际情况实现多种检测技术的结合应用，用以提升检测精准度，实现故障的有效排除；在雷击故障排除过程中，可利用雷电定位系统进行实践操作，即利用先进技术在线路关键位置设置雷电定位系统，利用雷电定位系统对线路遭受雷击的位置进行自动化、精准定位，并判断雷击对输电线路存在的影响程度，从而采取行之有效的措施进行问题进一步的处理与解决。此外，在进行故障排除时，也可应用机械力学检测技术进行杆塔与导线故障的监测。

2.3做好输电线路的自然灾害防治措施

针对自然因素对输电线路的破坏，在输电线路的运行过程中，要不断做好输电线路的自然灾害防治措施。首先，做好输电线路的防雷工作。这就要求在规划输电线路时，要尽量避开雷电多发区，并应用先进的防雷技术，如：避雷针、降低杆塔接地电阻等，有效减少雷电对输电线路的影响；其次，做好输电线路的防风工作。掌握当地自然条件，制定有针对性性的防治措施，并加强与气象部门的合作，保证在大风来临之前，积极做好预防工作。

结论

总而言之，电力输电线路承载着电能分配与输送的重要使命，其运行质量决定了整个电力系统运行的稳定与安全。因此，电力企业以及相关工作人员应明确认知电力输电线路影响因素，在“具体问题具体分析”的原则上，采取有针对性的技术方法与措施进行运行维护与故障排除，减小电力输电线路故障的影响。

参考文献：

［1］刘辉.探讨电力输配电线路的运行维护与故障排除技术［J］.通讯世界，2017（23）：252-253.

［2］黄培松.电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析［J］.科技创新与应用，2017（17）：173.

论文作者:何春范

论文发表刊物:《电力设备》2018年第16期

论文发表时间:2018/10/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79526fb4b37649c4315d4294.html