# 浅谈现代测绘技术在公路勘测中的应用论文_张润钢

张润钢包头市公路规划勘测设计院 内蒙古包头 014040

摘要：公路的勘测设计是整个公路施工工程的一个重要的基础。对于公路的勘测质量的好坏直接关系到了之后的路基和桥隧的施工质量。本文结合了作者自身的经验，系统的阐述了现代测绘技术在公路勘测中的应用。

关键词：测绘技术；公路勘测现代测绘学是

随着空间技术、计算机技术、信息科学、遥感和地理信息系统等的发展，逐步成的一门多学科交叉、跨学科的综合科技领域。现代测绘学是一门新兴的空间信息科学技术，是应用系统的方法、现代化的手段，在对空间信息的生成和管理过程中用于科学研究、行政管理、法律运作和技术工作的空间数据进行获取和管理中所采用的所有学科的综合体，是涉及到空间数据的量测、分析、管理和显示的一门现代化的综合技术手段和方法。

1 公路工程现代测绘技术1.1 “3S”技术以遥感（ Remote Sensing ： RS ） 、地理信息系统（ GeographicInformation System：GIS）、全球定位系统（Global Positioning System：GPS）为核心和主体，在计算机技术和通信技术的支持下，正在形成一门新的科学———地球空间信息学，现代测绘学就是地球空间信息学。其主体是遥感（RS）、全球定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）三门既相互独立又密切联系的科学技术，统称为“3S”技术。“3S”技术的集成即“3S 一体化”是现代测绘学发展的重要方向。

遥感（RS）主要是指从远距离高空以及外层空间的各种平台上利用可见光、红外、微波等电磁波探测仪器，通过摄影或扫描、信息感应、传输和处理，从而研究地面物体的形状、大小及其环境的相互关系与变化的现代技术科学。利用遥感图像所获取的信息，经过图像处理和加工后，能准确地揭示区域地质构造、水文地质条件、地形地貌状况，从而为路线选址提供全面可靠的原始资料，具有经济、客观、准确、高效的特点。

全球定位系统（GPS）是美国军方研制的新一代卫星导航定位系统，具有全天候、高精度和全球覆盖的能力，而且其能力已从地球表面系统扩展到航空测量和航天遥感中去。利用GPS 技术进行公路修筑过程中的控制测量、地形测量、施工放样、基平测量等工作，速度快，精度高，不受地形及时间空间等客观条件的限制，克服了传统的测量工作中存在的问题。

地理信息系统（GIS）是一种采集、存储、管理、分析和评价全球或区域与空间地理分布有关的数据的空间信息系统，是随着计算机科学、空间科学、测绘遥感学、地球科学、环境科学、信息科学和管理科学的发展而新兴的一门边缘交叉学科。利用GIS 对遥感信息进行分析和处理，可建立选线的空间分析模型，综合考虑各种影响因素，充分利用GIS 的空间分析功能，从而为路线选址提供强有力的决策支持。

1.2 数字化测绘技术数字化成图技术出现很好的克服传统技术的不足，cass 软件是基于autocad平台开发的新一代数字化成图软件，继承了后者在绘图编图及打印等功能强大优势；另外也把我国测绘施工的特点很好的结合在了一起，从而开发了一系列能够应用于工程施工等不同方面的功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆进行外业的时候可以由全站仪、GPS 或回声仪实测的数据通过计算机以cass6.0 的格式进行输出，利用cass6.0 的强大功能能够自动的生成等高线和各种相关图式、地形的要素，从而方便的进行草图的打印，可以在计算机上进行审核并进行修改和编辑，最后一次性出图。于cass 的矢量特性可直接进行各个各样需要的分析和计算，从而节约了大量的人力和物力，缩短整个制图的工期。同时数字化测绘技术便于做各种分析和设计，陆上地形图的重要应用之一就是做各种分析和计算，如道路长度的计算，施工面积量的计算和断面分析等，现在利用计算机来解决这些问题已经非常的方便和快捷。

2 现代测绘技术在公路勘测中的应用以“3S”技术为主体的现代测绘技术辅以常规测绘技术、计算机技术、人工智能专家系统技术等，可以在公路勘测的整个过程中都提供强有力的技术支持，从而利用最先进的空间科学技术服务于公路的勘测，提高工作效率，保证工程质量，节约工程费用。

2.1 公路地质勘测和选线中的应用公路是附属于土地之上的构筑物，其修筑与该地的水文地质条件、地形地貌条件、自然地理条件、社会经济状况有着密切的关系。地质资料的获取是进行路线选址和设计的先决条件。首先利用遥感技术进行公路地质调查，利用区域有关的航空像片及其它航天航空遥感资料，经过图像处理后，从中提取沿线的主要地质信息，然后结合路线调查、实地勘测和对已有资料的全面分析，确定该地区的对公路选线有影响的所有的因素条件，为选址提供基础资料。

2.2 施工测设及质量控制中的应用公路施工中需要进行大量的测量工作。GPS 所具有的点间无须通视、全天候、高精度的特性使得其应用领域不断拓宽。当前实时动态定位（RTK）技术、差分GPS 技术（DGPS）等的精度已足以满足公路施工过程中控制测量和地形测绘工作的要求。利用GPS 技术可同时确定点的平面位置和高程位置。在公路施工开始时，利用GPS 技术可打破传统的先控制、后碎部的测量程序，而是一次测设整个工程所需的控制点，辅之以常规的测绘技术可以较高的效率进行公路的施工放样。通过GPS 高程测量技术可实现公路的基平测量。利用已有的适量控制点和水准点在计算机中进行坐标转换、高程拟合或内插可实现这一工作。在公路的验收过程中，对公路的几何指标的检核也可利用GPS 接收机进行，测量信息经过随机的数据处理软件可实时给出测量结果，而且精度可以满足要求，极大地提高了效率。

2.3 公路动态监测与维护中的应用公路在其使用过程中，必然要受到当地自然条件、环境变化、人类活动等因素的影响，利用现代测绘技术可以进行公路宏观监测。以公路修筑过程中的几何信息为基础，将公路及其所在区域各方面的信息通过GIS 的数据采集模块输入GIS 数据库，在GIS 的基础上建立公路管理系统，对整个公路的状况、沿线地理信息等在系统中进行综合管理。及时对公路所在区域的自然地理环境进行动态综合监测，发现可能引起公路破坏的因素并采取有效的维护措施，可以从宏观上保证对公路的动态监测。遥感信息是进行公路动态综合监测的基本信息源。结语现代测绘学是一门具有广阔应用前景的空间信息科学技术，将其应用于公路勘测具有多方面的优越性，这已被大量的公路建筑工程所证明。随着科学技术的不断进步，也有越来越多的先进的测绘技术被应用在公路勘测之中。所以要不断提高对测量的认识并不断提高测量的技术水平，现代测绘技术在公路的勘测中必将发挥越来越大的技术支持作用。

参考文献[1]王永新.现代测绘技术在公路勘测中的应用.价值工程.2012 年17 期[2]赵鹏程.浅析现代测绘技术在地质中的应用.创新科技.2014 年10 期[3]郭世伟.现代测绘技术在工程测量中的应用.大科技.2014 年9 期

论文作者:张润钢

论文发表刊物:《基层建设》2015年2期供稿

论文发表时间:2015/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7957f09ecb74e43b0c789597.html