# 混凝土装配式住宅建筑的施工技术探析论文_张浩

摘 要：随着我国经济不断增长,国家开始大力发展城市建设,人们不再单一的追求吃饱穿暖,而是更加注重精神方面的满足,住的舒适成为人们追求的目标。因此,近年来,房地产市场相当火爆,我国的建筑业也得到了前所未有的突破。城市的发展即对建筑物不断地拆建和新建,从而使得城市建设不断交叠更替。但是在这一过程中,不仅所需施工周期长,对周围的住户和环境都有直接影响,也会间接造成城市无法正常运行。装配式住宅技术的出现,很大程度上缓解了城市运行的压力,改善了传统建筑模式为城市环境带来的影响,受到了建筑行业的关注。本文就混凝土装配式住宅的施工技术进行探讨,为建筑业的持续发展提供方向。

关键词：混凝土；装配式；住宅建筑；施工技术；探析

就现阶段的相关研究及结果而言，装配式住宅建筑的施工领域日渐扩大，而混凝土施工技术在其中的应用就需要采取有效策略。因此在应用混凝土施工技术对装配式住宅建筑展开建设施工时，需要严格根据科学、规范的施工模式，以及装配式住宅建筑的主要特性进行操作，并积极建立健全的施工技术结构，从多个方面对其中存在的问题进行优化与完善，进而才能有效提升装配式住宅建筑的施工效率以及建设质量，进而提高建筑企业在市场间的竞争力，推动企业的快速发展。

一、混凝土装配式住宅建筑的主要优势

（1）节约能源资源

在现阶段的混凝土装配式住宅建筑所应用的施工技术里，可以利用预制外墙板施工技术对装配式建筑外墙板进行铺装，合理使用干技术不仅可以有效降低外墙板的利用数量，还可以促使叠合板阳台所使用的木材及钢材的利用量有所减低，其中木材大致能够节约40%左右，所以混凝土装配式住宅建筑施工技术的合理应用所降低的施工成本也是极为可观的。与此同时，因为该技术的应用可以有效降低施工材料的总应用量，所以间接的还可以降低建筑废弃物的产生量，经过降低废弃物处理成本可以有效减少建筑成本，进而节约建筑工程所需费支出。混凝土装配式住宅建筑在具体的建设施工时所应用的各类材料多数都是由工厂统一加工制造的预制半成品，因此也就不需要在建设现场展开大规模的加工与制造，从而降低建设材料的不必要耗损。除此之外，其在建设施工时，现浇混凝土整体结构所产生噪音存在的时间也较传统建设施工方式要少很多，因此也就可以最大限度的降低对建设现场周遭生活的居民的影响，并且还能降低施工废水配方量，进而也就降低了对自然生态环境造成的影响及污染。

（2）提升住宅建筑质量及性能

随着混凝土装配式住宅建筑施工技术应用的日渐更广泛，也促使建筑工程的建设内容出现了许多改变。多数工业化建筑会利用预制构件进行建设施工，而预制构件的组装形式多数都是集成式施工，而这种形式的施工具有高效、便捷的特性及优势。通常在对预制构件展开组装的过程中，多数是利用相应的机械设备所施工的，人工施工现象较少，自动化水平以及施工效率都相对较高。与此同时，多数先进的智能化技术在施工现场的应用愈发常见，而随着工业化施工技术的应用，也逐渐将机电、装饰与构件等多类住宅建筑施工基础需求融合为一体，再利用模块组装施工技术，便可以达到多种功能合为一体的需求标准。住宅建筑施工一体化的主要转变就是把住宅建筑应用性能及整体质量等多种不可控因素转化成可控因素，由此便能够促使建筑施工的最终质量可以达到建设的标准需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）降低施工周期

通常住宅建筑在核心结构建设完成以后，需要利用许多时间展开窗框收口建设、防水建设以及窗洞剔凿检核等多项内容，然而装配式住宅建筑施工技术在对预制外墙板进行制造生产时就已经将墙面设置外窗时所需要利用的木砖进行了预留，所以在住宅建筑核心结构建设完毕以后，变能够马上展开外围密封施工。和传统的住宅建筑对比发现，混凝土装配式住宅建筑施工技术的合理应用可以有效降低外围施工所需的时间，由此可以进一步降低施工周期，从而为后续住宅建筑施工项目提供有利的支撑。传统住宅建筑在建设施工时，外墙建设、涂抗裂砂浆以及保温材料建设等多项作业大致需要利用三个月左右的时间才能完成，然而混凝土装配式住宅建筑施工技术的应用，已经在预制飘窗以及外墙时就已经把保温材料的施工一同完成，从而促使住宅建筑建设施工周期可以缩短大致三个月左右。

二、混凝土装配式住宅建筑施工技术的核心要点

（1）台座磨具的制造

在应用混凝土装配式住宅建筑施工技术的过程中，其中最为关键的便是台座磨具最终的制造品质。由于台座磨具是住宅建筑所有预制构件制造生产都会核心工具，因此台座磨具的最终制造品质会对预制构件最终的制造生产质量造成决定性的影响。通常应用较为广泛的台座种类可以分为钢台座以及混凝土台座两种，但是不管应用的是哪种台座，就台座自身来讲，确保表面光滑平整是极为关键的。对于2m左右范围的台座而言，通常其表面平整度必须要控制在0.1cm左右。而针对磨具而言，通常会更为注重其刚度与可靠性，而由于磨具需要在常规施工过程中承受混凝土浇筑建设时所产生的冲击力，因此还需要防止其因为蒸发斯诺导致变形发生膨胀问题。磨具制造的核心原则就是建设简便快捷，因此就需要其功能达到预埋构件定位、预制构件预留孔与插筋的标准需求，同时还需要保证其制造技术和周转次数符合标准需求。

（2）灌浆作业的操作

在展开灌浆作业之前，需要对灌浆材料所触及到的全部构件做进一步降温处理，多数会利用喷水的方法，促使构件表面温度降低，达到标准灌浆作业的操作需求，防止构件表面温度较高以及湿度较低的现象发生，从而就能够更为快速的完成灌浆作业的施工建设。例如，若是在冬季展开灌浆作业，那么户外温度必须处于6℃以上才能进行。而对于灌浆作业的建设施工时间，应该在对预制墙板两端现浇位置与模板进行合并之前，预制墙板调整修正完成以后。

在展开灌浆作业时，需要利用灌浆套筒进行施工，而灌浆需要从套筒下方位置展开，由PVC灌浆孔为起点，逐个进行关键，当套筒上方个位置的PVC灌浆孔已经溢出灌浆材料以后，表明灌浆套筒已经全部灌满，在此以后需要利用软木塞，将灌浆孔和溢流孔密封，在完成灌浆工作四小时以内，严禁让预制墙板受到任何破坏或影响。

结束语：随着我国住宅建筑需求量日渐提升，城市化建设的快速发展促使各类建筑愈发增多，因此，强化混凝土装配式住宅施工技术已经逐渐成为相关部门极为重视的问题之一。然而我国混凝土装配式住宅建筑施工技术的应用时间还相对较短，因此建筑企业需要对其优势以及技术要点进行充分的了解，从而才能在提升经济效益及施工质量的基础上，促进该技术的发展。

参考文献：

[1]肖宇斌.混凝土装配式住宅建筑施工的特点及工艺研究[J].工程技术研究,2019,4(02):54-55.

[2]王晓冬.混凝土装配式住宅建筑施工技术优势分析[J].建材与装饰,2019(01):30-31.

[3]李兵.混凝土装配式住宅建筑施工技术的应用研究[J].绿色环保建材,2018(07):164+166.

[4]庄伟豪.浅谈混凝土装配式住宅建筑工程施工技术的优势[J].四川水泥,2018(04):162.

[5]陈旭.混凝土装配式住宅施工技术的发展趋势研究[J].智能城市,2018,4(07):148-149.

[6]侯旭,侯杰.混凝土装配式住宅建筑的施工技术探析[J].住宅与房地产,2018(08):206.

论文作者:张浩

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7964d55a6771579e62eefc47.html