# 房屋建筑工程中地基处理施工技术的探讨贾世华论文_贾世华

摘要：对于房屋建筑而言,地基是重要的基础工程,其地基处理的好坏直接影响到整个房屋建筑的质量。所以,在具体施工过程中,施工单位应积极应用各种地基处理技术,以此来对房屋地基的渗透性与变形性加以有效改善,提升建筑物的承载能力,最终大大提升建筑的稳定性与可靠性。

关键词：房屋建筑；地基处理；施工技术

引言

建筑工程项目的根本和基础就是地基，关系着建筑工程的质量和安全性，因此在进行地基处理时，施工人员和管理人员都要将各自的工作做的细致到位，以避免因为地基质量而出现重大安全事故，减少人身危险和经济损失。

一、高层建筑地基处理技术的必要性

（1）高层建筑中，因为其本身的所承载的自重力是很大的，所以地基的抗剪强度没能满足相关的规范和要求，将会直接影响到建筑的工程质量，从而引发建筑整体滑移或倾斜等质量问题的发生。

（2）在高层建筑的实际施工中，只有采用适当的地基处理技术，才能更有效地避免因建筑层高的增加而出现地基变形和沉降事件的发生，更好地提高地基的压缩模量，把地基的不均匀沉降的概率降到最低。

（3）高层建筑中，可以根据特殊的地区和特殊的土质，恰当地选择不同的地基处理方式，将建筑物结构的抗震性与承载能力提升。

二、现代房屋建筑的地基基础工程施工技术

2.1 地基处理技术应用

影响厂房建设质量安全的众多因素中，最为重要的是地基的不均匀沉降问题，在很多的施工过程中，都会有与其相同的问题，因此，在地基的处理工作上必须小心谨慎，最为重要的一个问题是预防和控制地基不均匀沉降。一般而言，地基的土质软硬不均匀，存在地下空洞和暗沟等，是产生地基不均匀沉降的主要因素。处理这种问题的时候我们应该及时处理，且应遵循沉降一致的原则，采用标准比例的灰土对地基缺陷处进行填充，然后分层夯实并加固。这跟砖井的施工程序比较类似，如果砖井的直径超过1.5 米，则对上部分的结构进行有效加固，增强整体结构的稳定性。

2.2 地基加固技术应用

一般情况下，地基很少有天然条件比较好的，都是需要后期施工加固来创造好的地基条件。以工业厂房的施工为例，其施工技术是极为重要的，其中就包括地基的加固施工。换土施工法是地基加固时最为常见的一种，其主要注意事项表现为：首先，在施工前，对施工地段进行检验和清理，把施工地中的垃圾及污泥污水等及时清理掉，并且待场地环境清洁且干燥之后才可以进行铺灰土。其次，铺灰土之前要对灰土的含水量及整体质量进行检验。通常灰土含水量的检验方法比较简单：抓一把灰土纂成团，然后用两指对其轻捏，即碎的便可以称为是符合标准的灰土。反复多次取不同样本进行检验，如果出现含水量不均匀的情况，则需要对灰土进行浇水或者重新晾晒的方法来达到全部灰土质量满足施工要求。待重新多次取样检验全部符合要求后再将灰土铺设到基坑内，并且进行夯实加固。灰土在分段施工的过程中，再确保分段接槎之间的距离大于0.5m的同时确保夯实工作做到位，如果存在高差，可以采用阶梯回填的方式来找平，以保证阶梯的宽度也在0.5m以上。

为保证地基加固的有效性，灰土铺撒完成进行夯实的时候，以及夯实后的3 天之内，必须确保基坑内是干燥的，如果遇到雨季，夯实后需要对全部地基范围进行覆盖，以防止被雨水浇灌而破坏地基条件。待地基完全稳固后才可以进行下一步的基础结构的施工，冬季施工时，小心不能将冻土填入基坑内，除了这点以外还要做好充分的覆盖防冻的相关措施等等。

2.3 碎石桩法与强夯法相结合

地基施工中，还可以利用碎石法与强夯法相结合的技术来提高地基条件。为了保证地基的土壤紧密，增加其稳定性，首先要对填土层使用的碎石进行处理，将其用重锤打散，填入到已经选好的夯实点，进行打夯，加大碎石的密度，从而避免地基松散的导致不稳定的情况发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，强夯的力度、深度、次数以及夯沉量对地基的稳定也是有影响的，因此，需要我们着实拿捏准。

2.4 加固土桩与水泥粉煤灰碎石桩相结合

该种技术，主要是利用两种桩的胶结性和地基进行结合。预防地基基土的变形的有效的方法是加固土桩地基处理技术，能够将水泥粉煤灰碎石桩的承载能力强的优点充分体现出来，又能借助水泥粉煤灰碎石桩的嵌入而增强加固土桩的侧线约束作用。这种方法的使用，不仅能够提高地基的抗性，而且还能够有效的避免地基基土受到破坏。

2.5 普通碎石桩与水泥粉煤灰碎石桩相结合

桩基法以其可以将承载力向下传递来提高桩基承载性能的优点，被广泛应用到建筑行业中。但是就目前房屋建筑工程实况来看，建筑内容较为复杂，之前单一的桩基已经无法满足现代的需求。所以我们可以将普通碎石法与水泥粉煤灰碎石桩相结合的地基处理方法应用在地基施工处理中，借助水泥粉煤灰碎石桩来提供足够的承载力，而碎石桩则转向消除上部地层液化的想象，这两种方法的结合不仅能够提升桩基承载能力，在预防地层的液化，以及让地基沉降的速度减慢方面有卓越功效。

三、提高高层建筑地基处理应用的有效性

3.1 加强地基勘察工作的质量

在高层建设项目中，提升地基的质量非常关键，在该项工作开展时，需要对地基进行勘察，一般情况下，勘察工作有以下方面：首先要对工程的水文地质进行勘察，同时采取科学的方式将勘察报告编制出来；其次，需要对勘察变化特征进行研究，一般情况下，勘察对象是具备多样性的。另外，在工作开展时，需要对定位放线工作进行把握，保证该项工作的开展能够有效进行，同时，对相关的数据进行记录分析。最后，还应对勘察孔的深度进行勘察和测量，保证其深度能满足高层施工的要求，从而使得地基的质量得到提升。因为高层建筑地基所要承担的是整个工程的载荷，所以只有加强地基勘察工作的质量，才能从根本上提高高层建筑工程的安全性和施工质量。

3.2 采用先进的地基处理工艺

因为地基处理水平的不断进步和提高，所以为了能更好地适应不断增长的高层建筑高度的不同要求，地基处理处理也有了多样化的工艺的处理方法。

（1）吹填施工指的是通过运用粉煤灰材料配制，让地基能够在最短的时间把水吸附，从而减少了地基的含水率，加快了地基的固结的速度，能更好地提高地基的强度。

（2）灰土挤密法就是通过利用灰土挤密的方法，使地基的承载能力得到提高，从而有效降低地基的变形程度，让地基在桩体的作用下能更加稳固。

（3）强固法就是通过加强和提升排水系统和加压系统，来缩短地基处理的时间，从而能更好地提升地基结构的整体强度。

3.3 施工人员水平的提高

为能让地基处理水平提高，应定时地对施工人员进行相关的培训。因此，在实践过程中，需要要求施工人员定期进行技能培训，使其能够掌握高层地基施工方法，在进行地基处理工作时，才会做好地基处理的技术工作。另外，要把新型的地基的处理技术与工艺，通过技术总工和一些老员工的培训和宣传教育，让员工提高高层建筑地基处理技术，同时也增强员工的工作责任心，让员工更加熟悉和使用地基处理技术，使高层建筑地基处理工作得到更好的开展。

四、结束语

总而言之，在建筑工程项目中，地基处理的效果直接影响着整个建筑的质量和安全系数以及使用寿命，因此建筑工程项目在进行地基施工时，一定要对地基处理工作给予高度的重视，要根据不同的地理条件和地质条件选择不同的地基处理方法和处理技术，保证处理工作的规范化，为建筑项目的后期施工打下坚实的基础，有效提高建筑物的安全性和稳固性。

参考文献：

[1]赵志勇.试论高层建筑工程施工中地基处理技术要点[J].山西建筑,2019,45(06):65-66.

[2]刘洁.浅谈高层建筑工程施工中地基处理技术要点[J].居业,2019(02):99+102.

论文作者:贾世华

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7969b3d4d08ac26e75a46cd4.html