# 中药厂提取车间改造工程工艺设计的研究论文_李泽彬

李泽彬

广州白云山和记黄埔中药有限公司 广东广州 510515

摘要：在中药厂的生产和发展过程当中，药品提取车间的工作效率，直接关系到了药品生产厂家的生产效益和经济效益，因此，提高中药厂提取车间的设计技术至关重要。本文就针对中药厂提取车间改造工程工艺设计的技术改进进行了有效的分析和探索。

关键词：中药厂；提取车间；改造工艺

在中药厂的生产过程当中，中药提取是药品生产过程当中非常重要的工作环节，它直接关系到药品成品的质量和效益。在提取车间的设计工作当中，除了需要满足现代药品的生产规模和生产标准，同时还需要考虑到中药生产工作当中所存在的特殊性，中药提取车间设计的质量高低，对整个中药生产厂商的生产效率和生产质量都产生了重要的影响。本文针对几个不同的中药提取车间的设计方式进行了分析和研究。针对中药厂提取车间的设计技术改进进行了研究和分析，实现了对重要提取车间的设计的有效优化和升级，提高提取车间的工作效率和药品生产质量。

1.提取车间的整体设置状况

在对中药厂提取车间进行改造和设计之前，首先需要充分确定提取车间在制药厂总平面当中的位置设定。在制药厂内部整体的布局上，需要将提取车间的原料进口部分尽可能的靠近前处理车间，浸膏成品的出口位置尽量靠近制剂车间，出渣间门前需要留有货物通道，这样可以方便药渣的输送，同时在提取车间和制药厂其他建筑构件之间需要保持一定的距离。

2.提取车间内部的工艺设置问题及改进

2.1传统提取车间的设计方式及存在的问题

传统形式下的制药厂提取车间，在设置工艺上主要是将提取车间划分成4个不同层次，即顶层、中间层、排渣层和底层。其中顶层主要是生产设备和原材料的投入，中间层部分储存罐和提取罐工作环节，排渣层主要是将生产完成之后的药渣进行排除，底层设置的是收膏工作环节，并且配备了药渣储存室、泵房和配电室等。

通过这种提取车间的设置方式，在整个生产流程上比较顺畅，同时生产操作稳定性较好，但是由于划分的层次比较复杂，在实际的生产过程当中经常会产生各个层次之间的衔接存在阻碍，工人在工作过程当中经常需要往返在每一个工作层面当中，对工作人员的工作效率形成了不良的影响，同时有些工作层当中的工作效率较低。

2.2提取车间改造工程工艺设计的技术改进

针对上述所提出的问题进行了分析和研究，针对提取车间的设计工艺进行了技术改进，有效脱离了传统提取车间的设计方式，仅使用了两层工作结构代替了原本4层的工作结构。

首先将提取罐的安装高度进行下降，通过这种方式可以保证提取罐操作岗位的工作人员，实现更加方便的原材料投入，不需要单独设置顶层生产，准备额外的投料操作流程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆选择车厢和底盘相分离的药渣运输车，通过电动驱动联动刹车一起提高到车厢的顶部，然后再将运输车的中部固定钢丝解开，药渣就会自动的落入到输送车辆内部，然后运输到药厂以外，通过这种运输方式不会造成二次污染问题。

其次，药渣运输方式的改进实现了叉车直接在底层之间工作，取消了原本的药渣储存室，这样又减少了一层工作环节。除了这种运输药渣形式以外，还存在一种有效的出渣形式，也就是运用渣斗进行药渣运输，出渣的过程使用铲车将药渣直接提取到药渣闸门以下的部位，然后打开闸门将药渣送入到渣斗内部，将药渣直接运输到药厂以外。这种设计方式，在整个提取车间内部的工艺设备，可以得到有效的规划和整合，实现了每一个生产层次的流程简化，不但有效运用了药厂内部的工作面积，同时实现了每一个生产环节之间工序的紧密衔接，降低了工作人员在工作过程当中往返于各个操作层的次数，提高了工作人员的工作效率。更加明显的是同等规模的提取车间，依照上述的技术改进方式，相比于传统的4层工作方式，可以实现1/3以上的建筑面积的节省，具有非常明显的经济效益。

3.提取车间的工艺设备类型选择与运用

制药厂所使用到的生产设备，各个生产厂家，产品生产的型号基本相同，但设备不完全相同，这也是在设计优化工作当中需要注意的问题，对于药品提取罐来讲，由于是直接安装在楼板上面，在楼板上进行打孔来进行固定，所以说在操作过程当中需要充分注意所选择的设备型号和提取罐的型号，完全对应，防止在后续的安装过程当中产生问题。

对于一些新型提取设备的有效运用，通常情况下可以分为两种类型，第1种类型是动态提取，浓缩干燥生产线，这种类型的生产线主要是通过提取罐，离心设备，振动筛选以及真空浓缩等相关工作单元所构成，在实际的操作过程当中，整个操作流程在密闭的设备和密封的管道当中，来加以进行，实际的工作具有提取效率更高，吸收率更好，生产出的药品质量更加优良等特性，并且在生产过程当中可以实现连续性和自动化控制，这种提取生产线适合于一些单品种的药品大量生产。当前大部分的中药厂，基本上都是以多品种和小批量生产模式为主，采用多功能提取，浓缩回收设备，这种回收设备又被称之为回流渗透提取设备。这种设备在功能特性上，主要是以提取罐和浓缩器进行结合，具有加压、减压和常压下的药品渗透以及有机物的回收等相关功能，并且实现了药品制取过程当中的提取和浓缩同步进行，一次性完成所有操作，这种装置设备在药厂的制药过程当中，适合于多品种和小批量的药品生产，设备整体的投资总量较低，也可以在原有的设备基础之上进行自行改造，所以说该项设备在我国大部分的制药企业当中运用非常普遍，并且取得了良好的生产效果。

4.结束语：

通过本文对制药厂提取车间的改造工艺的有效分析，从中可以总结出在当前的制药企业发展过程当中，通过对制药厂房工艺流程的有效简化，并且对一些先进的制药设备的选型，可以实现了最大限度上提高制药效率和药品质量，对提高制药企业的经济效益有效重要保障，同时实现生产厂房的空间最优利用。

参考文献：

[1]尹燕东，路晓萍，王晶.药厂提取车间改造项目劳动卫生学评价[J].中国卫生工程学，2002（03）：38-39.

[2]许广道，李淑敏，冯重卜.GMP在中药厂提取车间设计中的探讨[J].医药工程设计，1995（04）：21-22.

[3]缪德华.厦门中药厂提取车间改造工程竣工验收[J].中成药研究，1985（01）：5.

作者简介：李泽彬（1984-11-2），男，汉族，广东广州人，学历：本科、工程硕士，工程师，研究方向为制药设备管理。

论文作者:李泽彬

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/798db9bc659e08c001550abc.html