# 星级酒店电气设计形式研究论文_周家辉

云南城建设计院股份有限公司 650228

摘要：星级酒店的电气设计内容主要包括酒店装饰、建筑结构、酒店顾问及管理等多个层面，所以酒店电气设计形式较为复杂，体量较为庞大，为有效提升酒店的服务质量、入住体验及实用价值，就必须从星级酒店的电气设计特征及特点出发，对星级酒店的整体设计形式进行全方位的探索，以此提出相应的电气设计策略。

关键词：星级酒店；电气设计

引言

在科技快速发展的过程中，国民对住房舒适度及环境拥有新的需求与认识，从而推动星级酒店的蓬勃发展。现阶段，我国星级酒店电气设计的范畴较为广泛，譬如会议、餐饮、娱乐、健身、客房等。旨在为社会大众提供便捷、整洁、舒适的居住环境，因此，在星级酒店的电气设计形式中，只有明确不同功能的内容及要求，才能从设计形式上，提升电气设计的质量，满足现代酒店发展的需求，提升酒店的入住体验。本文中的电气设计形式主要指电气设计的内容及要点等，其中包括无线AP、计算机网络、消防系统、智能控制、供电系统、照明系统及相应的电源负荷等级等内容。在整体形式上，主要划分为电源配电系统设计形式、电源负荷分级形式，消防系统设计形式及智能化设计形式等几类。通过从整体到具体，从宏观到微观，从基础到智能的方式，能够有效地提升并优化星级酒店的电气系统结构，满足星级酒店现代化发展的需求。

一、星级酒店的功能设计特征

首先顾问公司较多。现阶段，我国酒店管理正处于起步阶段，星级酒店的经营管理工作主要由专业的管理公司实现的。因此，酒店管理公司会在酒店电气设计层面，根据管理顾问的意见，进行整体的战略决策及设计指导。譬如消防顾问、灯光顾问、地点顾问等，从而为管理公司评定并考核星级酒店的服务质量、硬件质量提供支持。其次，功能齐全。星级酒店在电气设计中，会设置相应的住房区、接待区、娱乐区、餐饮区及管理区等功能区，其余的功能区域会根据条件的差异有所不同，譬如装饰区和照明区等。再次是较高的标准。星级酒店在电气设计及经营管理中主要以满意度与舒适度为设计标准。因此，为满足客户对舒适度、整洁度及住房环境的服务需求，在房间设计层面，应设计出相应的总统房、豪华房、标准房。所以标准层次要更加复杂，多样，在功能设置上也普遍较高。最后，整体架构复杂。星级酒店为满足客户需求，提升酒店的入住率，通常会采用豪华装修及营造人文环境的方式，提升酒店的整体美观度及入住体验。尤其在人文环境的选择上，星级酒店通常会选择曲径悠远和依山傍水的地理位置作为酒店的栖息地，这便为星级酒店的电气设计与建筑设计带来困难。而由于地形环境的复杂，导致酒店的电气设计工作面临着严峻的挑战。

二、供电系统的设计方案及要点

星级酒店的供电系统设计主要采用两种设计方案。首先，电气设计师可采用两个相互独立的10kv电源作为供电主体，并根据供电电源的特征及特点，对母线和单线进行分段处理。在两组独立的电源同时运作时，能够有效地保障整个酒店的电源供电需求。假如一组电源发生故障，则第二组电源能够及时地承担起星级酒店所有的电源供电工作，保障酒店设备设施的正常运作。其次，设计师也可采用“一备一用”的电源设计方式。即一组电源负责酒店所有用电设备的电源供给任务，当电源出现故障后，备用电源将成为电源供给的主体。在区别和差异上，第一种方案的设计主体是两组供电电源的同时使用，利用并联的方式，破解电源供给上的问题。而第二种方案则是采用一组电源供给、一组电源备用的方式，但当出现电源故障后，会有短暂的“停电”期，这极大地影响了用户对酒店的满意度。所以，笔者建议采用两组电源同时供电，一组电源辅助供给的方式，来进行酒店电源设计工作，唯有如此，才能更为有效地提升酒店电源的稳定性与可靠性。在备用电源设计层面上，星级酒店应配置柴油机电源组，当酒店发生电源事故后，可通过柴油机电源为酒店提供48小时或24小时供电。在柴油机电源存储上，需要星级酒店在酒店外部配置出相应的“埋地储罐”设施，其相应的标准如下，即总储存量小于15m³，防火墙应距离油罐4m，并且根据酒店景观和设计需求，明确柴油机电阻的施工目的，

三、电源负荷的分级设计

我国对酒店等级的设计主要包括五星酒店、四星酒店、三星酒店及二星酒店。星级越高，酒店的舒适度、满意度及酒店环境也越好。而在等级划分层面，相应的划分标准主要由服务与管理质量、功能区间。配套设施、建筑面积几个层面构成。所以在等级评定方式上，应以我国旅游部门的设施标准、卫生标准、维修标准及意见标准为主体。而在电源负荷层面，星级酒店可根据用电特征及功能特点，将用电设施及设备划分为不同等级的电源负荷。譬如一级负荷包括娱乐场所、会议厅、餐厅、厨房、客房、门厅等照明用电。客梯、排水泵、计算机房等监控系统。防火门、送风机、补风机、鼓风机、备用电梯、报警设备、消防泵等消防系统以及疏散标志、应急照明等。其中计算机系统、管理设备都属于一级电源负荷中的核心性负荷用电。而除特殊规定的负荷设备外，酒店其它设备可根据管理公司的具体要求，作出相应的管理规定，而在保障性用电层面，则包括厨房功能（灶台排烟、排风机、冰箱、冷库等装置）酒店酒廊、会议厅、餐厅、门厅等空调系统及热变化机房、锅炉房等装置。在配电设计层面上，应采用220/380v单母线分段方式（如图1），设置照明设备的供电系统。即变压器分列运行，且保障负荷率维持在75%左右，根据电气谐波对供电电网的冲击，0.4V变压器拥有良好的抑制作用，能够通过抑制动态补偿装置的方式，来实现混合补偿的目的。

（图1）低压供电系统

四、酒店消防系统的设计

消防系统是管理公司特别关注的电气设计问题，其中，消防系统包含着自动报警装置，广播系统及应急照明设备等系统。首先在自动报警装置设计中，又可划分为系统标准，探测器安装两种。在系统标准层面，星级酒店的管理公司必须落实相应的必备设备和主机设备的FM认证工作，尽量使报警线符合Class标准，在探测器安装层面，则根据国家规定的消防探测器剔除位置，将消防探测器安装在游泳区附近、电梯、厨房顶部、燃气或汽油锅炉房、布草筒的顶端，游泳池及卫生间底部。此外，在设计消防系统的过程中，应充分考虑火灾的发生情况、时间及空间位置。假如火灾出现在晚间，即便酒店开启应急广播，客户也难以察觉，因此，酒店应在不同层次的客房周边安装烟雾探测器，使客户在火灾出现后的第一时间，发现险情，做好应急处理准备。在应急照明层面。酒店应明确安装位置，在明确应急照明设备安装区间后，需要在职工更衣间、工作间、办公室、厨房、泳池、水疗房、酒廊、设备房、桑拿房、会议厅等位置安装照明设备，并保障照明区间维持在正常照明的30%-40%左右。在供电系统层面，管理公司应对电气设计中的应急照明设备作出明确的要求，采用集中供电的方式，设置供电系统，其中备用供电组照明时间应大于90分钟。但由于配电箱体积较大，影响酒店整体的美观度，因此，管理公司应配置相应的配电间或配电室，存储配电设备。最后是疏散装置。疏散装置应配置在疏散楼梯、门廊、公共服务区等设施附近。

五、智能系统的电气设计

（一）智能控制

智能控制设备及系统具体指对数字电视、投影机、数字银屏及等离子显示器设备进行控制的计算机系统，能够通过对数字信号和视频信号的开闭与切换，满足客户对播放设备的服务需求。在智能设备电气设备设计中，管理公司应保障智能系统的稳定性与兼容性，做好相应的故障检测工作，将电气设备所出现的故障信息及时反馈到维修部门，以此提升客户对星级酒店的满意度与体验度。

（二）接地系统

在构建星级酒店防雷系统的过程中，星级酒店应在外墙处设置相应的引地线，使引地线沿着酒店的外墙结构均匀铺设，但需要注意的是，引地线间的距离应小于12m，以此规避相应的安全事故，保障引地线的正常工作。此外，星级酒店的电气电缆应采用圆钢保护，从而防止雷电气候时，出现火灾隐患。而在电气设备安装时，应保障设备与金属点位相接，并且在各楼层间配置相应的链接端口。

（三）网络系统

管理公司在电气设计时，应保障酒店内部阁楼层间都设有相应的配电室，以储存不同楼层的交换机设备。然而在配电室设置及交换机安装的过程中，应通过安装电网电缆的方式，实现数据信息的有效共享及交换，或者通过信息机房与万兆光纤的连接，实现构建局域网络的目标。但需要注意的是，在网络系统设置中，应确保不同区域的网络信号强度，明确数字信号强弱与交换机位置之间的关系，提升网络信号质量，增强计算机网络的稳定性与实效性。

（四）AP系统

2008年以来，无线网络一直是星级酒店吸引客户的重要特征和特点，并且其无线网络技术通常处于行业领先地位。然而在智能设备、移动网络的快速发展下，AP技术逐渐成为酒店构建的基础标准，因此在提供无线网络服务的过程中，酒店应从科技创新、技术创新的角度，充分发挥AP系统的优势，使无线网络成为提升酒店整体感观度的重要力量。譬如通过创新无线网络技术的应用渠道，将无线通信应用到免费早餐、叫醒服务、智能控制等服务领域，可以有效地提升酒店的服务质量。而将无线系统应用在消防、照明及安全防卫工作中，可以提升星级酒店的市场竞争优势。

结语

星级酒店的电气设计形式与风格是根据酒店管理公司的管理标准的变化而变化的。然而无论如何变化，都必须根据用户的整体体验、满意度及建筑设计的整体理念，对电气设备、配电设施进行管理与规划，从而使电气设计能够更好地满足现代星级酒店的发展需求，提升电气工程的施工质量，推动我国星级酒店的快速发展。

参考文献：

[1]谭健，赵妍妍，安荣荣.BIM技术在某四星级酒店建筑电气设计中的应用[J].智能建筑电气技术，2016，10（01）：51-55.

[2]桂知进.建筑电气设计要点及难点浅析——以酒店为例[J].才智，2011（05）：79-80.

[3]胡莹坚.超高层建筑（建筑高度大于250 m）电气设计关键技术[J].现代建筑电气，2018，9（12）：50-54+67.

[4]雷军.星级酒店建筑电气及弱电智能系统设计研究[J].山东工业技术，2017（15）：216.

论文作者:周家辉

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/799e654dd6568655797a2aec.html