# 电力系统继电保护中的自动化措施研究论文_白云鹏

（国网内蒙古东部电力有限公司科左后旗供电分公司 营销部内蒙通辽 028100）

摘要：继电保护装置是电力系统的重要组成部分，一旦电力系统出现故障，它能迅速地采取相应的保护措施，减少电力企业和用户的损失。而且，随着我国科学技术的发展，继电保护的自动化程度越来越高。本文通过概述继电保护自动化及其技术，探究电力系统中继电保护自动化的一些应用。

关键词：电力系统；继电保护自动化；应用

一、继电保护自动化装置的运行特点

在电力系统正常运行时，发生故障的机率并不是很高，但一旦有故障发生时，继电保护装置则会及时的根除故障，从而保证无故障线路及设备的正常运行，这对减少故障发生时所波及的范围，减少故障损失及保证电网的安全运行具有极其重要的作用。

但继电保护装置在运行时，也会由于自身的原因而导致故障的发生，继电保护装置通常有二种故障形式，其一为拒动故障，这主要表现为在电力系统某一部位出现故障时，继电保护装置没有及时的进行信号的传递，切除故障，从而使电力系统的稳定运行受到影响。其二为误动故障，主要表现在当电力系统处于正常运行时，继电保护装置由于报错信号而会发生误动作，从而使运行的稳定性受到影响。

传统的继电保护装置其功能性较少，而自动化装置在传统装置的功能基础上具有实时监测的功能，可以实现对电力系统运行时的状况进行实时监测，并实现远程控制。

二、继电保护技术的发展历程及现状

电力系统的科学发展使继电保护技术得以产生，并随之不断强化，随着科技的创新、现代化科学技术的广泛应用，继电保护系统功能越来越强大，在自动化电力系统的维护中发挥着巨大的作用。继电保护装置最初的模型即是熔断器，从20世纪50年代至今的50年发展中，继电保护技术装置经历了四个发展阶段，即从电磁式保护装置、晶体管式继电保护装置、集成电路继电保护装置演变为今天的计算机继电保护装置。众所周知，计算机强大的综合功能使之深远的影响了我国各行各业生产管理的持续发展与创新，随着高科技技术的广泛应用与完善，网络化、数字化、智能化、一体化的电力系统初步建立。然而，由于我国电力系统的庞大建设、持续扩容与增容、地域环境的复杂变化使得基于电力系统自动化建设的继电保护系统发展还处于相对滞后的局面。我们深知，仅靠简单的熔断、等断电保护措施已远远不能适应电力系统的多元化发展进程与持续化建设需求，倘若我们只一味的搞建设、搞开发、搞经营，却忽视了安全生产环境的控制与保护，那么一旦庞大的电力系统出现故障，造成的后果及经济损失则是无法估量的。

三、继电保护自动化技术在电网系统中的运用分析

3.1继电保护自动化技术的运用

继电保护自动化技术的运用可分为几大模块，提出问题、分析探讨、安装调试、验收投运、运行维护和检修技改等。这几大模块的结合，是对继电保护自动化技术在电网系统中的运用调试和分析，以使继电保护自动化技术能够使得电网稳定的运行，下面具体分析几大模块的作用和运用。

（1）提出问题

要求它能满足现代化电网的发展需要。这中间要安装很多现代化技术，尤其表现在全球定位技术和计算机远程遥控技术，这两者是保证继电自动化技术的必要条件。

（2）分析探讨

是指在运用继电保护自动化技术时，要有着全局观，选择合适的造型，并且能够全方位的监控控制电网系统，还能够对电网缺陷分级处理，这就会使得电网运行的安全稳定。

（3）安装调试

这个环节是整个运用的关键，也是让继电保护自动化技术能发挥作用的最重要的一步，直接关系到电网的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于现在是建设综合性很强的变电站，所以继电保护涉及到了直流系统、后台监控、测量表计、远动、五防等等设备，在调试中要做好对电网质点的控制和电阻电流参数的设置，将风险压制到最低点。

（4）验收投运

是指继电保护自动化技术运用的基本完成，只需通过对遥控和自动控制加强，对完成对数据的验收管理，为以后维护系统做好准备。

3.2继电保护自动化技术在电力系统中对各个关键环节的运用分析

（1）研究对线路接地的保护运用，对于接地电流的性质不同，采取不同的应对措施，比如说小电流接地型只是自动预警，而对于大电流的则会切断电网系统，并及时处理，从而效地保护电力系统。

（2）对发电机组的保护，这重保护决定着电网的供电稳定，所以对其保护也划分成两类，一是备用保护，这是对机组本身小部件的维护，一旦出现问题，继电保护自动化装置便会采取措施，预警的同时隔离故障，避免发电机组受到更大的伤害；另外一种是重点保护，这种保护模式是对发电机组全面的保护，一旦出现问题甚至会切断电源，保证机组的安全。

（3）对变压器的保护装置，主要涉及接地保护、短路保护和瓦斯保护，一旦电流电阻参数不正常，便会切断电源，保护变压器，以保证供电的稳定性和电网安全。

（4）继电保护电力系统中的母线，系统母线的作用是不言而喻的，其保护措施所采取的也是与上面不同的三相保护，并分为差动保护和相位对比保护两种方式，从而保证整个系统的供电正常。

四、电力系统自动化继电保护管理的主要措施

4.1跟踪继电保护设备运行情况，及时、合理安排消缺。通过故障管理，可以随时掌握设备运行情况，做到以下方面：哪些设备无故障，可以让人放心，哪些设备还存在故障，故障是否影响设备安全运行，并对存在故障的设备，按照故障性质，分轻重缓急，立刻安排解决或逐步纳入月度生产检修计划进行设备消缺或结合继电保护定期检验、交接性校验、状态检修进行设备消缺，以确保设备尽可能地健康稳定运行。

4.2推进三个一体化，即控制、保护、数据通信和测量一体化。在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下，电力系统的整个保护装置其实就像一台多功能、复杂的科研计算机，并可以看成整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。因此，电力系统的继电保护装置不但可从网上获取电力系统运行和故障的各种停息和数据，还可以将它所获得的被保护元件的任何数据以及信息传送给网络控制终端，所以，将控制、保护、数据通信、测量集中于一体，使得每个微机保护装置既能够完成继电保护功能，还能够在无故障正常运行情况下完成控制、测量、数据通信功能，随着高科技技术的广泛应用与完善，数字化、网络化、智能化、一体化的电力系统初步建立，进而大大提高了电力系统中继电保护装置的工作效率，并将是电力企业继电保护的发展方向。

4.3超前预防，安全生产。通过故障管理，对掌握的故障数据，在其未酿成事故之前，就要及时分析，制定对策。对能立刻消除的故障，立刻组织安排人员消缺；对不能立刻消除的故障，进行再次分析，制定补救措施，并认真做好事故预想。

4.4及时、准确地对继电保护设备进行定级统计。要真正做到把每台继电保护设备定级到位，就必须做到时刻全面地掌握每台继电保护设备存在的问题，并对其进行合理化管理，进而对设备定级实现动态的科学化管理。

总结：

电力系统是我国进行现代化建设的重要保障，自动化技术在电力系统的广泛应用，有效的提高了系统的稳定性，保证了系统的正常运营。特别是在继电保护装置整理上应用，有效的提高继电保护装置的自动化水平，同时对其稳定性和安全性也产生了很大的影响。自动化技术已越来越成为我国社会发展的必然趋势，所以电力系统自动化继电保护的实现，也是社会发展的必然，这对电力系统的安全平稳运行起到了极其重要的作用。

参考文献：

[1]任晓军.论继电保护自动化技术在电力系统中的应用[J].城市建设理论研究，2017，（14）.

[2]肖三.电力系统继电保护自动化浅析[J].中国新技术新产品，2015，（22）：6.

[3]刘福明.继电保护自动化技术在电力系统中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017，（31）.

论文作者:白云鹏

论文发表刊物:《云南电业》2019年2期

论文发表时间:2019/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79a87ea138e27970fbbf2394.html