# 暖通空调系统安装施工管理技术分析论文_张奕

东莞市力中建设发展有限公司 广东东莞 523000

摘要：近些年来，随着社会经济的不断发展，科技水平的不断提升，我国人民生活质量在不断提高，人们对室内环境的要求越来越高，所以目前建筑物暖通空调的安装使用越来越普及。为了满足人们的切实生活需求，保证暖通空调系统的安装施工质量，结合现代化的科学管理技术，做好安装系统的施工管理工作显得十分重要。本文以此为基础，从暖通空调系统安装施工前的管理、施工过程工艺管理和施工完成系统调试三个方面进行了详细介绍分析，以提升暖通空调系统安装施工管理技术水平，为以后我国进行相关安装管理提供合理参考。

关键词：暖通空调；安装施工管理；技术分析

社会经济不断发展，我国的建筑行业近些年来发展迅速，与此同时，人民生活质量不断提高，人们对室内环境的要求越来越高，暖通空调凭借超强的使用优势，成为近些年最受大众欢迎的空调市场佼佼者。近些年来，人们对生活质量要求的提升，使得暖通空调系统安装施工面临了更高的要求和挑战。加之，暖通空调的施工安装工艺复杂，安装过程涉及方面较多，专业性要求相对较高。因此，在暖通空调系统的安装施工过程中，杜绝施工技术管理不当问题的发生显得尤为重要，要选择恰当的安装施工管理技术，严格依照施工技术规程，科学规范进行暖通空调系统的安装施工，以保障暖通空调安装质量，满足用户的生活体验和要求。

一．暖通空调系统安装施工前的管理

1.施工技术准备工作

在暖通空调系统安装工程施工开始之前，务必要进行施工技术准备工作，这是保证暖通空调系统安装施工进程和施工工程质量的必要前提。首先，需要对施工设计图纸进行复核，确保图纸设计的科学合理性，这需要由建筑工程负责单位结合施工单位、施工设计单位的相关负责人共同完成，根据施工现场实际情况、施工要求和施工工艺，对设计图纸进行详细检查，针对其中存在的问题及时进行纠正更改。同时，需要与土建施工单位做好核对对接工作，做好施工作业前的准备工作，保证施工过程顺畅、高效。

2.施工所需材料、设备的购置准备工作

施工物资材料、设备等的购置准备工作是保障暖通空调系统安装施工作业的物质基础。在安装工程施工之前，需要根据设计图纸、施工计划方案和单位成本预算，做好相应施工材料、设备的购置工作。在材料采购和进场之前要严格把关，准确检测各个材料的质量，选购材料货比三家，既要确保暖通空调系统安装施工质量，又要合理的控制成本消费。对于所采购到的材料，严格遵循材料消耗使用情况和安装施工作业进度要求，做好材料运输、储存工作，注意存储环境的选择要科学、合理，避免造成不必要的材料损坏。

3.劳动组织准备工作

暖通空调系统安装管理单位需要在施工前进行科学规划，合理设置安排各岗位工作和数量。应遵循具体的暖通空调系统安装施工作业的规模和难度，在此基础上进行考虑安排，合理安排施工作业分组，尽量缩减管理人员数量，增加施工技术人员的数量。完成施工作业分组后，做好与施工单位的对接工作，施工相关负责人若对分组有异议可进行商讨后更改确定，并做好与施工队施工方案和施工进度计划的交底工作。

二.暖通空调系统安装施工过程工艺管理

1.水管道的施工工艺

水管道施工工作是暖通空调系统施工过程中十分重要的一个环节。首先，要注意水管道材料的选择，材料选择不当在后期使用过程中易出现漏水渗水等情况，要根据施工实际情况选取合适材质的水管道，管道直径长度在100mm以内适合选用镀锌钢管，若管道直径长度大于100mm，则适合选用无缝钢管材质。此外，要进行科学的水管道安装工作，如果水管道交叉出错，就会导致水循环管道的不通畅，影响后期系统的正常使用。水管道的焊接工作也要格外注意，在焊接之前一般需要对焊口进行预热处理，如果水管道管壁厚度过大，可以对焊接口进行铲坡口处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水管道施工完成后，要进行管道试压工作，确定管道的承压能力。

2.通风管道的施工工艺

通风管道的施工工艺即指暖通空调系统安装施工过程中通风通道的建立，主要分为通风管道的加工、安装和连接三个部分内容。首先通风管道的的加工，应按照具体规范的施工工艺流程进行现场的制作加工。如果通风管道加工需求量较大，时间过于紧迫，施工单位自身无法完成，则可以按照自己的要求委托相关厂家进行生产制作，以保证管道加工制作的质量，且不影响项目施工进度。通风管道加工制作完成之后，如果不及时使用，以防破损和锈蚀，需要对管道的两端加以保护措施进行适当保护。其次，对于通风管道的安装，要按照设计的坐标位置，在固定位置进行恰当安装，连接处用密封胶条进行缠绕，螺丝紧固。通风管道的施工作业，务必要进行管道的严密性检查，发现漏风问题，及时进行修补。

3.设备机房的施工管理工作

要想保证暖通空调系统正常运行，做好设备机房的施工管理工作是核心环节，设备机房施工质量是能直接反映暖通空调系统安装施工质量的关键。在暖通空调系统的设备机房中，所涉及的设备种类较多，只有科学合理的进行各管线设计、安排，做好设备机房的安装施工工作，才能保证各个设备能够有效运行，保证设备机房施工质量。此外，设备安装完成之后，需要对各个设备进行单独调试，以确保各设备安装准确无误。要注意的是，如果存在某些设备相互碰撞而引起较大的设备噪声，应做好相关防噪措施进行适当控制。

三．暖通空调系统的调试

安装完暖通空调系统之后，暖通空调并不能立即投入使用，需要由施工单位和建设单位进行施工质量的最后检查，保证安装质量符合国家质量标准要求之后，就要进行系统的调试工作。调试过程分两大步，首先需要对系统的风机和电动机的规格型号进行确认，确认是否符合设计要求，后检查螺栓、基础台座、皮带轮等设备安装是否到位。保证系统安装准确无误后，需要进行系统的调试，进行设备的单机试运转和系统整体调试两部分内容的调试。调试完成并保证没有错误后，方可进行暖通空调系统的使用。

在暖通空调调试过程中，经常会出现结露滴水的情况，造成这一现状的原因一般是多个方面的。比如，管道安装过程中并没有正常操作，而存在违反规定的操作步骤；管道的保温功能较差以及管道和诸多设备的接触不严密等等问题的出现也都可能会造成结露滴水的现象的发生。一般主要是管道的问题引发的这种结露滴水的现象的出现，所以管道的关键材料的优劣对暖通空调安装质量的好坏具有直接重要的影响。

四．结语

综上所述，暖通空调系统对室内环境的改善具有非常重要的影响。暖通空调系统安装工艺复杂，施工作业管理水平的高低将直接关系到暖通空调系统能否实现正常使用。因此，在暖通空调系统安装施工过程中，要做好工程管理工作，结合项目实际建设需求，设计科学合理的施工图纸，优化施工工艺流程，并严格按照施工图纸进行施工建设，施工完成后科学进行系统调试。保证暖通空调系统安装施工的质量，满足用户的生活需求，促进新型绿色环保社会的发展。

参考文献：

[1]高庭.新形势下暖通空调设备安装施工问题探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2015，5（4）：00172-00172.

[2]李新光，刘现亮.暖通空调系统安装施工管理技术研究[J].中华民居（下旬刊），2014（1）.

[3]张立恒.暖通空调安装施工中存在的问题与对策分析[J].中国高新技术企业.2012（23）.

[4]马林，王维想，李婷.暖通空调安装施工的质量控制措施[J].商业文化，2011（9）：349-349.

[5]王志江.现代暖通空调设备安装的施工问题探讨[J].城市建筑，2012（17）：170-170.

论文作者:张奕

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79ad714d0aea85bb16a572ea.html