# 变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析姜天论文_姜天

【摘 要】高压电气试验设备能够对现有的电气系统进行检验，检测其绝缘能力以及其它性能。所以说高压电气试验设备也就是等同于我们在日常生活中所接触到的各种各样的试验设备，起到一个试验和检验的作用。这也就看出了高压电气试验设备有着至关重要的作用，对于提高电气系统的稳定性以及精确性都有着十分重要的意义，为了了解高压电气试验设备的现状并对其进行技术改进，我们首先分析高压电气试验设备的重要作用，明确了未来的主要发展方向，并对高压电气试验设备的一些问题进行分析，才能够针对性的提出解决措施，对高压电气试验设备进行技术改进。

【关键词】高压电气;试验设备;技术改进

1 电力系统中高压电气试验的必要性

电网系统如果发生漏电事故，那么后果是不堪设想的。因此为了降低漏电事故的发生，必须保证高压电气设备拥有卓越的绝缘性能。同时，电力系统在运行中出现安全隐患就会完成电网停车，对其运行效率造成严重的负面影响。因此为了保证电力系统运行稳定，运行效率高，就需要采用高压电气试验，保证电力设备以最大的性能发挥作用，给企业提供更高的收益率，而且终端用电满意度也会提升。

2 目前国内使用的变电站高压电气试验设备

2.1高压程控电气试验车

这种试验车是将中型客车改造之后形成的，在这种改造好的试验车里安装好高压电气试验测试设备，就能达到快速的把高压电气试验测试设备运到需要进行测试的变电站的目的，这样就能让高压电气试验测试的工作以更加高效的方式进行。目前而言国内的高压电气试验测试设备几乎都是国外产品，这些产品大多有着丰富多样的功能以及随之带来的复杂的操作系统，各种复杂的环境里都能够顺利完成测试工作。高压程控电气试验车有着各种各样的优点，它速度快，使用方便，也有着较高的自动化水平，设备也较为先进。

2.2常规的高压电气试验设备

分析了目前国内使用的高压电气设备之后就会发现，很多国内企业还在使用传统的试验设备来进行测试工作。比起上面提到的试验车，传统的试验设备除了自动化水平比较低之外，还有着不能对测试以及结果进行自动化处理的问题，十分依赖操作者的操作技巧。而且，传统的高压电气试验设备普遍都需要占用较大的空间，这对于运输来说是十分不利的。而且因为要人工纪录测试结果的关系，所以也有对相关者有了更高的技能要求，为了保证能够正确的分析测试结果，需要相关工作人员具有丰富的实践经验才行。而且由于人工操作以及分析的关系，只要工作人员出现粗心大意导致操作失误或者由于各种原因导致判断失误的话，都会产生错误的测试结果。这些都是传统试验设备所存在的不足。而其优势就是之前介绍的试验车的缺陷——价格低。在分析了传统试验设备之后得出的结论就是，相关工作人员要想方设法对传统设备进行符合社会发展以及时代需求的改造，并在原有功能上进行丰富，使传统试验设备能够最大程度的发挥出功能。

2.3高压电气测试的新方法和常规方法

变电站常用的常规的高压电气试验的方法包括下面四种：变比试验法，直流电阻法，介损试验法以及直流耐压测试法。而常用的新的试验技术和方法则是这四种：发电机在线综合分析专家系统，超声波流量探测仪法，红外线热像仪法，红外线点温计法。下面对常规方法进行介绍。直流耐压测试法在检测时需要一名核线人员以及接线人员来让接线质量得到保证。先把微安表屏蔽掉，并直接将屏蔽线用作高压引线，而如果测试物容量太小的话可以用波电容器换掉它。此外为了避免漏电伤人，要保护好微电表以及保证装置的绝缘性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而介损试验法就是选好合适的接线来连接上高压线，并屏蔽掉测量设备以及芯线的高压端口，使电力设备绝对绝缘，并在这个过程里对绝缘介质的老化程度进行检测，找出其中存在的绝缘问题，以便能够及时采取措施来改进。而直流电阻法是目前普及率最高的一种试验方法，在检测断定分接开关的载流部分以及分接位置有没有正常工作，线圈引线质量，分接开关，线圈内部的引线，接头焊接等方面应用的较多。使用的时候要接入直流电阻，测量开关各部分线圈的电阻值。

3高压电气试验设备技术的改进措施

3.1高压电气设备分类管理

首先，应做好电气设备的出厂检验工作，确保试验设备功能与性能的完善性，可以减少后期各种设备问题的出现;其次，提高对安装流程的重视，并设置专业的安装检察人员，由其对安装环节进行严格的检验，严格遵循相关的安装要求，避免出现各种设备连接错误或安装漏洞现象，进一步提高设备的使用质量;最后，对已经安装好但存在过安装或链接问题的设备，进行多次抽查或反复检查，对存在安全隐患的部分及时处理，对依旧存在问题的零件及时进行更换，确保变电站高压电气设备的安全稳定运行。

3.2高试验设备稳定性及精确性

在高压电气试验设备技术改进的过程中，我们一定要重点考虑到高压电气试验设备是为了检验而生的，试验装备的稳定性能以及精确性能都是重中之重的问题，在检验过程中一定要对具体数据进行大量的分析，并且通过改变不同的环境和长时间的使用下得出一系列的数据才能够生成报告，进而分析其结论。在误差允许的范围内，保证电气试验设备能够更好的投入使用，一旦存在数据不准确等问题一定要进行修正，在一定程度上避免高压电气试验设备出现准确性降低等等问题。

3.3建立高压电气设备状态数据库

为了解决数据查找工作量大的问题，可以利用计算机建立多个数据库，依照设备、日期、运行编号、首级进行分类编排，形成独立的数据库，这样就可以随时把高压电气试验设备测试的数据输入到电脑中，进行分类入库，以便分析查找。在建立高压电气试验设备的数据库时要有一些注意事项，一个变电站弄一个相对应的数据库，同种同型号的多个或者一个设备只能记录一条，一个项目在记录中只能占用一部分字节。测试完的数据要录入到电脑中，然后对数据进行处理，可以将数据画成一定的曲线和原始数据画成的曲线进行直观的对比分析设备是否正常运行。对这些数据进行存储以便工程师参考分析。高压电气试验设备的这些数据都要进行电子存档，打印出来的也要进行纸质版的存档。最后，系统要对氧化锌避雷器、电容电抗、断路器、互感器、电压器等这些管理测试数据进行分类处理。

结束语

社会发展和进步需要的巨大电力对电力企业提出了更高的要求，同时要求高压电气设备能够具有优良的性能，为广大人民群众提供稳定和优质的电力资源。计算机技术和电力技术的不断发展使得传统的高压电气试验设备已经逐渐显示出缺点，当前变电站高压电气试验的改进必将成为今后很长一段时间内的发展趋势，一方面提高电力企业的核心竞争力，另一方面保证企业的供电质量和供电服务，实现电气企业的长远发展。

参考文献：

[1]杜迪.变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].商品与质量.2018（22）.

[2]胡亮.变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].数码设计（下）.2018（16）.

[3]郑远潼，王兆宇，张倩旭，时延英.分析高压电气试验设备的现状及其技术改进[J].建筑工程技术与设计.2018（10）.

论文作者:姜天

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 18期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79d1bffa9053d8950f5be0f0.html