# 建筑工程装饰装修施工过程中关键技术的探讨论文_张文杰

中建八局装饰工程有限公司

摘要：装饰装修施工质量与人们居住体验有直接关系，通过更多新型信息化技术与信息化模型来为建筑装饰施工提供一个很好的蓝图绘制，并能指导施工过程，提高施工效率。基于此，本文重点研究了建筑工程装饰装修施工关键技术的具体应用。

关键词：建筑工程；装饰装修；关键技术

引言

建筑工程中的装饰装修工作关系到建筑产品的使用功能和审美感受，行业发展至今，在结构、整体质量和性能上均可得到很好的保证，工程建设目标也逐渐从基础建筑设施的提供过渡到舒适生活空间的创造上。装饰装修施工作为建筑工程建设的最后一步，直接与空间的舒适度、使用功能和人性化特点相关。为进一步提升装饰装修工程施工水平，需要对关键施工技术进行总结。

1建筑装饰装修特点

1.1专业性

装饰装修技术除去提升建筑美观程度的特点外，也需要在对建筑物进行完善和美化的过程中考虑到运用的施工技术是否会对建筑的基本特性有所影响。包括基层处理、防水、防火以及防腐等，都以后一定的隐蔽性，极容易被装饰装修人员忽略，从而影响到装饰装修工程的施工整体效果。为了避免这一现象的发生，不仅需要在装饰装修施工开始前考虑可能会影响到施工过程的各个因素，还对施工人员的专业素质有一定的要求，避免出现由于应用技术不当对装饰装修工程造成影响的情况发生。若是施工人员的专业性不足，就会留下较多的施工隐患，不仅施工质量达不到对应的施工标准，也可能会发生安全事故对施工人员或是业主造成身体损害。

1.2复杂性

在建筑装饰装修过程中，整体工序的作业相对来说比较复杂，而且很容易出现类似交叉施工的现象。如果没有采取有效措施进行及时管控，那么很容易影响施工现场的秩序，施工的进度、质量以及施工工作人员的安全都会受到威胁，另外，由于现代化房屋装饰装修项目在具体施工过程中，以人工进行操作为主，机械化水平较低，基于这种情况，施工方需要采取有效的手段和措施，控制好建筑工程的装饰装修施工的质量。

2建筑工程装饰装修施工过程中关键技术的应用

2.1抹灰技术

建筑抹灰，建筑抹灰是在建筑装修工程中对于建筑内层底座进行基层建设的过程。抹灰所采用的材料一般都是水泥与粘土3：1的比例进行调制得出来的辉煌，抹灰进行涂抹时，一定要注意对于厚度的把控一般保持在11毫米左右就能发挥出最好的作用，因为抹灰具有很强的粘性，并且粘合之后会形成一层厚厚的保护膜，对于粘贴提供一个良好的前提，并且能够做到愈合，并且不会伤到内部墙体。然而抹灰再抹成之后的一段时间都不能见水，因为它遇水即溶非常具有耐腐蚀性，所以再进行抹灰时一定要注意雨水的隔离。建筑抹灰后在20个小时之后才可以进行后续的步骤，抹灰需要进行干燥并且凝固才能为建筑的后期装饰提供一个基层。

2.2内墙饰面技术

常用在建筑工程装饰装修内墙施工的涂料有仿瓷涂料、多彩涂料、乳胶漆和水溶材料等。其中，仿瓷涂料价格低廉，呈现出的装饰效果更为清新淡雅、表面光滑细腻。但施工流程复杂，不耐湿。多彩涂料中含有硝基纤维素，成膜快，通过一次喷涂即可呈现出多种色彩。乳胶漆的主要成分有醋酸乙烯酯类聚合物、丙烯酸酯等。其成膜成分不溶于水，具备易清洗、施工简单、色泽温和等优点。水溶性土料的施工简单、成本低廉，且无毒无害，但使用该涂料的内墙在一段时间后容易变黄，耐久性不佳。在现代建筑装饰装修工程内墙施工中，以乳胶漆的使用最为普及，因此本文重点研究乳胶漆内墙的施工技术要点。施工前，对墙面进行处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆墙面的含水量过高会导致乳胶漆涂刷之后出现开裂、脱落等问题，因此要求使用封底将墙面密封，再涂刷一层耐水性好的腻子，然后再涂刷乳胶漆。施工过程中，确保乳胶漆材料内部搅拌均匀。乳胶漆在存放的过程中，会出现色浆分离或分散不均的问题，若搅拌不均，会严重影响内墙装饰效果。根据内墙装饰要求，适当将喷涂法、滚涂法、刷涂法等手法结合使用，施工过程中腻子及乳胶漆的涂刷均应重复3遍，保证整体平滑度。

2.3吊顶施工技术

一般来说，在针对建筑物的吊顶进行施工过程中，可以根据不同的情况选择悬吊式的吊顶或者直线式的吊顶，本文中以悬吊式吊顶为例，对其涉及到的施工技术进行详细分析。首先，在对吊顶进行施工前，必须对建筑内的空间进行科学勘测，只有在对室内空间有了详细了解后，才能确定各个房间的标高参数，从而根据各功能部位的实际情况，进行有效的标示处理。另外，在安装龙骨之前，必须要确定龙骨的拱高度和吊点间距是否能够符合相关的标准。

2.4楼地面施工技术

2.4.1水泥砂浆楼地面施工技术

想要发挥出水泥砂浆楼地面施工技术的效果，前提条件是要选择正确的施工材料，一般可以分为粗砂、中砂以及硅酸盐水泥。其中，关键带你在于需要控制水泥在砂浆的比例，以保证砂浆的施工效果。这一过程对于施工人员的专业水平的要求较高，包括水泥的压实、水灰比例的确定以及水泥砂浆层的厚度，都需要施工人员在结合工程施工标准和本身的施工经验后需要重点把控的环节。在涂抹砂浆时，要保证各处的砂浆厚度均匀，闭麦你出现厚薄不一的现象。

2.4.2卫生间防水施工技术

卫生间是集厕所、洗澡以及日常的洗漱等功能于一体的功能性区域，因此对于防水性能的要求较高。卫生间在使用后，通常会存在一定的积水，虽然量较小，但积攒后不仅对卫生间的环境有影响，也可能会影响到楼下的邻居，因此需要在装饰装修施工的过程中尤其注意防水效果的试验。想要提高卫生间的防水质量首先要做好混凝土的浇筑工作，并在确定浇筑过程符合相关施工标准后进确定管道的安装位置和合适的安装技术，加强地面的防水效果。当所有工序完毕后，需要对卫生间的防水效果进行检验，既能够看到是否在这一环节能够满足预期效果，也能及时发现防水问题，便于后期整改。确定卫生间的防水达到预期标准后，才能进行后续的装饰装修施工环节。

2.4.3地面砖施工技术

地面砖施工与抹灰过程类似，需要在铺设地面砖前清理表面并润湿基面。在确保基面润湿后就可以铺设地砖，但要注意遵循一定的施工顺序。首先确定需要用到的材料，一般用素水泥浆施工，其中的水灰比例需要严格控制。涂好水泥浆后，需要对突出的位置刮平处理，避免出现凹凸不平的现象。水泥在涂抹后难免会有一些缝隙，需要在发现后擦缝处理。水泥浆涂抹完毕后，需要选择纹理和风格一致的地面砖铺贴在地面上，但要注意地面砖铺设后是否有起伏的现象。若发现地面砖铺设不平整，可能就是因为在水泥浆涂抹的过程中没有对铺设后的平整度进行检验，下方出现了空洞导致地面砖铺设不平。这种情况就需要重新涂抹水泥浆，并要对地砖间的接缝进行处理。

结语

综上所述，建筑工程装饰装修施工工艺是建筑工程建设项目的重要组成部分，直接关系着建筑物的最终建设质量和建筑物的美观度。建筑工程装饰装修施工应用的技术工种较多，工序繁杂，在施工过程中必须要严格把控好每一个细节的施工工艺以及施工质量，保证施工的标准化和流程化，提高施工效率和施工水平，使得建筑工程装饰装修施工技术能够最大限度地满足住户的需求，促进建筑行业的持续稳定发展。

参考文献：

[1]姚兆北.浅谈建筑工程装饰装修施工的关键技术[J].建材与装饰，2017（51）：70.

[2]于波.浅谈建筑工程装饰装修施工的关键技术[J].区域治理，2018（23）：156.

[3]孙国岩.建筑工程装饰装修施工的关键技术[J].建筑工程技术与设计，2018（35）：19-23.

论文作者:张文杰

论文发表刊物:《房地产世界》2019年7期

论文发表时间:2019/9/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79e545137fd32b6482b4fc80.html