# 浅谈建筑屋面防水施工及质量保证措施论文_李皓楠,乔申

中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 广东深圳 518003

摘要：随着我国经济日益不断的发展，建设工程的施工质量也跟人们的生产、生活息息相关，建筑物有效的防水施工质量，是人们一直关注的重要点，其中建筑屋面防水工程是主要的功能环节，在实施中，抓好材料质量和施工过程控制，才能确保从功能上满足民用建筑防水施工要求，本文从建筑屋面防水施工及施工质量保证措施进行浅析。

关键词：屋面；防水施工要点；质量保证措施

一、建筑工程屋面防水施工重要性

屋面是建筑物最上层的外围护构件，用于抵抗自然界的雨、雪、风、霜、太阳辐射、气温变化等不利因素的影响，保证建筑内部有一个良好的使用环境，屋面应满足坚固耐久、防水、保温、隔热、防火和抵御各种不良影响的功能要求。

在现代民用建筑中，屋面漏水是最突出的质量问题，极易引起用户的不满和社会的关注。一旦屋面出现渗漏水，会浸泡墙体，造成墙体饰面层破坏，不仅会影响用户正常的生活质量，甚至引起结构开裂、倒塌，最终威胁到人身安全治理渗漏是项综合防治的长期工作。防水质量的低劣是造成渗漏的最直接的原因，影响渗漏的因素是多方面的，在施工中人们往往在选材、设计、管理维护造成忽略，以至给工程质量留下后期隐患。因此，做好钢筋混凝土屋面的构造设计、加强屋顶防水设计和节能等方面的研究，形成切实有效的屋面防水构造设计体系对于建筑物能否正常使用和可持续发展都有着重大的意义。

二、建筑工程屋面防水分层施工要点

1、屋面结构层

（1）现浇钢筋混凝土屋面可在混凝土中掺入防水剂或可用抗渗砼，板表面不但要求平整还要在砼浇筑完毕后使用钢抹子两遍收光，这样可避免混凝土收缩开裂，减少渗漏。

（2）预制板屋面在灌缝前须将板缝扫刷干净，浇水湿润，再在板缝刷纯水泥浆一道，用Ｃ20细石砼分两次灌缝，浇筑振捣密实，再使用1：2.5的水泥砂浆做一道20mm厚的找平层，做好养护。

2、屋面隔气层

隔气层的作用一是为了防止顶层室内空气中的水蒸气透过砼屋面板的孔隙进入屋面保温层、找坡层，二是当屋面防水层发生破裂漏水或保温层中含水率过高时，隔气层就会起到防水的作用，所以隔气层在屋面防水工程也是至关重要的。

3、屋面找坡层

找坡层若不按设计规范做好，屋面上就会长期积水，导致卷材微裂缝增加，加速卷材的老化和腐烂。屋面找坡，可控制屋面正确的排水坡度和坡向，是做好屋面防水的关键环节。

4、屋面防水找平层

屋面施工易忽视防水基层施工质量。因此，确保找平层质量是做好屋面防水的基本。找平层应按规范要求留设分格缝，缝距为4～6ｍ，每块面积不超过36㎡为宜，缝宽一般要求20mm。防水基层还应满足以下要求：

（1）坚固性要求。屋面找平层须具有一定的强度和硬度。一般做法中采用1：2.5的水泥砂浆或C20的细石混凝土做成，施工中应严格控制水灰比，控制稠度，细石混凝土应按配合比控制用水量。

（2）平整度要求。平面间隙不超过5mm，且1m长度内间隙不能多于１处；其接口边缘要平缓展开，没有棱角、陡边现象。天沟雨水口安装要低于表面20mm，其周边半径100mm范围内保持显著漏斗状放坡，使水流加快，以免排水倒流和水口堵塞不畅。

（3）干燥性要求。基层的含水率以不超过6％为宜，若含水量不符合要求，对防水层的施工质量影响极大。

（4）洁净度要求。施工前只有保持表面洁净才能保证冷底子油或防水粘胶剂有效地渗透到水泥砂浆内部，加强防水胶和基层的粘接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）细部作法：由温度差引起的双向变形，在屋面阴阳角防水卷材易皱折、断裂，因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100～150mm的圆弧线。穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕，正确固定位置后，再细心用水泥砂浆和胶泥沿管道四周分两层填补密实，并在管道周边隆起20mm向四周低下。

5、屋面卷材防水

（1）卷材的收头：其收头应用水泥钉钉压并用密封材料封严，对突出屋面部分的砖砌体和压顶上应做防水处理，以防开裂渗漏。

（2）变形缝施工做法要求在缝上端用两层卷材搭盖，中间加放垫层材料，做成Ω形，适应变形的需要。

（3）檐口：在施工中要求做滴水线，以防扒水。在平面与屋面墙交接处，应增铺附加层，以适应变形需要。

（4）水落口：标高应低于沟底标高，要求水落口周围500mm心内的坡度为5%，与周围水泥砂浆或砼交接处，应预留20mm×20mm缝槽,用以嵌填材料。

（5）女儿墙、设备根部：在施工中找平层未做成圆弧，致使卷材粘贴不实或变形拉裂；固定不好，立面柔毡下滑、耸肩。

（6）屋面上、下水管、暖气管道、太阳能管道，这些管道之间间距小防水层不容易交圈闭合，易产生渗漏，所以在屋面设置综合管沟以减少漏水点。

三、建筑工程防水施工质量保证措施

1、建立专业化的施工队伍

防水工程推行专业化施工，施工工人经过专业培训，操作人员持证上岗，是提高防水工程施工质量的重要技术措施，不仅可以提高防水工程的施工质量，延长防水工程的使用年限，而且有利于新材料、新技术的推广应用，有利于防水技术向科学化、系统化、规范化方向发展。

2、严格对防水材料的检验

在某种程序上，防水材料的质量决定防水工程的质量。因此，对防水材料的质量应当严格把关，从防水工程设计，到防水材料采购，从防水材料入库，到防水材料使用，层层严把质量关。尤其是施工技术人员对进场的防水材料，应按国家标准进行抽样检查，保证不合格的防水材料，不用于工程。

3、加强施工操作的控制

防水施工前，必须把基层清理干净，并保证基层是干燥，才能进行防水施工，保证施工质量，否则不能施工。把确定的防水施工方案，贯彻落实于整个施工过程，并满足各种防水材料的施工要求，施工及技术人员加强施工操作的控制是关键，应随时认真地检查每一个施工工序和施工部位，并修正操作人员的规范化程序。根据防水工程易出现质量问题的部位，应重点控制好沟、孔、根、边、角、缝等细部节点做法顺序和质量，这些细部结构的施工质量是屋面防渗的关键节点部位。

4、加强成品保护

由于施工过程中，人员比较多。所以屋面防水施工完后，必须加强对已做好的防水进行保护，防止在未干的防水上面走人，破坏防水，造成屋面漏水。

四、结束语

“三分材料，七分施工”一句经常被防水人员挂在嘴边的一句话，有效的防水施工质量三分取决于防水材料的质量，七分取决于施工人员的专业化、施工工序的精细化，屋面防水施工应遵循“合理设防、放排结合、因地制宜、综合治理”的原则，做好防水和排水，以维护室内正常环境，免遭雨雪侵蚀。从而就整体上满足建筑防水合理使用年限，为建筑整体质量打下坚实的质量基础。

参考文献

[1]《屋面工程技术规范》GB50345-2012

[2]《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

[3]《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

[4]《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011

论文作者:李皓楠,乔申

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a00120830994949847f8337.html