# 聚氨酯防水涂料应用中的常见质量问题及其防治论文_黎迪辉

福建省世新工程营造有限公司 福建省 523000

摘要：随着我国经济的发展和社会的进步，我国的聚氨酯防水涂料领域也在不断发展，但是在发展的过程中也不断涌现出一些比较常见的一些质量问题，进而导致结膜、基层粘结不良以及慢干和不干的问题。本文主要针对于此，进行一定的改善和优化，并且进行一定的防治，为我国聚氨酯防水涂料的发展奠定了一定的基础。

关键词：聚氨酯防水涂料；质量问题；防治措施

引言：

从我国目前聚氨酯防水涂料的发展现状来看，聚氨酯是我国最主要使用的防水涂料之一，并且在整体的市场占有中占据着较大的份额，并且这些年来，也存在着逐渐上涨的趋势。本文主要针对于此，对该材料在工程防水中的应用进行了一定的集中调查，对其物理力学性能也进行了一定的改善，并且解决了其中的一些应用问题。

一、聚氨酯防水涂料的沉淀问题

（一）沉淀的原因

对于聚氨酯防水涂料而言，反应最多的就是沉淀的问题，然后沉淀主要是涂料中填料由于密度大于聚氨酯胶液的密度而出现的问题，在其重力的作用下，在桶底聚集而形成的。这种沉淀也主要分为两种，分别是硬沉淀和软沉淀。对于硬沉淀而言，是指填料和胶液混凝而形成的固体，不能再进行下一步的分散，从而成为废料。而软沉淀主要是指经过搅拌填料之后再次回到胶液中，也是符合使用需求的产品。但是，从应用技术上里说，想要克服聚氨酯涂料的沉淀现象，就需要在一定程度上少加填料，从而降低生产成本。

（二）运输过程中的沉淀现象

在实际的运输过程中，如果处理的不够完善，也会出现沉淀的现象，但是成品的聚氨酯涂料在实际工程的储存过程中，由于运输的振动，会加快沉淀的形成。针对于一些时间较长、路途较远的运输来说，更容易形成沉淀，将底部沉淀进行一定的凝固，使用上部一些仍然可以流动的材料，从而提高利用效率。

（三）防止沉淀现象发生的具体措施

（1）科学合理的进行生产配方和工艺的选择

对于防止沉淀现象而言，科学的配方是防止沉淀的第一步，需要对其成本进行一定的控制，将沉淀控制在合理的范围内，并且适当的采用胶液的粘度，采用性能更好的材料来进行具体的施工。在增加胶液的粘度的同时，还需要确保涂料施工的性能不会受到影响，找到一个合适的平衡点，将其配方和生产工艺进行科学的提升。施工企业通过科技的创新，对生产工艺的改善，可以将填料处理的更加均匀和完善，从而减少沉淀的产生。

（2）工地贮存

在工地贮存的过程中，可以使用倒放措施来对产品进行贮存，在产品到达目的地时，卸车过程中将其倒放在地面上，就可以将底部一些沉淀向上回流，直到其上下均匀。

（3）定期进行翻桶

在工厂和工地的贮存过程中，及时采用了倒放的措施，也会产生一些硬沉淀，这些沉淀会导致粉料向桶的另一边进行聚集。基于此，就需要定期将桶进行翻转，从而有效的防止一些硬沉淀的产生，虽然这个过程相对较为麻烦，但是可以相对较为简单直接的预防沉淀的产生，减小所带来的一些经济损失。

（4）机械搅拌

在实际的使用的过程中，为了防止沉淀对使用效果的影响，可以先进行机械搅拌，并且在四十分钟内进行具体的使用。在聚氨酯涂料没有形成硬沉淀之前，通过机械进行充分的搅拌可以使得涂料回归到均匀的状态，达到一个正常的使用效果。假设不能够进行充分的搅拌就进行使用，会导致沉淀部分的应用效果较差，进而使得工程质量受到影响。

二、结膜问题

（一）结膜产生的原因

对于涂料结膜而言，也可以分为物理结膜和化学结膜。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于物理结膜而言，比如一些丙烯酸防水涂料，会发生一些挥发现象，从而导致涂料中的固体部分凝结成膜。这就需要确保包装桶的密闭性，使得液体不会挥发出来，从而减小结膜现象的发生。化学结膜主要是指发生化学反应的前提下，两种液体的最终产物为固体，从而形成涂膜。对于聚氨酯防水涂料而言，最多发生的就是化学结膜，如果包装桶的密闭性得不到较好的保障，就会使的外界的水进入到桶内，和桶内的涂料进行一定的化学反应，从而形成结膜，进而影响聚氨酯涂料的使用性能。

（二）结膜的防治

（1）生产工艺

在聚氨酯防水涂料的生产工艺严禁带入水分，这是聚氨酯防水涂料防治结膜相对较为重要环节，就是脱水。利用加热和抽真空的方法来将原料中的水分进行抽取，从而再生产的过程中将水完全抽离，再进行装桶和封装，避免水分和桶内的涂料反应形成结膜。

（2）采用密闭性较好的包装桶

上文中所提及到，对于包装桶的密闭性而言，对于聚氨酯防水涂料的防结膜工作有着较好的防治效果。包装桶本身的强度能够支撑桶内强度，保持其结构强度，不易破损，就可以有效的控制包装桶的铁皮厚度和质量。基于此，就需要进行一定的桶形设计，从而保障盖子和桶体之间的密闭性。

（3）倒置存储

存储的过程中，可以将包装桶进行倒放，从而减小结膜情况发生，其主要的应用原理是在实际的反应过程中，上部空间的水分参加反应，如果密闭性较差，外部大量的水气会陆续的进入到实际的反应中，从而形成结膜。如果桶倒放，及时出现漏气的现象，结膜会堵住漏气口，从而影响空气的进入，杜绝了后续结膜的产生，提高经济效益。

三、基层粘结性较差，存在鼓泡现象

（一）基层粘结较差的原因

在基层的处理中，如果不能达到相关的规范要求，就会导致基层质量受到影响，进而影响基层表面的平整性。如果存在气孔，就会使得其出现凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷，因此就可以将阴阳角做成圆弧形。对于基层上的一些浮浆和浮灰可以形成一种隔离层，这种隔离层会导致涂膜和基层之间的连接造成影响。如果基层未干、含水量也相对较高的情况下，就需要对聚氨酯进行一定的隔离，避免其出现化学反应。但是在实际的情况下，就会导致聚氨酯发生化学反应，形成一些涂膜，进而存在较多的水分，受热发生一系列的反应。

（二）如何避免和改善粘结不良的问题

想要确保基层的质量合格，避免表面具有一定的平整性，就需要将一些浮灰除去，首先要保障其表面的整洁性，只有如此，才能够为粘结不良问题奠定一个较好的解决基础。基层也要保持一个干燥的程度，正确的添加一定的稀释剂，从而便于粘结。

结束语

根据本文的论述可以得出，对于我国的聚氨酯防水涂料的应用和发展还有一定的发展空间，需要相关的工作人员不断加大对于相关技术的研究，从而使其能够具有一定的保障，为我国的聚氨酯防水涂料的发展奠定一定的基础。

参考文献

[1]刘松鑫，聂非非，刘海龙，刘瑞祥，刘希霞.聚氨酯防水涂料应用中的常见质量问题及其防治[J].建材与装饰，2018（02）：50.

[2]胡蔚儒.聚氨酯防水涂料应用中的常见质量问题及其防治[J].中国建筑防水，2015（13）：11-14.

[3]柳颖.建筑防水工程渗漏质量通病与防治[D].湖北工业大学，2017.

[4]李淑琼.单组分湿固化聚氨酯防水涂料的合成与应用研究[D].华南理工大学，2010.

[5]张鸿.集装箱用水性聚氨酯防腐蚀涂料的制备与性能研究[D].华南理工大学，2012.

[6]彭卫.浅析外墙外保温施工质量问题及原因分析[J].建筑技术开发，2019（S1）：146-149.

论文作者:黎迪辉

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a0570819237964c4847f5b3.html