# 超特高压架空输电线路张力放线施工技术探讨论文_王桂,刘力澜,刘韬

（国核电力规划设计研究院重庆有限公司 重庆 400021）

摘要：超特高压架空输电线施工属于一项较为危险的工作，而张力放线施工又是超特高压架空输电线路的基本工作，那么对超特高压架空输电线路张力放线施工技术进行研究，对当前社会的发展具有重要意义。

关键词：超特高压；输电线路；张力放线

引言

随着我国城市化进程发展脚步逐渐加快，在一定程度上增加用户对于电能的需求量，导致使用超特高压线路的比例明显提高。但是因为超特高压输电线路很容易受到环境的影响，所以对于安全施工提出的要求较高。本文通过针对性的措施完善超特高压架空输电线路张力放线的施工技术，为提高施工安全性奠定良好的基础。

一、输电线路输电能力的影响因素

①线路传输自然功率。②线路传输功率的极限。线路传输功率的极限容易受到热稳定极限、电压极限和静态稳定极限影响，对于长度不同的输电线路，其所受影响的因素也存在一定的差异。③功角稳定性。功角的稳定性对超特高压交流输电系统的运行具有重要影响，超特高压交流输电系统正常运行的一个基本条件即为保证输电子系统中主要同步发电机的稳定性，并且还需确保其与超特高交流输电系统保持同步运行。④电压稳定与无功控制。要想确保超特高压输电线路高效运行，必须保证输电线路上各个点的电压接近于额定电压，解决无功控和电压稳定方面的问题，合理配置无功补偿装置。⑤线路热稳定。在线路工作过程中，其自身电阻往往会产生热能进而对线路的输电能力产生影响。

二、超特高压放线施工对张力、牵引现场的要求

①设备运输要求。在进行放线施工时，一般需要用到诸多设备。在超高特压放线施工中，需用到张力设备、牵引机等专用设备，运输方面也需要保证运输效率，以确保能够将设备尽快运输至施工现场。②场地要求。超特高压架空输电线路的施工过程较为复杂，这就要求相关工作者在施工之前对施工环境进行较为细致的考察，例如施工地形、地址等，均要通过测试，确保其符合施工要求之后方可正式施工。③相邻直线塔轮临锚。在工程实际施工过程中，在进行相邻直线塔的过轮临锚操作时，必须严格遵守施工要求。④场地布置。对于超特高压架空输电线路施工中的场地布置操作，必须将张力机与牵引机布置在中心线上，并且还要将进出口和临塔的角度差控制在15°以内。此外，在进行各种设备的操作之前，必须详细检查其质量和性能，还要严格按照施工标准和设备操作指南进行相应操作。

三、超特高压架空输电线路展放措施

3.1初导方法

首先，通过飞行器完成初导。飞行器初导期间能够通过热气球或者直升机等飞行工具，在实际的展放工作中，通过分析不同飞行器的实际飞行能力开展不同阶段的展放施工，为初导在塔顶正常降落提供保障。接着，采用人工干预的方式在线滑车内放置初导，确保不同的初导线处于相互连接的状态，为连续施工提供保障；其次，采用地面铺放法。利用上述方法进行展放施工时尽可能选择平坦的地势，因为利用人工的方式将轴导引绳铺开之后，并将滑车设置在输电塔上连接附近的电塔，接着将导引绳回收，确保导引绳的高度能够与预定好的高度互相符合。

3.2架空地线法

输电线路架空地线以往主要是通过张力放线法作为主要的施工技术，该种方法通过小张力机、大牵引机或者引导绳开展张力放线施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际的放线操作中，需要控制放线长度、区段长度在一致的状态内，

并控制滑车中包络角＜60°。

3.3牵引绳法

通过牵引绳法作展放施工时需要制定详细的计划，在不同类型滑轮车中放置不同型号的绳索进行转换，并采用小张力机、小牵引机相互合作协同的方式，从而有效的展放牵引绳的带张力，确保能够通过牵引机卷扬轮连接器连接每一条牵引绳。

3.4中间导引绳法

利用中间导引绳法在实际展放施工中，需要重视慢慢展放导引绳，确保牵放绳与工程标准相符合。通过分析相关顺序要求对引导绳进行牵放，并详细的标记以及记录相关导引绳的顺序。通过空中展放的措施对导引绳进行牵引，并牵出多余的导引绳，在放线滑车内放入。施工人员利用中间导引绳法进行施工时均是通过小规格的牵引绳对大规格牵引绳进行引导施工。

四、张力放线施工工序及应注意的问题

1）导线盘绕方向问题。在导线的盘绕过程中，其盘绕方向必须与导线外层线的方向一致，并且在盘绕时，应控制导线的进出方向，最好做到左进右出。2）导线尾部绑扎圈数问题。在导线盘绕过程中，所有用于导线连接的连接器尾部均可采用铁丝绑扎，一般将绑扎的圈数控制在20-25圈，距离控制在170mm以内，以使铁丝连接强度与网套连接器实际需要的强度相吻合，在固定网套连接器时，可采用旋转连接器将网套连接器固定到走板尾部，并根据走板尾部实际受力程度进行调整。3）张力放线问题。在进行张力放线时，必须对盘绕于线轴的导线的圈数进行检查，并核实其圈数是否符合实际施工要求，通常情况下，将导线盘绕的圈数控制在6圈以上，符合施工要求后，将导线尾部与线轴固定。4）指挥所设置问题。指挥所的设置位置，可根据张力场和实际施工情况而定，并根据施工要求与实际情况，发挥自身作用，进行张力指挥作业工作。5）牵引过程中所遵循的原则问题。在牵引过程中一定要遵循先慢后快的原则，先观察施工沿线的情况，在放线过程中要做好张力调整，以保证牵引版的平衡，而当牵引绳和导线全部放空后再进行提速。6）牵引机与张力机的开机顺序问题。在牵引过程中，可以先启动张力机，待张力机刹车后再启东牵引机，而在施工过程中，则必须先关闭牵引机，再关闭张力机，并根据张力机的综合情况对张力进行调节，在调节过程中一定要控制调整速度，不能突然提高，以免使导线和牵引绳波动较大，影响整体施工。7）张力标准问题。在施工过程中，要对张力进行控制，使其符合施工要求，当张力值与计划值相符时，应立即停止牵引工作，同时安装上扬塔号的压线滑车，并对下一阶段的放线工作做准备。8）张力机的同步运行问题。在施工过程中，会发生两台张力机同时控制牵引机的状况，那么在施工时，就应先将其中一台张力机的初始值设置好，使其稳定不变，之后再将另一台张力机的张力进行调整，以使两台张力机共同工作时达到最佳效果。

五、结语

综上所述，电力能源是当前人们生产生活中不可缺少的重要资源，这使得电力能源的输送显得尤为重要。高压输电线路是高压线路进行输电的主要媒介，所以，在进行超特高压架空输电线路张力施工时，必须做好导向、牵引绳、张力机的控制工作，确保施工安全与质量可靠。

参考文献：

[1]李海红，傅益利.超特高压架牢输电线路张力放线施工技术应用研究[J].中国科技博览，2014（37）：250.

[2]刘国庆.架空输电线路架线施工技术探讨[J].新建设：现代物业上旬刊，2014（13）：46~47.

[3]尉昊.关于架空输电线路架线施工技术的相关研究[J].科技传播，2014（18）：90~92.

论文作者:王桂,刘力澜,刘韬

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a3e887de31919364fbfd922.html