# 电网规划与降损管理方面的研究论文_石丹

国网四川省电力公司遂宁供电公司 四川遂宁 629000

摘要：在经济高速发展的今天，能源就是社会生产力的重要基础。电能作为在世界上广泛使用的二次能源，具有无污染且使用方便的特点。在我国，电能已经普遍使用在工业、农业、交通等各个地方，可以说电能已经是我国发展的重要因素。随着电能的大量使用，在电网中的电能损耗也越来越多，为了减少电能在电网中的大量损失，降低由于电能损耗而产生的资源浪费，需要我们不断去建设和完善电网，并制定出切实可用的制度。

关键词：电网规划 降损 管理

电能作为二次能源，是因为它是由一次能源通过发电设备转换而来的。在我国，很多的一次能源被转化成电能使用，根据一次能源使用的不同，发电厂也有各种类型。烧煤发电目前是我国主要的发电类型，这种发电类型还有很大的不足，同时也会造成大量的空气污染。为了解决环境问题，也为了缓解煤矿资源的使用，我国还建立了几项工程量很大的水利发电装置。总的来说，我国的发电方式各种各样，但是由于我国的电网规划不够完善，在大量使用电能的情况下，依然会造成大量的能源损失。为了解决这个问题，我们需要实现电网的优良规划，并制定切实有效的管理制度，以达到减少电网中电能损耗的目的。

1电网理论线损计算方法及其在电网规划与降损中的作用

1.1传统电网理论线损计算方法

在传统的电网理论线损计算方法中，主要使用均方根电流法、最大电流法、平均电流法、最大负荷损耗小时法、等值电阻法、潮流法等。其中均方根电流法是电力流过线路时产生损耗的基本算法，它是指线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗，这种计算方法计算出的结果相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。最大电流法也被成为损失因数法，用这种方法计算电网中电能损耗时，最大电流在线路中所产生的电能必须可以代表实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。平均电流法与最大电流法在概念上基本相似，是指以平均电流在线路中所产生的电能损耗能代表同一时间内实际负荷产生的电能损耗。最大负荷损耗小时法是以时间段内的最大负荷电流产生的电能损耗代替实际负荷在一定时间段内所消耗电能，这种计算方法使用时，受到外界因素影响较大，所以一般准确度不高。等值电阻法是在均方根电流法的基础上实现的，其重要计算思路是在线路出口处，假设出一个等值的线路电阻，在通过线路出口处的总电流产生的损耗，与线路各段不同的分路电流通过分路电阻产生的损耗的总和相等。潮流法是八十年代中期到九十年代中期迅速发展形成的计算电网电能损耗的方法，这个方法主要利用配电网辐射状网络的特点，将支路电流或母线电压作为研究对象，建立合适的运算模型，对电网中电能的损耗进行计算，这种计算方法具有可靠收敛的特点。

1.2电网电能损耗计算新方法

随着我国科学技术的进步，电网中电能损耗的计算方法也不断的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些新出现的计算方法主要有：模糊识别算法、遗传算法与人工经神网络结合算法、潮流改进算法等。这些算法的出现使在电网中电能损耗的计算更加简洁和准确，并用接近实际情况的电能损耗曲线来替代传统的典型负荷曲线。这种曲线能更好的反映出电网中电能损耗的情况，对电网的规划有着非常重要的意义和实用价值。电网线路电能损耗新算法在很大程度上与计算机结合，并能在计算机上迅速的将电网中电能的损耗情况及时反映出来，让人们更直观的看到电网中哪一段线路出现的问题较大，并提出有效的解决方案。

1.3电网电能损耗计算对电网规划和管理的重要作用

在电网线路的管理上，必须充分了解每一段电网线路的情况，才能实现更好的管理和规划。在传统的计算方法中，由于只是使用代替的方法，来对电网线路的电能的损耗进行模拟，所以其计算结果与实际情况有很大的出入，不能很好的代表电网中存在的问题和情况，也就导致传统的电网管理有着很大的不全面性，从而使电网中线路的问题不能得到很好的解决。而随着科学技术的不断进步，大量新算法的出现以及与计算机的结合，可以及时准确的反映出电网中存在的问题，在解决电网的规划和管理上有着非常重要的作用及意义。因此，想要完成对电网的规划，达到电网线路降损的目的，就必须选择合适的损耗计算方法。

2电网中实现减损的几种方法

2.1电压降损法

从最基本的电路学公式中就可以知道，在电力的输送中，输送电压越高，在输送过程中产生的电能损耗就越少。因此，在电网的配电中，使用提高配送电压的方法来降低线路的中电能损耗的目的是可以成功实现的。我国的电网线路比较复杂，线路的总距离很长，因此在实现提高配送电压时，必须分段实行，以避免复杂的路线对电压降损法的效果产生影响。

2.2降低线路电阻率的方法

在电力的输送中，材料的电阻率越低造成的电能损耗就会越少，所以在电网中，我们也可以选择以电阻率较低的材料来建设配电线路，以达到电网配电中电能损耗减少的目的。但是电阻率低的材料一般有很高的价格，由于我国的电网系统庞大，要想全部使用价格昂贵的低电阻率材料建设线路显然是不可取的，但是依然可以在一些电力配送的主线路上选择电阻率较低的材料，做到以最低的成本实现最高的价值。

2.3实现电网的合理规划

电网中配电线路电能损耗是电网中非常重要的问题，在我国庞大复杂的电网系统中，完善电网规划显然是解决线路损耗的重要手段。首先，电网的合理规划可以使电网管理人员更好的了解每一段线路中所存在的问题，和其在整个的电网系统中有着什么样的作用。其次实现电网的合理规划更有利于工作人员的管理，在对有问题的电网线路进行解决时更具有高效性和针对性。因此可以看出，要想使电网在配电过程中，更好的完成配电工作同时降低线路中电能的损耗，就必须实现电网的合理规划。

2.4管理制度的完善

任何一个企业有需要一个完善的管理制度，只有在完善的管理制度下，才能使工作人员更好的发挥工作职能，同时更好的投入到工作中去。在发电企业中同样需要一个完善的管理制度和管理体系，只有在这样的体系下，才能让员工明确自身工作的重要性，使他们在工作中保持良好的积极性，并努力学习，完善自我，实现自身的价值，为企业和国家做出一定的贡献。

2.5实现对员工的培训，提高员工的整体素质

目前我国发电企业中的工作人员及管理人员，还是存在整体素质不高，专业知识不全面等的现象。由于电网工作人员没有专业的知识和技能，所以他们在工作中很难解决好电网中出现的各种问题。针对这种情况发电企业应该积极组织员工进行专业的培训工作，使他们在培训中获取知识，提高自身素养，提升技术水平。经过大量的培训工作，我国发电企业大致总结出了培训工作三部曲。首先要提高工作人员的专业知识。在这个方面应该邀请国内专业的教授进行培训工作，在现在化培训技术的基础下，让电网工作人员建立起一个系统全面的专业体系。第二，观摩学习，在电网的工作中，只有专业知识也是不够的，要想使工作人员更好的工作，就必须让工作人员对电网的工作内容有一定的了解。所以在人员的培训中，要结合各项工作内容，组织人员进行大量的观摩和学习，使其充分了解电网工作的各项内容。第三，实践培训，在经过上述两种培训后，还要组织人员进行大量的实践，只要在不断的实践中，才能将学到的理论知识消化并学会运用。

总结：

在二次能源被大量使用的情况下，电网规划和降损问题已经成为人们越来越重视的问题，由于科技的发展和进步，在电网工作中新算法的出现，使电网规划有据可依，在电力线路的降损方面也取得了一定成绩。但仅仅这样是远远不够的，在我国经济的快速发展下，我们仍然需要不断的去努力，去完善我国的电力事业，争取使我国的电力事业有更好的发展。

参考文献：

[1] 王超群. 电网规划与降损管理方面的研究[J]. 中国人民，2015:77-79

[2] 李芳. 浅析电网规划与降损管理[J]. 中国科技，2015:62-64

[3] 王静. 对电网规划与降损管理的几点看法[J].中国教育, 2015:35-37

论文作者:石丹

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a3efed0b3f1e5ac60364538.html