# 电力输电线路运行维护管理问题思考论文_姚勇

摘要：输电线路是电力输送系统的重要组成部分，担负着输送电力的重要责任，其运行状态与否对供电质量有着决定性的影响。本文对电力输电线路的运行维护管理问题进行了探讨。

关键词：电力输电线路；运行维护；故障

前言：

电力输电线路是电力系统的重要组成部分。电力企业应当注重电力输电线路的运行维护及故障排除工作，切实加强对其运行过程的管理与维护，才能够更好地确保其得到高效的运行，从而提升供电系统的供电质量和安全。

1、电力输电线路常见故障分析

1.1施工建设问题

输电线的通道是电力系统重要的硬件组成部分， 由于电力输电线路分布广，不同地区电网建设时间不同，其选用的输电线路材料也不同，其建设过程如果存在安全隐患对于电路的正常运行将会产生极为不利的影响。在设计环节存在勘测有误差，设计不合理、没有考虑到未来发展情况，导致电力输电线路运行中出现各种问题和故障。线路施工存在不规范的问题，施工过程的不合理，比如线路连接方式的错误，或者说搭建的高架塔过高等等。设备和技术人员的水平不符合规定，施工单位曲解设计意图，擅自对原设计进行变更，或者出于经济方面的考虑偷工减料，在架设输电线路期间，如果工作人员所使用的原材料性能较差、强度比较低等，便会导致其在运行期间出现严重的质量问题，最终导致线路出现故障。这些不规范的问题都将严重影响电力输电线路的质量。

1.2外界自然因素

由于电力输电线路多处于室外环境中，因此，不可避免地会受到外界自然环境的影响。比如，电力输电线路由于长期受到风吹日晒，会出现输电线路老化、输电线路绝缘层破损等问题，进而出现停电故障。遇到雷电天气很容易发生雷击跳闸故障， 引起绝缘子闪络放点电导致瓷绝缘子表面釉层脱落，引发避雷线断线。一旦出现暴雨、雷电等天气，电力输电线路极易被雷电击穿，出现重大安全事故，影响电力系统的稳定运行。另外还有很多天气因素会引发输电线路故障。线路鸟害已经成为输电线路故障的一个重要故障类型，鸟害故障不断发生，鸟类在筑巢时容易将筑巢物掉落在横担与导线之间、绝缘子之上，导致绝缘子串短接，引发线路故障，鸟类排便引起的鸟粪闪络。

1.3运行维护管理因素

输电线路运行安全的影响因素，除自然因素和输电线路自身质量影响因素以外，人为因素也是关键的影响因素。电力输电线路运行维护管理质量与效率对电力输电线路存在直接影响。运维人员专业知识水平不足，出现厌倦心理或者松懈,无法严格执行相关的运维标准，制定相应的运维策略，这也是当前巡维质量较低的一个重要因素。比如，在管理过程中，当员工职责不明确，管理区域划分不科学形成管理责任死角时，输电线路故障的发生概率会增加。同时，当监督管控工作不到位时，将无法及时发现电力输电线路存在安全隐患，导致故障不能第一时间排除并得到有效控制。

2、电力输电线路的运行维护措施

2.1加强输电线路建设质量

线路设计人员在制定相关设计方案时，必须精密考察实际地理环境和天气状况的变化，结合各方面实际因素综合考虑，反复计算审查，对其中可能出现的故障第一时间发现并排除，设计人员要做好足够的技术咨询，搜集好相关资料，做到全面统筹和了解，设计出具备一定对抗防护能力的线路建设方案。建设单位在施工过程中严格监督，严格按照电力输电线路的设计进行施工，不能擅自曲解设计意图或者变更设计，要仔细检查产品合格证等相关文件，基于有关质量准则，检查产品的质量和性能，购买性能较好的产品，在安装和使用之前还要综合检查系统，确保不存在问题再使用，从根本上提升输电线路运行的安全性。电力输电线路施工完成之后，要严格验收，确立专人负责制，一旦出现问题要追责到底，以保证电力输电线路的质量合格。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加强自然灾害防范工作

由于输配电线路长期暴露在空气中，所以容易受到气候、温湿度及风力的影响，各种自然灾害的发生都会阻碍输配电线路的安全运行，所以供电企业应加强自然灾害的防范工作，将由自然灾害造成的损失降到最低。由于输电线路的特殊性质，雷击带来的影响占据所有自然灾害的首位，输电线路容易遭受雷击，致使线路破损或引起火灾，严重情况下还会引发不可估量的财产损失。供电企业应采取多种预防雷击的措施，以提高输配电线路的防雷能力，动态监测天气的改变，及时掌握天气情况，确保雷电分析防控工作的落实，总结雷电频发区以及规律等，并在其对应的位置上安装避雷针等设备。提前做好预防措施，安装避雷设备，综合分析输电线路沿线的地形地貌等情况后，因地制宜的选择架设避雷线、降低杆塔接地电阻等方式，有效的降低了雷击事故的发生几率。在进行线路鸟害故障排除时，一般会选用防和驱两种技术措施，例如选用大盘径绝缘子，或者是加装防鸟粪挡板、防鸟网等设备，应尽量缩短鸟类在电杆、输电线路上面停留的时间。此外，还应定期对输电线路塔杆上面的鸟粪进行清理，避免因鸟粪堆积过多而减弱绝缘设备的性能。

2.3日常检修管理机制的落实

保障电力系统中电力输出线路运行稳定安全的重要举措，就是对电力输出线路进行定期检查和维修，及时找出可能会对电路正常运输造成阻碍的相关因素，并采取有效的措施进行解决，从而为电力输出线路的安全稳定运行提供一个良好有力的保障。在对线路进行日常管理的过程当中，电力企业要对管理的措施严加规范，在线路检查的危险路段以及关键位置上都要设置明显的标识，对线路情况以及运行状态进行充分的掌握，对易出现故障的路段进行重点巡视，发现异常情况时快速进行解决，保障设备的平稳运行。相关检查维修人员在对电力输出线路进行专门检查时，必须严禁仔细，深入到各个电力输出线路分布的不同区域内，对每一时段的线路都不能掉以轻心，严格进行检查和维修。另外，还应对突出状况和重大状况有充分考虑和准备，制定相应的应急预案，一旦发生突出状况和重大状况，迅速按照应急预案进行检修或抢修。在检查过程中，必须遵循相关规章条例，一旦发现安全隐患，要立刻向上级部门汇报，做好记录，确定问题根源后再对症下药，对相关故障进行排除。在工作过程中，定时定期进行相应工作的总结和分析，并以此为依据建立合理的信息资源数据库，为以后维护管理工作的展开奠定基础。最后，要通过定期培训企业人员，增强电力人员的业务水平来实现，以便能够从容的面对各种输电线路问题。

2.4建设在线巡视监控平台

由于输电线路基数较大，对巡检和检测的相关工作不仅工作量大而且压力大，而许多工作单凭人工来完成，很多时候无法保证输电线路的安全系数，因此引进在线监测技术是提升输电线路运行和维护管理效率的重要手段。在现代化的巡检管理手段中，巡视监控平台是不可忽视的，其运用智能化手段管理平台，通过设立不同的影像监控点，对架空输电线路的重点地段、重要交叉跨越、易受外力区域等实施全方位监控和监测，不仅仅比普通巡视手段、现场看守更加严格和高效，同时也能够监测到运维人员疏漏的安全隐患。同时，电力企业利用智能化、信息化的相关设备对电力运行当中的数据参数等要进行采集，并且建立好完善的有预报系统，通过对环境湿度、温度、风向、天气情况进行指数检测，对问题进行提前预警，保障线路的正常运行。大力运用这种监控平台，也可以减少运维人工巡检的工作量，在提升工作效率的同时节约成本，也能够承担起对不同位置、不同故障类别，以及其出现的次数进行数据分析统计的工作，方便相关工作做出针对性举措。

3、结语

在电力输电线路的运行维护和故障排查中，受到设计、施工、自然现象、外力破坏等多方面影响。工作人员必须在日常工作中加强输配电线路运行管理，切实强化对其的运维和管理工作。

参考文献：

[1]李波.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].现代经济信息，2015（7）

[2]蔡雨恒.架空输电线路状态运行与维护管理研究[J].科技创新与应用，2017（18）

论文作者:姚勇

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7aa9fb17424275c5b0d2d770.html