# 清水混凝土其在市政工程中的施工工艺以及优点探析论文_贾德武

中建八局第四建设有限公司 山东青岛 266000

摘要：清水混凝土由于其饰面效果，经常作为城市建设过程中的材料所被采用，相比于传统的混凝土，易受温度、湿度的影响开裂，清水混凝土既美观又耐用，因此本文重点论述清水混凝土的施工工艺以及其在市政工程中的运用及优化策略。

关键词：清水混凝土 市政工程 优点 施工工艺

21世纪的中国，社会飞速发展，国家的建设步伐越来越快，城镇化的步伐也正大力向前迈进，人口不断向一、二线城市迁徙，向区域中心城市集中。随着人口密度的增大以及新的开发用地的难以取得，市政工程的地位越来越重要，在我国，市政设施是指在城市区、镇（乡）规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。是城市规划进程中非常重要的一步，也是我国公共资源中非常重要的一环，在提高人民生活质量，促进社会的和谐共进和稳定发展有着非常重要的作用。建筑行业的日趋成熟，已成为全民经济的重要支柱产业之一。

1.混凝土与清水混凝土概述

混凝土由于成本低廉、经久耐用，简单易获得一直是建筑行业的施工材料首选。但是混凝土自身有一个缺陷便是容易受牵拉而变形，抗拉压的能力较差，受力不均匀时候容易导致建筑物产生裂缝，如果缝隙过大便会引起建筑整体结构的破坏，承载能力大大降低。而外界环境，如气候、土质、地下水位等会引起干湿反应，对于混凝土的性能有重大的影响。

清水混凝土，也叫装饰混凝土。它能够一次成型，直接以混凝土原浇筑表面或以透明保护剂做保护性处理后的混凝士表面作为饰面的特种混凝土，其表面平整光滑、色泽均匀、棱角分明、无碰损和污染等质量问题，通过自身质感实现“内实外美”的技术。清水混凝土便是在传统混凝土的基础上进行了优化改良，不仅其装饰面更加美观，也克服了传统混凝土的易形变、出现裂缝的缺陷。因此其应用前景颇为广泛[1]。

2 清水混凝土的优点

2.1 整体性能好，质量高，节约成本

清水混凝土一个重要特点就是不抹灰，它成型后的表面平整度已经达到抹灰标准，节省了人工、装修材料和施工费用，缩短了工期，特别是避免了因抹灰质量问题带来的开裂、空鼓等现象，所以相对来说整体质量好。而传统混凝土，导致砼裂缝发生的因素多种多样，它的施工有一定的复杂性与广泛性，所涉及到的部门与机构也非常复杂，而且互相之间有一定的合作、制约等。相对而言清水混凝土具有整体性，对工序把握十分严格，整体工程建设质量高。

2.2施工新风格，新理念

以清水混凝土自然表面作为建筑装饰效果，不但施工工序简单而且绿色环保，是建筑艺术的新时尚、新风格，它体现了现代人追求自然、回归自然的一种理念[2]。

2.3美观大方可选择性多

清水混凝土成品既可将拆模后砼自身质感作为饰面，也可在砼表面涂刷保护透明材料，而且也可通过不同的色彩装饰展现不同的外观效果，因此它的性价比极高，通过调整相应的施工工艺、模具便可以呈现不同的外观，选择性极多[3]。

3 清水混凝土的施工工艺

3.1 清水混凝土外观标准

市政工程清水混凝土施工中，外观质量标准主要是要求色泽均匀无明显色差。混凝土密实整洁,面层平整,阴阳角的棱角整齐平直,节点或交角、交线、交面清晰, 起拱线、面平顺。无油迹、无锈斑、无粉化物，无流淌和冲刷痕迹；无明显裂缝、无漏浆、无跑模和涨模, 无烂根 、无明显错台,无冷缝 ,无夹杂物 ,无蜂窝麻面 、无明显的气泡现象。结构工程保持拆除模板后的原貌 穿墙预埋管孔眼规则整齐,孔洞封堵密实平整, 墩台、梁体外观色泽基本一致。混凝土保护层准确，无露筋，预留孔洞、施工缝、变形缝整齐平整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2选取合适模板材料进行安装

模板质量是实现“清水混凝土”的关键，首先清水砼模板必须有足够的强度和刚度，主要结构的承重模板变形不超过跨度的1/600,非主要结构的承重模板变形不超过跨度的1/400，减小脱模时混凝土对模板的粘结力，所有转角处均设计为圆弧形过渡；其次是进行现场的核验，保证截面的完整，不能有高低、毛边等情况。安装前检查接触面是否平整，然后选取较平整光滑的一面与混凝土进行接触拼贴。然后根据顺序进行模板的安装，安装完毕后检查是否严丝合密。可以增加不吸水的海绵条，进行防水严密操作。

脱模剂的选择最好选用模板漆或水质脱模剂，其次是液体石蜡和食用色拉油等，涂刷时采用羊毛刷涂抹均匀，不得出现厚薄不一、流淌现象，以免造成模板表面凹凸不平，影响外观质量。

3.3钢筋的加工

钢筋极易腐蚀，因此应当随进厂随用，避免锈蚀，将钢筋进行测量后穿插在符合要求的位点。以保证钢筋位置的准确以及保护层符合要求，避免凸出与翘起，造成长期的日晒雨淋易腐蚀，钢筋保护层的垫块颜色应与清水混凝土的颜色接近，放置应具有规律性，并固定牢固。钢筋净保护层宜为30mm-40mm，钢筋绑扎宜采用镀锌铁丝，绑扎铁丝不得侵入保护层[4]。

3.4浇筑工艺

原材料和砼拌合质量是实现“清水砼”的前提，选用水泥时，应考虑水泥的颜色、保水性、与外加剂的适应性、碱含量等，硬化后的混凝土经干湿循环会在混凝土表面泛碱，影响混凝土的外观颜色，而且清水混凝土缺乏装饰层的保护，受自然环境影响大，选用低碱水泥可减小碱骨料的危害，所以优先考虑碱含量低的水泥；骨料宜优先选用II区天然中砂，不宜选用粗砂和人工砂，石子应优先选用连续级配的卵石，石子的粒径宜小不宜大；外加剂应优先选用聚羧酸系高性能减水剂。

性能良好的砼配合比是实现“清水砼”的基础，试配过程解决的主要问题包括减水剂与水泥及粉煤灰的匹配性、减水剂最佳掺量、砼和易性、强度、坍损、对外观质量的影响等。首先根据水泥的成分调整减水剂的成分组成，解决了聚羧酸高性能减水剂与胶凝材料的匹配性问题；然后调整减水剂掺量，验证不同减水剂掺量对砼性能的影响，获得最佳减水剂掺量。

合理的浇筑工艺是实现“清水砼”的重要环节，振捣过程中应避免撬振模板、钢筋，每一振点的振动时间，应以混凝土表面不再下沉、无气泡逸出为止，避免过振发生离析。为减少混凝土表面气泡，宜采用二次振捣工艺，第一次在混凝土浇筑入模后振捣，第二次在第二层混凝土浇筑前再进行，顶层混凝土一般在0.5小时后进行二次振捣。振捣过程应均匀，严禁漏振和过振，确保混凝土外光内实。

3.5混凝土养护

养生及成品保护是另一个不可忽视的重要环节。浇筑后，对其强度与裂缝进行检查，避免出现质量问题，勿在表面覆盖杂物，并对其表面进行覆盖保湿养护，如果日晒以及昼夜温差极易造成出现裂缝，严重的影响建筑倾斜等，因此待一切检查无误才能拆除。

4结论

市政工程的建设是我国城市规划中非常重要的一环，材料是构成施工项目的物质基础，是保障质量安全的基石。为保障施工项目的质量过关，清水混凝土等相关灌注材料质量控制上应高度重视，健全完善材料管理制度。任何事物都是事前预防的难度远远小于后期补救的难度，在建筑工程清水混凝土的一次灌注实施前应做好相应的预防工作和计划，尽量降低可预料到的风险和隐患，降低故障发生的概率。而且工艺质量控制管理的过程是贯穿全过程并且处于动态之中的，在质量管理过程中需要不断的结合实际情况进行相应的调整与改进，以适应施工需求以及环境的变化。

参考文献：

(1)伍泳文,谷静维. 清水混凝土的优点及其在市政工程中的施工工艺探析[J]. 居舍,2018(10):68+25.

(2)杜宁. 清水混凝土试验分析与研究[D].同济大学,2006.

(3)李彬. 清水混凝土表面污痕形成原因分析及防控措施[D].西华大学,2017.

(4)俞海勇,王琼,李春霞. 清水混凝土的技术特点和应用前景[J]. 上海建设科技,2008(05):69-70.

论文作者:贾德武

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ab418179ab4f5cd70362eb6.html