# 县域电网规划建设中网格化的应用论述论文_钟鹏庄

(云南电网有限责任公司普洱供电局 云南普洱 655000)

摘要：近年来，我国城乡经济取得突飞猛进的发展，推进城市化进程成为当前经济发展的主要方向，在城乡计划建设过程中，要提高县域电网规划建设能力，只有保证县域供电安全可靠，才能加大城乡经济快速建设。文章主要概述了县域电网规划建设中网格化的理论概述，分析了县域电网规划建设网格化应用的现状，最后阐述了网格化在县域电网规划建设中的具体应用，为加大县域电网规划建设，提供一定的技术参考。

关键词：县域电网；规划建设；网格化；应用

目前，为了加大国家电网建设工作，需要融入电网网格化技术。由于我国城乡在经济发展过程中存在一定的差距，尤其是在县域内，应该做好网格化供电，它能有效解决传统配电网络复杂、结构不够清楚，供电转换操作频繁、分线联络无序、故障不容易查找等一系列的问题，全面提高线路的供电半径。因此，现阶段需要对县域电网规划建设中网格化的应用进行剖析，具有至关重要的现实意义，才能将县域供电形成一个有机的网格化机构。

1 县域电网规划建设中网格化阐述

1.1内涵

为了全面改进社会治理方式，建立新型的社会治理体系，应该加大网格化管理，以社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台。对于电网规划来说，网格化管理是对电网进行全方位的网格化规划。将相对较大的区域划分为多条同电压电力线路的网格线，将目标区域划分为若干个小区域，可以在每个小区内的四周设置两个或者是两个以上的电源点进行电网规划工作。目前，在对县域配电网现状评估分析时，要根据区域管控制定详细的规划，做好用地性质开发探究工作，结合具体的典型模型，开展规划区域空间的负荷预测，使得区域供电更加的规范可靠，建立网络清晰有序共享安全可靠的网络架构，在最大范围内推进网格化供电。

1.2特征

在县域电网规划过程中融入网格化技术，首先，它能有效的避免交叉供电使用，供电网网格化建设管理能对目标区域进行划分。针对不同的区域设置不同的供电模式，也就是说，它可以按照区域特点进行划分，形成完善的分区供电。其次，在电网运行过程中更为灵活，使用网格化建设运行模式，能够实现供电区域，多个以上的电源进行供电，它的运行方式较为灵活。最后，使用网格化管理，方便电网运作能对架空线路分支线路等等进行全方位的管理，使用电网网格化管控能有效的联络开关，控制好整个区域供电情况。当系统的负荷增加时，可以通过分支转移的方式，降低另一部分电荷的转移。

2 县域电网规划建设中网格化应用现状

在配电网建设过程中，为了凸显网格化规划和地方发展规划相适应，应该建立完善的方案，实现两者的有机衔接，这样才能队员电网进行大规模，科学的网格化改造。然而，在实施网格化规划过程中，仍然存在一系列的问题，县域电网过于薄弱、运行模式落后等等，详细如下:

2.1县域电网薄弱

通常情况下，由于县域经济建设处于较低的水平，这就使得县域电网在建设过程中较为薄弱，供电能力不足，再加上电网投入资金较少、门槛低，这就使得电网结构过于薄弱。如果供电系统存在问题，相关的技术人员很难进行维修，不可避免地会在县域内出现大面积的停电，如果应急用电负荷过大，会造成道路交通不便【1】。

2.2运行模式落后

当下在对现有的县域电网运行模式探究时，发现运行模式较为落后，虽然在我国经济的推动之下，电网建设水平不断提升，用电体系也不断完善，然而在县域区域内，用电体系会出现高层、超高层住宅，尤其是密集的大型商场，娱乐场所增多，无形中加大了供电网的压力。在经济建设过程中，并没有和区域的经济发展水平相适应，使得城镇和农村电网建设严重脱轨。

2.3建设规划不合理

在具体的县域电网建设过程中，规划并不科学。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着我国城镇化进程日益加快，县域电网规划也应该与时俱进，改变传统的落后模式，目前在对县域电网规划过程中，满足不了居民的用电需求，随着用电负荷快速增长，原有的供电计划无法实施，这时，加大供电系统的重复性建设，无形中造成大量电力资源的浪费【2】。

3 县域电网规划建设中网格化的应用路径

目前，在县域电网网格化规划建设过程中，需要以区域的用电需求为导向，做好网格化负荷预测，建立完善的电力通讯智能网格化设备、强化网格化的线路管理、实现系统协调发展，详细内容如下:

3.1网格化多点供电

在对现有的配电网网格化改造过程中，它能够实现县域电网规划建设的多点供电，能有效地提高系统的可靠性。在进行县域电网规划设计时，要对两个或两个以上的电源进行分别供电，提高系统的稳定性和可持续性，虽然我国县域电网规划建设实施网格化的区域不多，主要是由于网格化电网在建设过程中成本高、技术较为复杂。但是，它能有效地解决目前县域电网规划建设存在的难题，实现多点供电，能够考虑负荷非预期性的发展目标，满足现代的电力通道需求，推动配网实现自动化发展【3】。

3.2强化网格化的线路管理

在县域电网规划建设过程中，为了融入网格化规划模式，应该考虑到电网规划建设存在的问题，提高县域供电的工作效率，能有效地解决大面积停电事故，全面提高供电系统的稳定性和可靠性。当下在县域电网规划建设过程中，应该做好线路管理工作，有效地降低目前电网规划建设存在的难题，可以使用架空线路、明确主干线路、分支线路等等，采取有效的电网管理模式，实现全部或者是部分区域的停电管控。在固化现有线路运行方式基础之上，要对个联络点的性质作用内容进行分析，结合地产结合变电站的具体资源、用电时序等等，做好系统的建设【4】。

3.3实现协调发展

目前，在县域配电网网格化规划建设过程中，要和地方控制性规划有机融合，建立同步的网格化管理，考虑到负荷非预期性因素，要坚持高压中压配电网协调发展，实现线上下级电网之间的衔接。尤其是在智能配电网引入过程中，要考虑到新能源结构，加大位置和规模的管控，实现能源项目和电网规划密切融合。建立完善的智能电网系统，实现并网储能系统智能电网服务稳健发展【5】。

4 结语

综上所述，目前在县域的电网规划应用中，通过网格化管理，能有效地解决县域电网建设存在的难题，扩大电网系统的扩展性，全面提高县域的供电能力和水平，有效的解决城乡电网差距问题，充分发挥资源的效用，减少不必要的浪费，加大城乡电网建设工作，应该采取有效的方式强化网格化的线路管理，实现县域电网规划网格化多点供电，实现电网系统协调发展。因此，建设县域网格化有着积极的推动作用，能对现有的资源进行整合，推动城乡经济快速发展，在提高城乡区域供电能力的同时，保证县域供电安全可靠。然而，现阶段的县域电网规划和建设还存在着薄弱环节，要考虑到供电能力的差别，在最大范围内对县域电网运行模式进行管控，与区域经济相适应，保证电网规划的科学性和合理性，避免出现电网重复建设、电能质量不高等问题，实现网格化运行管理，快速定位，减少大面积的停电事故，保证县域供电的稳定性。

参考文献:

[1]覃丹,陈奕达.县域配电网规划评价指标体系研究[J].中国设备工程,2019,(22):172-173.

[2]雷庆生,鄢晶,柴继勇, 等.县域配电网规划差异化评价体系与评分方法[J].电力科学与技术学报,2017,32(4):125-131,137.

[3]焦扬.基于网架规划的县域配电网可靠性提升策略研究[J].供用电,2018,35(3):52-57.

[4]谢博文.提高县域电网设计规划水平的措施研究[J].大科技,2019,(36):161-162.

[5]胡晓东,姜新新.县域农村配电网规划建设现状典型性分析[J].科技创新与应用,2019,(34):173.

论文作者:钟鹏庄

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ab65a737376ffbc65851723.html