# 高层建筑大底盘地下室结构实例分析论文_周阿礼

摘要：本文用工程实例，介绍在高层建筑大底盘地下室结构设计中采用的相关构造措施。根据施工情况及竣工效果表明：后浇带的设置、错层处的加腋处理能提高结构的安全性能和使用性能。

关键词：大底盘地下室；沉降；裂缝；后浇带

引言

随着经济的迅速发展及城市化进程的加快，城市中的私家车数量逐年增长。为了使土地这种不可再生资源得到有效使用，且满足城市更为严格的绿地要求和人防要求，大底盘地下室越来越多的是设置在多塔高层建筑下。

对于大底盘地下室工程，为了满足建筑使用要求和结构安全要求，结构设计需要从以下几个方面考虑：荷载、基础沉降、超长结构的抗裂、错层、施工。本文结合工程实例分析以上设计要点。

1 工程概况

本工程为8栋高层塔楼的大底盘地下室，层数为2层（局部1层），埋置深度为9.95m，建筑面积为65383.55㎡，使用功能为小型汽车库+非机动车库+设备用房。人防抗力等级为核6级常6级、核5级常5级，抗震设防烈度为6度。该地下室的上部塔楼层数为5层、16层、18层不等。本工程的主体结构设计使用年限为50年，基本风压为0.3kN/㎡(重现期为50年），地面粗糙度为B类。

2 荷载

2.1 非人防荷载

为满足建筑绿化率要求，本工程地下室顶板覆土厚度不小于1.5m，固顶板恒载主要为30kN/㎡。在局部无需堆土处，如小区内道路，按建筑实际覆土厚度考虑荷载。坡道板面不考虑覆土，恒载仅考虑建筑面层3kN/㎡。地下室负一层恒载仅考虑建筑面层2kN/㎡。

除设备间外，地下室顶板及负一层活荷载按4kN/㎡的施工荷载考虑。设备间活荷载：电梯机房7kN/㎡，风机房7kN/㎡，配电房10kN/㎡，空调机房8kN/㎡。

消防车荷载的考虑范围为建筑图上的消防车行车路径和消防登高场地范围。消防车荷载按自定义工况输入，取值按下表。

消防车轮压作用下楼板的等效均布活荷载值（kN/㎡）

注 ：1.对双向板，“板的跨度”指楼板跨度较小值。

2.上表按300kN级消防车计算，当为550kN级消防车时，应将表中数值乘以1.17。

3.表中数值满足《建筑结构荷载规范》GB50009的强制性规定要求。

2.2 人防荷载

本工程的人防抗力等级为核6级常6级、核5级常5级，人防地下室在核武器作用下的主要等效静荷载标准值按下表取值（kN/㎡）。

3 基础沉降

根据勘察报告，本工程的塔楼采用桩基础（泥浆护壁机械成孔嵌岩灌注桩），以微风化岩层作为桩端持力层，桩端阻力特征值为4500kPa。本工程纯地下室部分采用筏板基础，以杂填土层作为持力层，地基承载力特征值为100 kPa。根据两种基础的受力特点，塔楼部分与纯地下室部分需采取相应措施来控制基础沉降差。

根据经验，本工程在每栋塔楼往外扩一跨的范围内设置一圈沉降后浇带，在主体结构施工完成及填充墙砌筑完成后浇筑。后浇带设置范围为基础底板、-1层楼板和地下室顶板。

4 超长结构的抗裂

本工程东西方向长约132米，南北方向长约390米，为超长结构。根据钢筋混凝土构件的受力特性，超长结构容易出现裂缝，需采取措施限制裂缝发展，保证结构安全。

本工程采用以下抗裂措施：1、在施工阶段，砼梁、板、墙设置后浇带，后浇带间距取为35米至45米之间。2、底板、楼面（顶盖）板采用双层双向通长配筋。3、在砼中掺高效抗裂膨胀剂，改善砼性能，同时尽量减少砼的单位用水量。结构自防水，抗渗等级为P6，在砼中掺膨胀纤维抗裂防水膨胀剂。4、严格控制配制砼的材料质量。采用低水化热的水泥，选用级配良好的骨料，减少砂石中的含泥量；加强砼的养护工作，适当延长拆模时间，保证砼的质量。5、后浇带封闭后，及时进行地下室顶盖上部防水及覆土施工。6、梁两侧腰筋间距不大于150mm，每侧腰筋的截面面积不小于梁宽与腹板高度乘以0.15%。

5 错层

根据建筑使用要求，塔楼一层与纯地下室的地下室顶板之间的高差大于典型梁高，需采取措施保证错层处结构构件的安全。本工程在塔楼与纯地下室的顶板错层处做板加腋处理，且将错层处的梁、柱按错层结构构件设计，如提高抗震等级。

6 施工

施工安全是工程能否进行下去的重要前提条件。为保证施工安全，本工程提供了建筑结构施工安全专篇供各参建单位参考、使用。要求施工单位在编制施工组织设计的基础上，针对危大工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的具体要求单独编制专项施工方案。对于超过一定规模的危大工程，应当组织召开专家论证会对专项方案进行论证。按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定，建设单位在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。施工单位、监理单位应当建立危大工程安全管理制度，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的各项审核和监督要求，确保安全专项施工方案的实施。

7 结语

根据施工情况及竣工效果，本工程所采取的措施，提高了大底盘地下室结构的安全性能和使用性能。综上所述，对多塔楼下的大底盘地下室采取相应结构构造措施，能使地下室更好的满足建筑使用功能。

参考文献：

[1]结构设计统一技术措施. 中国建筑设计院有限公司 编著.

[2]陈璋. 高层建筑地下室结构设计常见问题分析[J]. 中国高新技术企业， 2019(12):151-152.

[3]闫智勇. 对高层建筑地下室结构设计问题的几点思考[J]. 建筑科学， 2015(17):237.

[4]周树勋. 多塔高层建筑大底盘地下室结构设计技术要点探讨[J]. 江西建材， 2017(16):46、51.

论文作者:周阿礼

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ace529b18798ad8aa5334cd.html