# 建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术探究论文_孙鹏

摘要：在现代的建筑工程中使用框架剪力墙结构的施工技术不但可以有效地提高建筑工程的质量，也可大幅度的提升建筑的稳定性，同时也可节约出大量的施工材料，这样就降低了投资的成本。然而，就目前的框架剪力墙的结构的施工技术的实况而言，其在具体工程中，还需要结合工程具体的情况来进行相应的分析，随后再进行科学而合理的建筑施工，这样才能更加有效的让建筑施工质量得到提升。基于此，本文在分析框架剪力墙结构概念与特点的基础上，分别从钢筋工程、模板工程及混凝土工程阐述了框架剪力墙结构工程施工的技术要点，最后探究了在框架结构墙结构施工中应注意的问题，希望通过全文的论述可以扩大框架剪力墙结构的应用范围。

关键词：框架剪力墙结构；技术要点；注意事项

引言

目前，大部分建筑工程在设计上以剪力墙结构为主，这种结构形式具有以下几点有利优势，包括提高建筑工程施工质量、节省大量的经费预算、提高施工材料的整体利用率等，因此，在建筑工程施工中，应将框架剪力墙结构施工与工程项目实际结合起来，制定施工方案，确保建筑工程施工质量，以更好的促进框架剪力墙结构施工技术的发展。

1框架剪力墙结构的概念及特点

框架剪力墙结构即是在框架体系的基础上，增设一定数量的横向、纵向剪力墙，以形成双向受力体系，组成灵活性较强的使用空间，进而满足不同建筑功能的要求。

框架剪力墙是一种组合性的受力结构，其与一般的框架结构相比具有以下特点：①变形特点。在侧向力作用下，框架结构变形曲线属于剪切型，即层间位移角呈现出自上而下逐层增大的特点；剪力墙变形曲线属于弯曲型，一般建筑工程高度越高，其水平位移的增长幅度就越大。在框架剪力墙结构中，框架和剪力墙需满足一定的变形协调条件才能变形，其变形曲线介于弯曲型和剪切型之间，属于弯剪型；②抗震性能。一般在小震作用下，剪力墙承受水平荷载；中震作用下，建筑工程抗震防线由框架和剪力墙共同承担；在大震作用下，剪力墙极易出现开裂、刚度退化等现象，而框架会长期一定程度的稳定，充分发挥其在建筑防坍塌、防变形等方面的作用。

2框架剪力墙结构施工技术

2.1钢筋工程

在钢筋工程的建设之中，会用到量比较大的并规格和形状不同的钢筋材料，如一级钢（直径为6、8mm）；三级钢（直径12，18和20mm）等。而在钢筋工程的建设之中，其最主要的技术难题则为：较为密集钢筋的节点，会导致在钢筋的安装以及浇筑中，易出现移位等的现象。通常可采用如下方法来解决：

2.1.1对箍筋框进行固定

在钢筋工程的建设之中，应按照实体进行放样，可制作并加工定型的模具，如柱筋等，可对柱筋框进行定位，或采取竖向和水平的墙体梯格筋来控制的钢筋位置，这样就可减少出现钢筋位移。

2.1.2明确钢筋的梁柱节点

对于大型的高层建筑中的钢筋，其使用量一般较大，因此可能会出现密集梁柱的节点，为确保其每个的节点准确性以及有序性，通常会之前通过计算机来对现场钢筋进行相应的绘图和放样，随后按1：1比例来制作模块与样板，并放置于施工的现场，这样才可为施工钢筋的梁柱节点的建设作出指导。

2.2模板工程

对于模板工程的设计与建设，通常应注重如下几个的技术难点：

（1）内外侧的模板设计。在对模板进行配板中，需注意外墙的模板的内侧模板是比外侧模板短到200~300mm，因为这样可确保配板的准确性，此外，在进行支模时，应以浇筑过的墙体来作参照物，并把外侧模板仅仅的贴着墙体，并且为对墙体进行保护，通常会在模板和墙体的接触处垫上海绵，以此来确保墙体的完整性。

（2）对内侧模板进行固定。在对模板进行浇筑时，常会有内侧模板以及内侧的模拟墙根向外或向内移动状况，这就严重的影响到了模板准确性，所以，通常会在模板的内侧放一个较短的钢筋头以此来控制它位置，以确保稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）应确保墙模和楼板间的紧密。通常而言，在浇筑时会有漏浆现象，这可导致模板的稳定性出现降低现象。为此，只需将砂浆或水泥填到有缝隙的地方便可。

2.3混凝土工程

众所周知，混凝土工程事关整个的框架-剪力墙结构的抗震性能和刚度，而为了确保混凝土的工程的质量与使用的寿命，通常应注意如下的几点要求：

（1）在对混凝土工程进行建设的过程中，应先对混凝土进行相应的调和配置，并且在调配过程中，应控制好每种材料比例，如若调和配置不慎，那么就很有可能导致出现塌落事件，这可能会直接的威胁到人员的安全。

（2）在进行浇筑中，应重点的注意到浇筑顺序，通常而言会采取退浇筑法，即先进行浇筑等级以及强度比较高的柱头混凝土，随后再进行等级比较低梁板的混凝土浇筑，以此来确保混凝土质量。此外，在进行浇筑大截面梁之时，需要采用分层的浇灌方法，并将各种的配料进行捣实，以确保其密度。

（3）完成后，还要按照现场阴湿的状况，安排专业人员去对其进行必要的洒水养护，以此来确保它的表面湿润时间应大于或等于12个小时。

2.4对大体积的混凝土裂缝进行控制

其在施工过程中，通常会出现有裂缝的状况，为此在建设时，一般可采用如下三种方法对其进行控制：

（1）对原料的比例进行控制。在对混凝土进行配置的过程之中，应选择质量以及耐用性都比较好的原材料，并且应在其中添加一定量的高效减水剂，而在浇筑的过程之中，需确保混凝土的单方用量，只有这样才可以确保混凝土的坚固性以及其密度。

（2）对混凝土进行检测。为更好的了解混凝土的真实状况，相关的工程技术人员可在混凝土的有关构件上设置有监测点，并同时可使用较为先进的电子测温仪设备来掌握以及控制混凝土温度，从而为整个的混凝土工程建设提供相应的数据作为支撑。

（3）大体积混凝土养护

大体积混凝土应进行保温保湿养护，在每次混凝土浇筑完毕后，除应按普通混凝土进行常规养护外，尚应及时按温控技术措施的要求进行保温养护。保湿养护的持续时间不得少于14d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。

3框架剪力墙施工技术应用中的注意事项

3.1材料选择问题

材料选择需根据工程的实际情况进行一定的分析工作，对分析工作中所涉及的数据进行多次测量，并要在实际施工中进一步核实测量数据的准确程度，确保材料质量，确保框架剪力墙结构施工质量。

3.2施工人员技术问题

针对当前施工人员逐渐无法满足现阶段施工要求的情况，需通过加强人才培养工作来实现，使员工的操作能力、专业水平能够随着建筑工程要求的提高而增强，为工程施工提供有力的技术保障。

4结论

社会经济不断发展，建筑业也在不断发展，但建筑施工仍存在许多问题。人们最关注的就是质量问题，在质量得到保障的前提下，才能去谈其他方面的事情。新施工材料、施工技术的产生就是为了能够进一步解决建筑物的质量、稳定性、舒适性等问题。其中框架剪力墙结构施工技术的运用，在很大程度上提高建筑物的稳定性，满足人们对建筑物的质量要求。希望通过本论文对该技术的阐述，让更多的人了解该技术在建筑工程中的重要性及其发展的方向，希望随着人们的关注，借助科学技术的发展，技术可以得到进一步的完善，更加广泛地运用到建筑工程中。

参考文献：

[1]赵秋萍,胡延红,刘涛,等.某工程全装配式混凝土剪力墙结构施工技术[J].施工技术,2016,45(4):52-55.

[2]马军卫,莫创,蒋苏童,等.全装配式RC框架-剪力墙结构施工方法及试验验证[J].施工技术,2017,46(16):30-34.

[3]蒙光大.建筑工程中的框架剪力墙结构建筑施工技术[J].建材与装饰，2017（34）：40-41.

论文作者:孙鹏

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ad94cef9fa28c4d294f2dba.html