# 建筑工程施工新技术在施工中的应用研究论文_郭林峰

鄄城县综合行政执法局 山东省菏泽市 274600

摘要：目前，我国经济在快速发展，各种新设备和新的施工技术被应用到建筑工程施工中来，由于传统的施工技术施工效率低、进度慢、安全系数低，因此慢慢被新的施工技术所取代，新的施工技术还能解决建筑工程施工质量通病及施工难题，可以提高施工效率，因此，施工新技术的合理应用可以促进我国建筑工程行业的发展，基于此，文章简要介绍了建筑工程施工新技术及其应用。

关键词：建筑工程；施工新技术；施工；应用

引言

当前建筑工程的施工新技术主要体现在对混凝土施工的新技术应用、对防水施工新技术的应用、对玻璃幕墙施工新技术的应用等。由于这些新技术的应用具有较高的专业性，并且应用的时间不长，因此需要充分掌握这些新技术的应用要点，从而将这些新技术的优势充分体现出来，进而为我国建筑行业的更好发展打下坚实的基础。

1建筑工程中对施工新技术应用注意点分析

为了保证施工新技术的应用效果，那么首先就必须要做好相应的应用注意工作，因为现阶段的新施工技术的应用都是在传统的施工技术上进行改进和创新形成的，这些新施工技术的应用与传统的施工技术之间存在着较大的差异，这就给相应的施工人员带来了挑战。因此，作为相关人员，需要对新施工技术的应用流程非常熟悉，并且对于新施工技术在不同施工环境下可能会遇到的问题有非常充分的了解，从而确保能够做好充足的准备工作，有效避免了新施工技术的应用给整个工程的施工建设造成困难。另外，对于新施工技术的应用一定要遵循客观事实，对于新施工技术的应用是为了方便建筑工程的施工建设，进一步提高工程的建设质量而服务的。因此，在对新施工技术应用之前需要做好仔细地调查工作，不能盲目地应用新施工技术，也不能为了突出对新施工技术的使用而随意应用新技术，必须要结合工程实际情况合理地应用新的施工技术。

2施工新技术在工程中的应用

2.1水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术

在建筑工程地基与基础施工中，在进行地基处理时，新的水泥粉煤灰碎石桩施工技术具有施工简单，材料成本较低，施工速度也快的优点，在一些基础承载力较小的工地已经基本取代了混凝土灌注桩，这种新型的桩基施工技术能更好的控制质量，避免因地基承载力不足出现质量问题，同时，其成本造价也低，便于成本的控制，提高项目经济效益，具有良好的技术性能和经济效益。

2.2应用新钢筋连接技术

在我国的工程施工过程中，钢筋是一项应用非常普及的材料，因此连接建筑中的钢筋是一个非常重要的步骤，如果不能够采取有效的连接技术就会对建筑施工质量产生极为不利的影响，严重者会大大降低建筑的使用性能。传统的施工过程中经常会出现钢筋连接不当或者是绑扎不到位的情况，也曾多次出现工程质量问题，因此如何有效的创新钢筋连接技术至关重要，极大的影响了工程质量。（1）采用竖直螺纹连接技术。该种技术主要能够将套筒与所要连接的钢筋部分进行拧紧，要确保套筒丝扣低于整体的拧扣，此时将螺母与套筒二者一起连接丝头，运用扳手固定及拧紧套筒、丝头、螺母三者，确保三者固定完毕后进行质量检查，此时需要设置严格的检查流程及把关手续，如果发现不能够满足实际的标准要求就需要全部拆开重新连接。（2）挤压钢筋连接方式。挤压钢筋方式主要通过连接横向、竖向及其他不同方向的变化钢筋，这样能够实现节省耗电、可靠性强、操作简单、质量上乘等多种目的，具有十分明显的优势。

2.3砖石砌筑新技术的应用

其一、砖石浇水和砂浆搅拌工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆据实际调查分析，当前建筑施工通常会应用粘土砖，在实际开展施工的过程中，必须要在规定时间内完成浇水工作，同时需要合理的控制砌筑施工含水量，进而提高施工的整体质量，一般水侵入砖石四边需要控制在1~2.5m以内，相关施工人员在实际开展这方面施工的过程中，需要严格控制浇水的湿润程度，严禁出现干砖砌筑施工的现象。除此之外，在此阶段开展工作时，还需要分析气候情况，针对北方冬季施工，需要合理的控制砖石含水率，避免砖石水分饱和而出现结冰砌筑。因此，为了改善这种现象，则需要重视砂浆的稠度，重视砂浆的搅拌工作，还需要控制砂浆配比，一般情况下需要使用5%的灰膏、1%~2%的精度水泥，并合理的应用机械进行搅拌。其二，楼层轴线引测。在实际开展砖石施工砌筑施工时，为了降低安全事故发生的概率，需要合理的应用楼层轴线引测技术，并利用垂球与经纬仪等相关设备作为引导，合理的对轴线进行校对，促使外墙施工能够顺利完成。

2.4砂浆搅拌及砖石浇水工艺

在当前建筑施工活动开展时，主要使用通用粘土砖来进行砖石砌筑。运用该类砖石的优点是其整体的牢固性以及强度等都相对比较高，但是为了发挥砖石的作用，必须首先对砖石进行必要的浇水工作，通过提前浇水的方式，使得在施工过程中粘土砖可以保持百分之十到百分之十五的含水率，需要水对砖石有一定的侵入，建筑施工工作才可以按照计划顺利开展。使用干砖和湿度过大的砖等都会对砖石砌筑施工造成恶劣影响，含水率饱和的砖石的整体稳固性等也会发生变化，将会对建筑的整体安全等造成极为不利的影响。在冬季施工过程中，受到温度等方面的影响，对砖石的含水率要求也会发生一定的变化，在这时，为了保证建筑施工工作的顺利开展，需要适当增加砖石的砂浆稠度，结合预定的重量比等内容对砖石进行必要的处理，将灰膏控制在正负百分之五的范围内。需要注意的是，在施工过程中需要加强对水泥精度的控制，以正负百分之二的差值为宜。为了保证搅拌工作顺利开展，避免人工操作出现的搅拌不均匀等问题，施工过程中应当尽量选择砂浆专用的机械开展搅拌工作，将搅拌时间等控制在一点五分钟以上，提高砖石的整体牢固性。

2.5预制装配式施工新技术

该技术弥补了传统现浇施工的不足，很好地保证了施工质量，且能耗水平更低，提高了施工效率，装配式施工更具可持续性特征。装配式结构这种施工方法与积本搭接的方式有所相似。主要是提前设计好构造形式，将与建筑施工相关的工程构件（墙、楼梯、保温层、小构件、管线等）按照要求来进行设计，并且在此过程中需要注意保证各个构件之间相互连接的合理性，在生产完预制构件后，生产商需要做好构件的维护保养工作，全部构件生产完毕后，将会被送到工地上去，施工人员使用垂直运输设备对其进行安装并固定，接着做好构件连接工作，要切实保证连接的可靠性，而其余工程施工任务则要现场施工，施工完成后，安全可靠、功能齐全的建筑也就形成了。在进行预制装配式建筑时，主要是分成两步来进行，首先是预制工厂要严格按照要求和规范来生产标准装配式建筑构件，保证生产质量；其次是现场施工部分，主要有预制构件的安装与连接完及其余建筑现场施工任务。

结语

建筑工程的质量管理应该从每一名施工作业人员，每一道施工工序，每一种施工材料，每一个施工作业动作就重视并符合相关质量要求，这就需要建筑工程参建的每一个人都具备质量意识。要提升建筑产品的质量，新技术应用提供了一个非常好途径。除了以上比较常用的新技术外，还有防水施工、无缝施工、钢筋连接施工、工程测量等等，新技术的应用要提升管理水平，不断创新，加强人才的培训，实现企业持续健康发展。

参考文献：

[1]马飞，李朋程.建筑工程施工新技术在施工中的应用分析[J].中国战略新兴产业，2018（9）.

[2]曹山山.建筑工程施工新技术的应用探讨[J].中国战略新兴产业，2018（7）.

[3]曹世超.探讨建筑工程施工新技术在施工中的应用[J].山东工业技术，2018（7）.

论文作者:郭林峰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7add956d801941c2b2d3e488.html