# 浅谈防爆电梯检验的问题分析论文_史良青

江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院 江苏省南通 226000

摘要：我国进入 21 世纪以来，经济不断发展，为了适应现代化的管理方式，防爆电梯被广泛应用，不同场所对防爆的要求也截然不同。为了设计出具有高防爆性能的电梯，相关设计人员绞尽脑汁。同时，防爆电梯的质量管理问题也成为防爆电梯能否达到防爆功能的重要环节。因此，研究防爆电梯的检验等相关问题具有强烈的现实意义。防爆电梯的应用，能够有效降低高危产业的安全系数，保证人民的生命财产安全。

关键词：防爆电梯；检验；问题

1 设计防爆电梯的原则

在防爆电梯设计期间所需坚持的原则主要有几点，即：

首先坚持合理性原则。在不同场所内对防爆电梯进行设计往往存在不同的要求，而为了能够最大限度的满足相关使用要求，相关工作人员需与实际情况相结合进行设计。换言之，在防爆电梯设计中需与具体使用环境相结合，合理科学的设计电梯的防爆功能。从而确保在合理设计防爆电梯的同时，也能够达到节约材料的目标，同时确保能够最大限度的保证电梯的安全性与稳定性。

其次坚持可靠性原则。应用防爆电梯的目的在于能够保证建筑和人们的生命安全，因此在设计防爆电梯期间需要确保其拥有一定的可靠性与稳定性。而为了能够确保电梯的可靠性达到预期目标，便需要相关单位建立高效的评估机制，同时实施相关设计管理工作；另外还需加强对危险事故的预警，对电梯使用中可能遇到的各种安全隐患问题都需要充分的考虑，以此确保电梯的可靠性与安全性。

2 防爆电梯危险源分析

2.1 气体混合物

防爆电梯系统运行中，存在易燃爆炸气体混合物。这些危险源主要存在于相关电路之中，包括电梯相关按钮和电气系统装置等，尤其是在夏季高温时期，该类问题影响更为严重。电梯相关元器件之间，形成摩擦撞击，尤其是电梯运行中，产生的较大撞击能量，在实际检验中，都要逐一对点燃院进行相应的检测。

2.2 电气元件控制部分

电气元件控制部分的各种接线盒，以及电缆之间，是否有隔爆装置，尤其是本质安全型电路系统中的电器部件和正压型防爆机的门窗之间,阻燃橡胶密封圈凸凹、老化等缺陷。

2.3 电梯的主电路

电梯主电路中的接地、接零及防静电保护部件的问题，是电梯安全事故不可忽视的问题，尤其是设备外壳带电或静电感应使设备外壳聚集静电而形成爆炸性气体混合物的点燃源，成为防爆电梯危险源的主要存在。

2.4 电梯超期服役

应防爆电梯价格比普通电梯昂贵，维修成本较高，进而出现电梯超期服役的现象多发。电气老化、零部件腐朽和停位不准等不良现象多发，尤其是一些物业维修资金困难，很难确保电梯安全运行。

3 防爆电梯检验安全保护系统

3.1 重点部件的检验

对产生高温、高热部件的检验。为确保防爆电梯安全，严格电梯各活动部件的温度，确保社被外壳表面清洁无尘，尤其注意对设备的表面温度符合设备的技术规范。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如：对电机轴承、曳引机油温升和制动器电磁线圈温升分别控制在≤95℃、≤85℃、≤60℃。

3.2 对易摩擦、撞击部件的检验

电梯各部元件之间的动作容易产生较大火花，必须采用相关材料进行隔断。无火花材料的选定，是俭省检测工作，降低检修难度的关键，常用材料如 橡胶和黄铜，对电梯运行中的安全防护，远远比 设备本身的点燃源价值更可观。

3.3 对爆炸性气体混合物有可能出现的场所防护

安装 复合型整体防爆电梯，实现电梯机房中电梯的信号控制系统有力控制。以隔爆控制屏和隔爆电机壳体等不同组件对外界爆炸性气体环境隔离进行隔离，减轻屏、壳体承受的压力。

通风系统的设置，可以利用该系统装置，实现对电梯内部洁净空气源源不绝的输送，尤其可以避免因电梯内易燃易爆点燃物的渗透而导致的爆炸事故。联动装置的配合，本斋安全的电梯防爆系统，能有效限制电气设备的电压和电流等级，确保该等级不参与可燃性气体混合物的最小点燃量，从根本上消除点燃源。

4 防爆电梯检验的安全保护相关技术探究

4.1 明确检验事前事项

防爆电梯的检验事项中，需要明确检验顺序、检验技艺、危险源和检验辅助设备等，以确保检验有目的、有效率的进行。避免混乱的操作，带来不必要的安全事故；同时在安全规章作为条件下，实现有价值的检修。

4.2 明确检验中的重点问题检修

在检验中，加强对电气装置和液压缓冲器安全装置的有效检验，是解决危险源，实现电梯安全保护的有效措施。对电气装置的检验，需要通过相序保护、门锁装备与限速器的安全钳联动验证等内容对电梯进行全面和多方位的排查，不能单单靠拨动手动电气开关对电气装置进行检查。对液压缓冲器安全装置的检验，需要从电气安全开闭器与机械结构之间的触点动作进行相关检查，确保电梯因安装技术、材质或养护维修的不足而出现的运作失调。在防爆电梯上安装动作触电，确保关打板和限速器之间有足够的接触面积，确保电气装置的合理安装，对液压缓冲器安全装置的检验，能避免电气安全开闭器与机械结构之间的触点动作引发的事故隐患。

4.3 检验条件和技艺的改善

防爆电梯多为升降式，轿厢本身承重较大，需要在检验条件上，对电梯进行优化，尤其是对其缓冲器与轿厢底坑的配比。为避免检修人员必须在低坑进行检修的弊病，以遥控式传感设备对电梯进行实时监控，对检修作业的低坑风险有很好的解决功效。

机械事故的发生，也是电梯按照后较为常见情况，严格执行电梯安装后的试车检验，尤其是对卡阻、运动器件的检测监督工作。

4.4 如期的检验工作

防爆电梯的安装并不是一劳永逸的，定期的检修技术，危险源的查找，是决绝事故隐患，确保电梯安全运行的条件。除了依照电梯的使用年限进行检修外，还要增加检查的频次，一旦因自然灾害或者火宅事故时，杜绝乘坐电梯，通过步梯等疏散逃生通道实现对人生安全的有效控制。

4.5 严格执行安全检验条件

对初使用的电梯，对机房环境温度控制在5-40℃，湿度以正常环境为宜。电压的波动允许值在7%为左右；此外，还要对空气中的相关易燃、易爆气体混合物以及液体进行检验；机体的清洁和防静电以及无关紧要的物品对方，都是被禁止的，尤其是对正在检修中的电梯必须树立标志，确保乘客误进带来不可估量的损失。检验维修时，必须注重对电梯维修厂家的维修技艺和维修价值，以确保防爆电梯及时超期服役也能正常实现其价值。

结语：

综上所述，防爆电梯的检验是一项技术性和综合性较强的工作。检验人员必须充分认识其特殊性，注重这方面的检验，才能确保防爆电梯检验的正确性和安全性。

参考文献：

[1]谢柳辉.防爆电梯检验的相关问题探讨[J].现代制造技术与装备，2016，(6):136-137.

[2]黄莹,王新华.防爆电梯检验中“一孔多线”问题的探讨[J].中国特种设备安全，2015，31(3):26-29.

[3]孙大军.防爆电梯检验应关注的几个问题[J].黑龙江科技信息，2016，(29):21

论文作者:史良青

论文发表刊物:《防护工程》2018年第33期

论文发表时间:2019/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7aefa79accf000cfaeb8f444.html