# 浅析如何降低管道原油输送的输差论文_ 丁铁英

摘要：输差是输送原油的管道的重要经济效益之一，原油的输送中，需要省电、省原料，目前的计量方式其精确度低，产生了输差也是必然的，因此为了降低输送原油的生产成本，提高其经济效益，需要降低在运输中不合适的方式导致的输差。减少原油在运输中的时间，可以降低运输过程中的损耗，保持原有在现有的技术的水平中的稳定运输。本文对如何降低管道原油输送的输差进行分析，以供参考。

关键词：定义；管道原油；输差

引言

原油一般情况下都是依靠带压管道运输的，因此其流量应当通过管道截面积计算，以及加装在管道之上计量仪表得到的测量结果，决定输送的原油体积，并且测量出的数据也是原油生产机构各项技术的评价标标准之一。

1输差的定义

原油场站目前普遍使用原油体积量来进行计量，就原油输气场站，输差指的是一定时间内管道内气量的输入、输出过程中考虑生产生活的消耗用气、放空气量以及管存变化后，产生的差值。输差计算公式为：

△Q=Q输入-Q输出-Q消耗-Q放空-△Q管存（1）式中：△Q表示计量输差，Q输入表示场站输入气量，Q输出表示场站的输出气量，Q消耗表示生产生活的消耗用气，Q放空表示放空，△Q管存表示场站管存变化气量。

2管道原油输送中压力变送器分析

由标准参比条件下气体体积的计算公式可知，压力变送器测量上传值直接参与了标况体积的计算，影响着标况体积量的计算准确度。在实际工业应用中，引压管手阀未全开到位、粉尘堵塞引压管或者手阀、绝压表标定输入的大气压与地区值不符等均会使压力变送器测量上传的数值不准确；变送器未做防晒保护，其测量值也会出现误差，实验表明将比真值高18~20kPa；变送器未按照规定使用绝压表而是使用了表压表，但流量计算机一般默认的是绝压表，导致计量错误；变送器与机柜的接线故障，使流量计算机选择了系统默认值进行标况体积量的计算，也会使计量出现错误。

3输差产生的原因

3.1自用油的损耗

原油在运输过程中，需要加热原油，因此通过使用原油的方式进行加热所运输的原油，在加热过程中对原油是有损耗的，另外，自用油包括实验用油，同时，输油站的取暖也需要用原油以及在生产中也需要使用原油。

3.2计量人员的工作质量不高

对原油质量的计量，会受到原油中含水量的影响，因此在计量中，工作人员需要对数据进行采集、记录、然后通过公式进行计算，在计算中，不需要考虑到温度和油压对计量质量产生的影响，只需要考虑温度对原油计量产生的影响和含水量对原油质量产生的影响，因此，工作人员需要注意这两个因素对原油造成的影响，因此工作人员专业水平的好坏直接影响着计量的结果和所产生的测量误差。

3.3盗油长输管道途径地区多，地区人员结构复杂，因此在场站与场站之间的某些地区存在地方居民盗取管道原油的现象；个别场站员工岗位职责不强，与下游用户存在利益输出，在计量过程中利用私自修改仪表数据等方式盗取原油。

4减少输差的改善措施

4.1降低损耗

储存原油的油罐需要选用浮顶罐，如果是拱顶罐的话，需要在其上安装呼吸阀挡板，这样能够实现降低原油油耗的目的，让原油的温度控制在一定范围内，减少在路途中对原油的损耗，并且采取封闭式的运输，避免各种跑油等状况的发生，如油罐冒顶等事情的发生。另外要防止非法分子盗取原油的行为，安装最先进的防盗监控设备，如果发生报警，需要第一时间赶到现场，对犯罪分子进行抓捕并交给警方处理。最后，需要建立巡检的队伍，每天进行巡检，保证长期输送过程中输送原油的安全和防盗，保证原油不发生意外的损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2调整气压

冬夏温度差异比较大，因此，需要调整气阀，调整到一定的范围内，保证计量的准确性。当气压低于14×1014m3/d的时候，就会时期计量结果不准确，产生较大的输差。冬天需要启动2台计量器，以保障数据的准确性，冬季的气压大，输出的误差较小，夏季则会出现较大的误差。

4.3精准维保，推进计量管理标准化建设

一是，对于压力变送器，应定期开展压力变送器的比对工作，与对比流程变送器进行比较，以便确定是否故障；利用MC5、475手操器检查变送器设置是否正确，核查示值误差是否满足计量精度；定期检查手阀是否全开到位，引压管及手阀是否阻塞；查看仪表安装是否正确，仪表是否是绝压表；如有条件，给压力变送器设置防晒装置。二是，对于温度变送器，应定期检查导热油，如有变质或者杂质应及时更换，防止温度传输的迟滞；施工建设中如果选型的温度变送器不合格，应及时更换。三是，对于超声流量计，利用流量计诊断软件，定期检查声速、气体流速（零流量下的）、性能、增益限值及增益水平值等，以确定流量计是否故障。四是，对于流量计算机，固定气源场站可以根据最近场站的组分数据更新，多气源场站则应配备气相色谱分析仪实时将组分计算结果传输至流量计算机，以确保计算机的组分与管道气质组分一致，以最大程度保证计量的准确性。五是，坚持仪表定期送检制度，按照检定周期及规程依法合规地检定。

5原油输差控制方法

5.1相关分析法

相关分析法指代的其实是对某一个相关要素进行分析，同时详细分析其他各个要素发挥出的作用，科学合理的对各个要素进行分析。比方说在对计量人员设置的参数进行分析的过程中，对计量人员的行为及计量结果进行分析，以便于可以迅速将原油输差形成原因找寻出来，以免计量人员实际工作的过程中出现重复性工作。在施行相关分析法的过程中，除去能够让工作效率得到一定程度提升之外，也可以有效的去对原油输差进行控制，从而也就可以让原油企业获取到更多经济效益。

5.2先行计量

原油输差形成原因有很多种，在分析原油管道输差问题形成原因的过程中，首先开展的工作是计量仪表检查，相较于其他输差形成原因来说，计量仪表这一因素容易在检查的过程中被忽视。所以在对原油输差问题形成原因进行分析的过程中，首先应当对管道上的仪表进行检查，首先确定仪表没有问题之后，才可以分析其他输差问题形成原因，迅速找寻到输差问题形成原因，施行有效性比较强的措施解决问题，就可以将原油输差控制在一定范围内。

结束语

降低输差是一项长期的工作，抓好输差，需要在设备上与人员上进行同时监管，定期检查计量设备，避免异常的发生。同时要安排工作人员进行每日的巡检，在运输过程中需要全程保障运输的安全性，避免不必要的盗油案的发生，同时，要保养好计量的仪器，保障其精准性，对于工作人员也要提高其工作的积极性和对工作的责任感与使命感，通过相应的管理上的要求，以及提高工作人员的检测与计量的水平，并且将计量的输差计入到工作考核当中，最大程度上保障计量的准确性，最大限度的减少误差。

参考文献

[1]孙雷雷,田文韬,聂文,沈卫凯,李晓婷.原油长输管道场站级输差管理[J].石化技术,2019,26(11):142-143.

[2]张立群,马德庆,李建庆.集输原油计量存在问题的分析及改进措施[J].石化技术,2019,26(10):87+114.

[3]王龙.原油输差形成原因及控制[C].中国土木工程学会燃气分会.中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（下册）.中国土木工程学会燃气分会:《煤气与热力》杂志社有限公司,2019:576-579.

[4]杨瑞娜,蓝浩杰,雷凯元,江一舟.原油管输计量输差成因及应对措施[J].价值工程,2018,37(01):219-221.

[5]党磊.西北地区原油贸易计量技术研究[D].西安石油大学,2017.

论文作者: 丁铁英

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7af99e33c9b4ab7d35a4386e.html