# 生态风景园林施工中应注意的技术问题论文_区汉杰

江门市贵兴装饰工程有限公司 529000

摘要:园林工程主要研究园林建设的工程技术,园林工程的特点是以工程技术为手段,塑造园林艺术的形象。结合多种功能于一体的空间系统、绿色系统。在园林工程中运用新材料、新设备、新技术是当前的重大课题。缓解大自然所遭受的损坏,提高整体生活环境质量,贯彻实施可持续发展战略。园林的设计与施工是其中重要的两部分。文章简述了风景园林绿化的重要性,总结了风景园林绿化的设计原则,并就施工中的注意事项进行了探讨。

关键词:生态风景园林;施工;技术问题

前言：风景园林绿化是为了能够在城市发展过程中营造更好的环境,同时对生态系统进行模拟建设池能保护原有的自然环境在环境再造的过程中也能为人们的生活提供更好的环境使园林植被资源在人工环境中发挥更大的作用。从该角度来讲庄态风景园林建设对于美化城市环境、净化空气、促进生态环境系统的平衡与发展具有重要意义,因而建设生态风景园林是当今城市规划建设中重要的一环。

1生态风景园林施工现状分析

1.1施工设计图方面的问题

施工设计图纸对于生态风景园林的施工环节极为重要，直接影响着风景园林的整体施工质量，因此，在生态景观园林施工中，应全面的了解施工图纸的设计是否存在着问题‘”。然而，就当前生态风景园林施工设计图纸实施的情况来看，存在很多的施工细节问题未能及时有效地解决，特别是植物配置方面的缺陷，对生态风景园林的整体施工质量、施工效率造成直接的影响，不仅会造成国家资源的大量损失，更不利于生态风景园林的可持续发展。

1.2缺乏先进的土壤改良技术

园林土壤的质量直接影响着生态风景园林中植物的生长质量，土壤的改良处理应根据不同地区的植物生长条件因地制宜地进行，然而，现阶段生态风景园林施工的实际情况不容乐观，主要表现在对土壤处理技术缺乏重视，尤其是对土壤的改良处理存在很多缺陷，种植土壤不能较好满足植物的生长需求，对植物的成活率造成影响，不利于生态风景园林的稳定发展。

1.3对植物移栽和种植保护不足

植物是生态风景园林施工的核心，因此，在生态风景园林施工的过程中，需要重视对生态风景园林施工中植物栽植的保护工作，为生态风景园林的持续发展提供保障。而且，现实却存在着较大的问题，尤其是对植物栽植保护工作中，由于对该工作缺乏重视，使得生态风景园林施工的过程中，经常出现植物损伤的情况，不仅影响栽植效果、苗木成活率，甚至还会造成植物资源的浪费。

2施工中应注意的定点放线问题

2.1 方格网放线法

这种放线方式本身就不是一种严谨、精确的方法，而是一种粗略的估算法，它的运用一方面受到地域地形条件的限制，另一方面又与放线的实施人的判断力有很大的关系，因此结果存在着一定差异。当地形较为复杂或施工地域较大时，这种方法只能作为参考，更多地要依靠现有地物进行放线。对于地域范围大，又缺少地物时，这种方法就难以进行正常工作，即便是能将线放出来，其结果也是偏差很大。但方格网对放线设备没有更多的要求，在缺乏相应设备的条件下，能完成小范围的园林施工放线工作。由于它是估算型放线，所以这种方法只能作为一种参考放线方法，不能成为真正意义上的施工放线。

2.2平板仪联合法

平板仪联合法相比方格网法其准确性更高。利用平板仪联合法进行施工主要是通过平板仪完成目标点方向的确定然后利用测量工具把要求的距离划定出来。这种方法在平面的生态风景园林的布局放线施工中具有无可比拟的优势。但是在某些

特殊情况下还会受到一些因素的影响。例如平板仪需要在平板上放置设计图纸的前提下才能进行放线工作，从而导致平板仪受到天气变化带来的影响不利于平板仪的稳定性。特别是在雷雨天气时施工工作往往会因为图纸被雨水淋湿而导致中断。除此之外在一些较为复杂的原始地形由于平板仪自身内部结构的特殊性导致工作难以顺利开展和实施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3园林施工中应注意的问题

当前生态风景园林在施工的过程中，存在诸多因素，影响生态建设的园林景观质量，进一步威胁到风景园林的可持续发展，对此，必须采取有效的措施，加强生态风景园林施工中应注意的技术运用，注重景观施工处理细节

3.1注重施工设计图纸的科学性

生态风景园林在施工的过程中，需要根据工程的实际情况和对生态风景园林施工的具体要求制作相应的设计图纸，再根据设计图纸进行生态风景园林施工，为风景园林的施工做好基础工作，更有利于生态风景园林施工的顺利实施。当然，在以往生态园林施工中，根据生态风景园林施工图纸进行施工的情况下，经常会发生一些施工上的问题，影响到生态风景园林的施工质量，这也是当前生态风景园林施工中较为常见的问题。因此，为了保证生态风景园林施工的质量，需要在施工的过程中，注意设计图纸上的施工细节。首先，相关技术部门人员应将设计图纸重视起来，将设计图纸作为生态风景园林施工的重要依据，因此，在生态风景园林施工之前，需要加强对生态风景园林施工图纸的审核，确保施工图纸各项指标符合相应的施工标准。其次，应将施工图纸与生态风景园林施工的实际情况进行有效地结合，确保园林施工设计图纸的全面性，及时发现潜在的风险因素，并与相关部门组织研讨小组，及时改进，确保施工图纸实施的合理性、有效性，为生态风景园林施工的顺利实施打下夯实的基础另外，在生态风景园林施工的过程中，也要加强对设计图纸的检查，一旦发现设计图纸与实际不符，应及时对其进行改进，保证生态风景园林施工的顺利进行

3.2注重生态风景园林施工中的植物保护和储存

在生态风景园林工程的施工过程中对于风景园林所用的植物在运出前，必须要由园艺人员按调运和起苗等相关技术要求将园林植物挖出、打捆、包扎，便于植物的运输；无论在什么时候，园林植物的根系都应保持潮湿状态，防止过热、防冻；对单株园林植物不能进行分别标明时，植物的标签内应说明成包、成捆或者容器内的各种规格园林植物的数量；对于已经运到施工场地的并且当天种不完的园林植物必须保存在阴凉潮湿的地方，也可以暂时进行假种。

3.3注重施工中的土壤处理

土壤对于生态风景园林的可持续发展有着极大地作用，尤其是对植被的生长更是有着直接的影响，因此，在生态风景园林施工的过程中，必须注重施工中对土壤的处理，运用先进的土壤处理技术，对土壤进行科学化的处理。首先，应加强对土壤的质量检验工作，由于每个地区的植物种类不同以及植物的生长条件不同，使得不同地区对土壤的需求也有着很大的差异性，因此，在对生态风景园林进

行土壤处理的过程中，应根据地区的实际发展情况，以及所提出的土壤各项指标要求对土壤进行相应的检验，确保生态风景园林土壤的质量，为植物的生长提供可靠的生存环境。其次，为保证生态风景园林植物的健康生长，应对土壤采取有效的调度、施肥、客土等相关的技术措施。特别注意，土壤的客土质量、翻挖深度、基肥的腐熟程度、施入量、地形的平整度等都要严格按照生态风景园林施工中对土壤质量的要求进行实施

3.4注重施工中的苗木植物栽植技术问题

植物栽植过程中，对苗木植物栽植技术的实施缺乏一定的规范性，影响到苗木植物栽植的成活率，不利于生态风景园林的可持续发展，对其施工效率也产生极大的影响，这些都是生态风景园林施工中应注意的技术性问题。在风景园林绿化工程中所使用的苗木材料主要是具有生命力的绿化植物，而且，每一种绿化苗木都具有各自的生长规律，因此，在对苗木植物栽植的过程中，应根据苗木的各自生长特征来进行栽植，在这里需要特别注意的是风景园林施工过程中对苗木植物的最佳栽植时间，在苗木植物最适宜的生长季节内进行栽植，同时，应遵循着苗木植物的生长规律，提高苗木植物栽植的成活率，切实有效地提高生态风景园林施工的质量

4结束语：生态风景园林的建设在城市建设发展中处于一个较为重要的地位,在实际的施工过程中要从设计图纸、定点放线、植物运输养护、绿化材料质量、后期管理维护等多个方面进行精心审核与管理, 为植物创造出一个较好的生长环境,使其能够在改善城市空气质量、控制城市的整体污染状况、促进城市与人类社会发展等方面作出相应的贡献。

参考文献：

[1] 陈伟. 生态风景园林施工中应注意的技术问题[J]. 科技创新与应用. 2016(05)

[2] 杨贵羽. 浅析生态风景园林施工中应注意的主要技术问题[J]. 民营科技. 2015(10)

[3] 江健锦. 浅谈如何对建筑机电安装工程提高管理水平[J]. 中华民居(下旬刊). 2014(05)

[4] 邵峰. 生态风景园林施工中应注意的技术问题[J]. 现代园艺. 2013(24)

论文作者:区汉杰

论文发表刊物:《基层建设》2016年第34期

论文发表时间:2017/3/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7afe58df7b422667713943e8.html