# 论公路桥梁施工技术的质量控制论文_任聪

枣庄市道桥工程有限公司 山东省枣庄市 277100

摘要：公路桥梁作为现代交通的动脉，承担着繁重的运输任务，也为社会主义的现代化做出了不可或缺的贡献。由于公路桥梁在运输中发挥的作用是十分关键的，所以作为新时期的路桥施工技术人员不仅要致力于自身专业技术水平的提高，还有紧密结合公路桥梁事业的发展，加强现代信息技术的应用，并采取相应的措施，以确保路桥施工技术水平，使整个工程的质量得到质的飞跃，保障施工项目的顺利进行。

关键词：公路桥梁；施工技术；质量控制

一、公路桥梁基础施工

1.1机具的选择

目前在公路桥梁施工中最常用的钻具有三种分别是：旋转钻、冲击钻、冲抓钻。其中旋转钻的主要用途在于土质的选择并且小于钻杆内径约23，碎石土的含量应不超过总含量的两成，成孔深度也应在五十米以内。

1.2钻进成孔

开孔的时候，首先应该做的就是将泥浆泵以及转盘启动，这样做的目的是你将可以在孔内储存的时间长久点，之后再进行钻进工作。在进行钻进工作的时候速度应该降低，在到达预期深度的时候钻进的速度可以变为中速，但是在遇到砂层的时候就应该再放慢钻进的速度并在适当的时候使泥浆更浓稠一些。充分利用钻锥不断的进行提锥以及落锥等一系列程序，不断的重复冲击孔底将土层中间的粘土以及泥砂打成碎渣或者是将它们挤向孔壁。

1.3清孔及吊装钢筋笼

清孔工作是将孔底所沉淀的物质去除，在进行灌注的时候能够保证砼的质量以及承载能力。钢筋笼可以使用履带式起重机进行吊放，然后充分利用钻架进行配合工作。需要注意的是不能撞向孔壁，这样做的目的是避免出现坍塌以及砂石或者是泥土等杂物进入到孔内，钢筋应分段然后绑扎，钢筋在进行焊接的时候可以先把最下方挂置在孔口的位置上，然后再进行下一阶段的工作。

1.4灌注水下砼

开始进行安装的时候应根据终孔的位置再使用钢筋笼导管。浇注的时候首先将第一批混凝土灌入进去，所灌入的数量应进行合理的计算并保证质量这样才能使泥浆从导管中最终排出来。砼应从导管的下口处进入，而进入的深度应大于1米，如果导管发生堵塞现象应立即采用混凝土隔水栓进行疏通，混凝土隔水栓在使用之前应该用铁丝悬吊在混凝土漏斗的下口位置，漏斗里的混凝土在填满之后就可以将铁丝剪断这时候混凝土就会立即进入到孔底之后泥浆就会自动排开，浇注工作在不断的进行中可以随时浇注随时拔掉导管，但是需要注意的是在浇注与拔掉导管之间的时间应不超过15秒。在上升位置高于设计标高1米的时候就可以停止工作，灌注工作进入到尾声的时候可以往孔内注入适当的清水，这样做的目的是保证槽内的泥浆可以顺利的而排出，确保导管内的混凝土质量。

二、先简支后结构连续桥梁施工技术

2.1先简支后连续桥梁的施工的一般流程

（1）预制主梁。应在混凝土的强度完全超过设计强度之后，对于预应力钢束应采取张拉技术，在进行压浆的时候应及时的对主梁进行清理工作确保地板通气孔的空气流通。

（2）安装永久支座并逐一的根据孔位进行安装，在安装永久支座之前应设立好临时支座在这种情况之下应及时的将桥面钢筋与横梁钢筋进行连接工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）在对接头部位的钢筋进行连接的时候，应将接头钢束设置好并在规定的最低温度时对连续接头进行浇注工作，需要注意的是温度不应该超过15度，公路桥梁的中横梁与桥梁两侧应在规定的范围内确保桥面整体化。

（4）接头工作结束之后，应向支点的部位浇筑剩余的混凝土从而保证桥面的整体化，最后拆除临时支座转换体系。临时支座在进行拆除的时候需要注意的是避免高温作业否则会影响支座的质量。

2.2先简支后连续施工工艺特点

（1）箱梁现浇段处的端头形式

为了更好的满足箱梁现浇段的结构以及施工技术要求，在箱梁的连续端头处应将台阶设置成为马蹄形状这样做是为了保证施工工艺的特点，然后按照操作程序预先设计好现浇段的台阶位置以及样式。

（2）连续段现浇混凝土

连续段现浇所使用的混凝土应与梁板是同一标号，为了更好的避免连续段现浇混凝土发生收缩现象从而影响第二次张拉过程中的承载能力以及整个桥梁的受力能力，可以适当的添加微膨胀剂。

三、公路桥梁施工中的质量控制措施

3.1严格的控制施工原材料和施工机械设备的质量关

在公路桥梁工程的施工过程中，施工原材料和施工机械设备是影响施工质量的最关键的因素，保证了这两项内容的质量，那么就能够很好的保证工程项目的整体质量，而如果施工原材料和施工机械设备的质量不符合相应的质量要求，那么在工程项目的施工过程中就很容易出现质量问题，并且很难补救，对工程项目的正常运营造成严重的影响。由于我们所选用的施工原材料以及施工机械设备与整个工程的成本都是密切相关的，所以，更应严格的控制施工选材。随着近些年来我国公路交通行业的快速发展，我国施工原材料和施工设备市场的发展速度也较快，所以，现阶段公路桥梁施工材料和施工设备的种类繁多，类型多种多样，质量也是好坏不一的，也经常会遇到用一些假货和次品来充当真货的情况，所以，在为项目选择施工原材料和施工机械设备的时候，应对市场上的材料和设备进行严格的筛选和控制，同时也应对施工企业的采购人员进行有效的监督和管理，严禁以次充好和偷工减料的问题出现，发现问题应严格的处罚相关责任人。只有严格的控制了施工原材料和机械设备的质量关，保证公路桥梁工程的整体施工质量，避免出现停工和返工等情况的出现。

3.2对整个施工过程进行规范

对公路桥梁施工的整个过程，都应进行严格的规范，进行每一项施工作业时都应符合相关的规范和要求，施工过程是整个项目工程的最重要环节，同时也是其建设过程中耗时最长的一个环节，施工准备阶段所作的每一项工作都是在为施工阶段而服务的。因此，在公路桥梁工程的施工过程中，应对每一个分项工程以及每一道施工工序进行严格的控制，如果发现某一项工程或是某一道工序未按照要求进行施工，那么绝不能置之不理，应采取科学的处理措施对其进行补救，消除一切质量隐患。

3.3施工团队应具备较强的综合素质和过硬的施工技术

在公路桥梁工程这类规模较大工程的施工过程中，施工队伍的施工技术和综合素质是影响施工质量的一个重要因素，因此，过硬的施工技术和较强的综合素质是必不可少的。另外，施工技术应具备一定的先进性，只有这样，才能最大限度的降低工程的成本，缩短工程的工期进度，为建设质量过硬的公路桥梁项目提供重要的技术保障。通常情况下，公路桥梁有很多的施工程序，所以，施工时施工人员就应在充分了解施工实际情况的基础上，做好每一道程序的准备工作。施工团队不但要具备丰富的施工技术，同时面对突发情况时也要具备很强的应变能力，根据外界环境以及现有的资源，优化每一道施工程序。在施工准备阶段，应做好技术交底工作，让项目投资人了解到整个团队的技术程度，同时为进一步的提升团队的技术和能力，还应定期的对其进行技术培训工作，从而取得事半功倍的施工效果。

结束语：

总而言之，在公路桥梁的施工建设过程中，务必加强对施工技术质量的控制，并注意一些事项。伴着我国交通运输业的日新月异的发展，公路桥梁的施工建设也提出了更高的技术要求，为了确保公路桥梁的施工建设质量，务必要结合施工实际，从中获取经验，总结教训，不断完善管理工作，认真把握好公路桥梁建设技术质量的每一个环节。

参考文献：

[1]吕海清,孔勇.论公路桥梁施工技术的质量控制[J].科技资讯,2013,03:151-152.

[2]闫玉槐.浅谈公路桥梁施工的质量控制[J].甘肃科技纵横,2013,08:63-64.

[3]温忠兰.浅谈公路桥梁施工技术的质量控制[J].科技创新导报,2013,31:44.

[4]常新宇.公路桥梁施工中的质量控制分析[J].科技视界,2013,32:353.

论文作者:任聪

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b07dd8a7a0fd7d7c92a9077.html