# 住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略分析论文_刑进锋

江苏中南建筑产业集团有限责任公司 江苏 226100

摘要：近些年，随着我国社会的不断发展和进步，建筑行业得到了进一步的提升，人们的生活质量也在不断提高，新式小区及新式住宅也在逐渐被建立起来，而小区的居民用电也在日益变化，随之而来的就是小区的用电负荷增长，而电力资源是宝贵的生活资源，如何将小区的公共用电变得节能，但还要保障小区业主的用电需求，是当下小区建筑电气设计人员应该去着手解决的问题，通过科学合理的住宅小区的建筑电气设计，不仅能满足当前小区居民的用电需求，同样也可以保障未来小区用电的增长。本文对小区的建筑电气设计及其节能措进行阐述，以促进建筑行业的发展。

关键词：建筑电气；节能措施；研究

引言

如今，随着人们生活质量的大幅提高，人们对住宅建筑的要求越来越高，对住户建筑而言，电气设计在很大程度上决定了建筑的使用功能，而且如果建筑电气设计不合理，不仅影响建筑的正常使用，而且还会造成电能的浪费。因此，在实际工作中，必须高度重视和做好电气设计，并在设计中采取合理可行的节能措施，提高电气设计的节能水平。

1电气设计的特点

1.1人性化

随着生活水平的不断提高，人们对生活质量的要求也越来越高，因此，建筑电气设计必须趋于人性化，不断满足人们对高质量生活的需求。现代建筑中用电设备的多元化增加了电气设计的难度，特别是一些高层建筑，需要进行针对性的电气设计。电气设计不仅要满足建筑照明和防盗，还要满足人们对房屋的美感、室内空气的流通、灯光温度的传递等需要。

1.2经济化

现代建筑电气设计需要充分考虑设计的成本问题，不能盲目地进行设计，盲目的设计会造成许多不必要的浪费，既不能达到最好的设计效果也不能很好地满足人们的需求。只有降低电气设计的成本和增加使用效率才能促进电气事业的发展，不断地满足人们的生活需求。

2建筑电气设计

2.1负荷等级

负荷指的是用电设备耗能，一般可分为以下三类：①一级负荷，由于停电会带来很大的损失，所以要借助两个独立电源进行供电；②二级负荷，由于停电会带来相对较大的损失，所以也要借助两个独立电源进行供电；③除一级和二级负荷以外的负荷。在负荷计算过程中，应严格遵循以下基本原则：

（1）方案设计过程中应采用指标法进行计算，初步设计与施工图设计过程中应采用系数法进行计算。针对住宅建筑，每个设计阶段都可采用指标法进行计算。

（2）当建筑的用电设备数量很多，且不同设备的容量没有太大差别时，可采用系数法进行计算。

（3）当建筑的用电设备数量很少，且不同设备的容量有明显差别时，应采用二项式法进行计算。

2.2小区公用设备的照明设计

小区住宅设计应满足公共区域节能的需要，首先，应该设计夜间公共照明区域的节能。通常照明区域的节能设计就是对灯泡的选择进行挑选，根据市场灯泡的价格，一般白炽灯的价格相对来说具有经济性，但长期使用用电负荷会增加，所以不利于长期使用，电子节能灯初始价格较高，但有利于节省用电电荷，而通常电子节能灯的使用寿命较长，所以通过计算，在设计公共区域照明区域的用电设备时，应优先考虑电子节能灯。但在实际的使用中，节能灯的使用情况较不理想，出现了大面积节能灯损坏的现象，究其原因为节能灯是非线性负荷，所以在发亮期间会产生谐波，谐波与线性电负荷会产生反应从而使电网产生混乱。所以选择电子节能灯的效果不符合实际应用。所以在公共区域的节能设计还应具体进行研究，如提供专用的节能灯用电网络，或提供纯阻性负荷可以降低运行电压，以实现节能的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3技术化

创新发展使得电气技术不断跟上时代的步伐，不断满足人们的生活需求。通过技术创新，推进电气设备的升级，提高电气设备的使用寿命，从而提高电气设计的水平。

3建筑电气节能措施

建筑电气是保证建筑功能正常发挥的关键部分，也是建筑能耗产生的主要部分，由于建筑电气涉及很多内容与环节，所以其本身具有一定节能空间，以下从照明、供配电、空调和变压器几个方面入手提出相应的节能措施：

3.1照明节能

3.1.1选择适宜的照明方式

选择具体照明方式时，应尽量多的使用自然光，以此达到最佳的节能效果。对此，设计人员做节能设计时，需要对自然光予以充分考虑，充分结合自然光与人工照明，以此有效降低电能，避免不必要的能量损失。

3.1.2选择适宜的光源

选择光源时，必须充分考虑建筑实际情况。比如在一般的使用空间中可使用荧光灯，而在对显色性有很高要求的空间中，需要配置显色性钠灯，以此在满足照明要求的基础上减少电能的消耗。另外，对于建筑的室外照明，在条件允许的情况下应采用高压钠灯。

3.1.3选择合理的照明装置

安装节能设备时，应选择科学可行的装置与照明控制方式，以此有效节约电能。例如，在卧室进行照明设置时，宜选择可对光照亮度进行调节的开关，以此在无需强光的条件下将亮度调低，以免造成浪费。而在楼道处和电梯间等处，建议采用声控及光控开关。

3.2光导管照明系统的应用

光导管绿色照明系统就是把自天的太阳光有效地传递到室内阴暗的房间或者易燃易爆小适宜采用电光源的房间，改变目前很多建筑“室外阳光灿烂，室内灯火辉煌”的局而，可以有效地减少电能消耗。光导管可以用于住宅小区、办公楼、商店、旅馆等建筑的地下室车库或走廊的自然采光或辅助照明，能取得良好的采光照明效果，是太阳能光利用的一种有效方式。

3.3电气电源的节能

电气电源的节能设计一般是从供配电系统以及变压器这两个方面入手。这部分的节能设计主要是着眼于在运行过程、传输过程及转换过程中减少能源的损耗，从而使得高层建筑达到一个很好的节能状态。供配电系统可以通过降低不必要的功率或者降低导线电阻等方式来实现。对于供配电线路的损耗也需要采取措施加以解决，以便达到预期的节能效果。

3.4变压器节能

在住宅建筑的电力系统当中，变压器是一个重要组成部分，对保证供配电的可靠性有重要作用，同时也具有很大的节能潜力，在电气设计过程中应予以高度重视。在实际的设计工作中，以电力系统实际情况为依据，选择适宜的变压器类型，并确定相应的运行和控制方式，以此从本质上减少或避免由于变压器与系统不相符造成的额外能耗。若遇到相对较大的，且具有冲击性的电力负荷，或者是具有季节性特征的负荷，建议采用专用变，并在运行过程中予以灵活投切，以此有效解决季节性负荷可能产生的额外能耗。

结语

综上所述，建筑电气的节能设计无论是供电系统或用电设备，都存在着巨大潜力。小区住宅的建筑电气设备负荷要求方面也较多，但都要满足节省小区用电负荷的需要，通过文章叙述在一定程度上帮助住宅小区进行建筑电气设计，但在实际的建筑小区建筑电气设计中，仍需要设计人员进行实际考虑，将小区的用电负荷设计到科学合理，将小区的公共设施设计符合节能，从而促进住宅小区的建筑用电设计。

参考文献：

[1]张远,包清瑞.住宅小区建筑电气设计及其节能措施研究[J].建材与装饰,2016(31).

[2]廖长庆.大型住宅小区的建筑电气设计及其节能措施研究[J]江西建材,2017(21):40.

[3]王义,闫飞.绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用研究[J].住宅与房地产,2018(34):50.

[4]薛源.建筑电气节能的技术措施及其在工程设计中的合理应用[J].中国标准化,2018(22):51-52.

论文作者:刑进锋

论文发表刊物:《防护工程》2019年14期

论文发表时间:2019/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b1a50e10b89ce614d68b0a4.html