# 地质灾害对工程的影响及重要性论文_丁振铎,魏少华

长安大学 岩土工程，陕西西安 710064

摘要：通过对已有资料的分析和现场调查，查明拟建工程建设范围内及其附近环境地质条件和地质灾害现状；评估工程建设可能引发或加剧地质灾害发生的可能性和工程建设本身可能遭受地质灾害的危害程度，并提出防治措施。

关键词：地质；灾害；肖家庄

1建设工程概况

该拟建工程场地位于陕西省佛坪县袁家庄街道办事处肖家庄。佛坪县位于陕西省汉中市东北部，秦岭中段南坡，北部与西安市周至县、宝鸡市太白县交界，东与安康市宁陕县山水相连，西与本市洋县相邻，东南与安康市石泉县接壤。108国道纵贯县境南北，连通汉中、西安，县城距西安市区212km，距汉中市区200km。

全线为沥青路面，交通尚属方便。佛坪县肖家庄学校移民安置点建设工程场地位于肖家庄村原学校内，其西侧为已建1期肖家庄移民安置房，东侧为椒溪河。占地面积约700m2，含两栋6F层建筑，砖混结构，总户数100套，总建筑面积6200㎡。

2建设条件

2.1气象水文

佛坪县地处南北气候的过渡带，属暖温带气候，有显著的山地森林小区气候特征，成为特殊的亚热带北缘山地暖温带湿润季风气候。评估区东临椒溪河，椒溪河属汉江的二级支流，子午河的一级支流。发源于龙草坪的北庙子，该地原有花椒树林，产白花椒，故得名。流向由北向南，纵贯全县7乡（镇），流至大河坝镇三河口，纳入汶水河、蒲河水，南流大河坝出境，在石泉汇入子午河。

气象水文条件与地质灾害的关系非常密切：夏季炎热干燥，使粘性土层龟裂；气候变化促使岩土体风化，降低土质的结合力，如遇暴雨时，水沿裂隙渗入斜坡土体内，易发生崩塌、滑坡等灾害。地表水的多少、降雨量大小、时间长短将影响地下水位的变化。连阴雨时水位高、岩土体含水量大，动水、静水压力增大，易诱发滑坡等地质灾害。

2.2 地形地貌

评估区总体地势平坦，拟建工程场地地面标高介于799.18-799.38m，高差为0.20m，场地地貌类型为椒溪河I级阶地。工程建设场地地形较简单，地貌类型单一。

2.3地质构造

根据已有区域地质资料和野外调查，评估区位于秦岭褶皱系，外围分布的主要断裂为两河口-光头山断裂：位于饶峰-麻柳坝-钟宝断裂西侧，与之大致平行，断面向东倾，倾角45°，正断层，宽10-20m，沿断裂线上普遍存在着破碎、压碎、糜棱岩和角砾岩。评估区属新构造运动上升区，但没有明显的活动迹象。特别是5.12汶川特大地震期间，亦为见断裂活动，可不考虑其对评估区影响。

3地质灾害评估级别的确定

调查区地形地貌简单，为椒溪河I级阶地。调查区内地层结构简单，断裂不发育，工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，相应的地震基本烈度为VI度。工程水文地质条件较简单，岩土体工程性能相对较差，破坏地质环境的人类活动一般。

按照《地质灾害危险性评估技术要求》判定，评估区地质环境条件复杂程度属于简单类型。根据《技术要求》，佛坪县肖家庄学校安置点建设工程根据规范属于一般建设项目。综上，本项目工程建设地质灾害危险性评估分级属于三级评估。

4地质灾害危险性评估

建设场地位于肖家庄村原学校内，其西侧为已建1期肖家庄移民安置房，东侧为椒溪河，场地地势平坦，地貌单元为椒溪河Ⅰ级阶地。

根据现场调查，评估区场地相对平坦，未发现崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝等地质灾害。同时，该建设项目无挖方填方工程，不存在挖坡削脚现象，不会对坡体造成破坏，因此，现状评估场区发生地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。

佛坪县肖家庄学校移民安置点建设工程综合评估为危险性小区，作为建设场地适宜性为适宜。

5结语

佛坪县肖家庄学校移民安置点建设工程为一般建设工程，地质环境条件属于简单类型。本项目建设工程地质灾害危险性评估属于三级评估，地质灾害预测评估建设工程遭受地质灾害危险性小，引发或加剧地质灾害危险性小。

地质灾害具有动态性，不定期对地质灾害危险地段进行巡查、监测、预报，对险情及时采取措施，最大限度的降低灾害损失，防患于未然。

参考文献：

[1]谢全敏，夏元友.滑坡灾害评价及其治理优化决策新方法[M].武汉理工大学出版社，2008

[2]杜建坡，王飞.公路建设中常见地质灾害及防治对策[J]，2007，（11）：16-17

论文作者:丁振铎,魏少华

论文发表刊物:《基层建设》2015年21期供稿

论文发表时间:2016/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b3881018f5082ccd15dc997.html