# 锅炉安装常见问题及其质量控制要点论文_蔡新平

（新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司，新疆，乌鲁木齐，830002）

【摘 要】从电视、报纸、网络等媒体上场可以看到有关锅炉爆炸的报道，很多的工人在爆炸中失去了宝贵的生命，对于国家经济发展和企业造成巨大的损失。锅炉在我国企业中有着非常广泛的应用，其安装质量也受到社会的密切关注。锅炉安装技术人员需要对锅炉安装常见问题进行深入分析，应用有效的措施进行改善，明确锅炉安装质量控制要点，严格的保障锅炉安装质量。本文就是对锅炉安装常见问题及其质量控制要点进行深入分析，希望对相关技术人员能够有所启示。

【关键词】锅炉安装；常见问题；质量；控制要点

引言：

锅炉设备有着较强的特殊性，无论是在安装还是在设备运行的过程中，都潜在着一定的危险。通常情况下讲述，锅炉设备有着很强的适用性，可以在较为恶劣的环境中运行。锅炉的应用越来越为广泛，其安装质量也受到社会的密切关注。对于锅炉安装常见问题及其质量控制要点进行分析是具有深远意义的，对于保障我国国民经济发展有着很深的影响。下面就对相关内容进行详细阐述。

一、锅炉安装常见问题分析

（一）钢架安装问题

相关技术人员在对钢架安装的过程中，首先需要对众多的零件进行组装，将分散的零件组装成为部件，最终构成完整的钢架。但是在实际安装过程中很可能因为技术人员的马虎大意，没有在安装过程中进行质量检查，等到安装完成后才发现钢架与预期设计存在巨大的差异性，存在严重变形等问题，钢架结构的稳定性、可靠性不能得到良好的保证。最终导致的结果就是对钢架结构进行拆卸，从新进行组装，这样不仅增加了施工量，对于安装进行也会造成非常不良的影响。技术人员钢架位置安放不当，使得吊装锅炉的过程中，致使钢架变形。应用的检测设备精密度较差，不能有效的对安装材料进行校对，导致钢架安装问题产生。

（二）锅炉传热性能方面的问题

传热管管壁应用时间较长后，会存在很多的杂质，降低传热性。但是技术人员在实际安装过程中对此问题却常常采取忽略的态度，仅仅考虑水冷管壁的清理问题，没有对传热管管壁进行清理。使得管壁内部存在大量的杂质，不仅对锅炉的导热性造成不良影响，而且还会加强对管壁的腐蚀，带来严重的后果。安装应用的管道质量较差，不能满足锅炉安装的实际需求，而且在焊接技艺方面也存在着一定的不足，这些不良因素不仅导致传热性受到影响，严重情况还会导致不良事故产生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）辅助设备的安装问题

鼓风机、引风机都属于锅炉的辅助设备，对于维持锅炉高效、稳定运行有着重要的影响，技术人员在安装过程中，不能因为这些设备为辅助设备，在工作严谨性方面有所松懈。无论是鼓风机、还是引风机生产厂家众多，而且种类、型号也呈现多元化的特点。现阶段锅炉都是应用计算机进行控制，锅炉运行的可靠性会受到相关参数设置的影响，在加上锅炉在安装过程中存在的众多质量问题，使得安装的锅炉不能满足企业生产的实际需求。若是锅炉基础具有的强度不能满足设计需求，那么锅炉具有的稳定性就不能得到良好的保障，对于冷循环水的供应也会造成影响，导致热量不能有效的散发。技术人员在对轴承进行安装的过程中，轴承对接的精准性较差，螺丝锁定不牢固，导致锅炉安装质量与设计要求存在差异[1]。

二、锅炉安装质量控制要点

从上文的叙述中可以了解到，锅炉在安装过程中常见问题众多，同时还会造成非常严重的后果。技术人员必须要不断的加强研究力度，对常见问题进行深入分析，有效的保障锅炉安装质量。下面就对锅炉安装质量控制要点进行详细阐述。

（一）做好锅炉安装设备的管理工作

在锅炉安装工作开展前，需要做好锅炉安装设备的管理工作，这是锅炉安装工作顺利开展的重要基础。首先需要派遣专门的人员对锅炉安装设备，以及实际安装工作人员进行记录，将图纸和设备发放给相关安装人员，加强监督管理力度。对于锅炉安装设备的储存也需要提升重视程度，对于较大不能入库存放的设备，需要放置在平潭区域。设备不能直接的放置在大地上，需要进行隔离处理，避免设备受潮腐蚀。技术人员需要考虑到天气因素对设备储存的影响，做好防雨措施。因为锅炉安装器件较多，要依据类别、型号分类进行存放，实现系统化、规范化储存。

（二）保证焊接质量

锅炉在安装过程中不可避免的会应用到焊接技术，焊接质量与锅炉安装质量，锅炉的使用年限有着非常紧密的联系。相关技术人员必须要依据锅炉图纸设计要求进行焊接，对于每一个焊接环节的质量都需要严格的控制，做好焊接技术应用前的准备工作。在焊接工作完成后，还需要对焊接成效进行检验。对于焊接技术人员的选择也需要慎重，落实持证上岗制度，避免焊接业务能力较差的人员步入到锅炉安装工程中去，对锅炉安装质量造成不良影响。若是焊机质量检验过程中，发现存在不良问题，需要及时的进行返工处理，避免对锅炉的正常运行造成不良影响。

（三）锅炉安装过程中质量控制要点

在对钢架进行安装的过程中，相关技术人员需要对钢架安装图纸进行深入分析，在吃透图纸的情况下才能进行钢架安装工作的开展。技术人员一边安装，一边对安装质量进行检验，严格的保证钢架安装符合设计需求。当钢架完成后，需要由专业的质量检测工作人员对其安装质量进行检验，当质量检验达标后，才可以进行后续锅炉安装工作的开展。在对传热部件进行安装时，必要保持传热部件的清洁性，对传热管内部的杂质进行清理。对于鼓风机和引风机等辅助设备的安装，技术人员不能因为它们属于辅助设备在工作态度方面就有所松懈，而是需要更加的注重。需要依据锅炉安装的实际情况进行辅助设备的选择，要选择社会声誉较好的生产厂家，当设备运输到现场后还需要对设备的质量、型号、类别进行检验，发现不良问题需要及时与厂商进行沟通[2]。

结语：锅炉在企业生产中有着非常广泛的应用，其安装质量必须要严格的保证。相关技术人员需要对锅炉安装常见问题进行深入分析，明确锅炉安装技术要点，肩负起自身的责任。只有保障锅炉安装质量，才能够使得锅炉设备的作用充分的展现，维持企业生产经营吗，促进国民经济发展。相关技术人员还需要进一步加强研究力度，促使我国锅炉安装技术逐渐发展到一个新的高度。

参考文献：

[1]高辉.锅炉安装常见问题及其质量控制要点[J].门窗.2014（01）：277

[2]唐迎华，高勇，时晓君.锅炉安装过程中常见问题及质量控制要点分析[J].机电信息.2012（30）：60-61

论文作者:蔡新平

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年1月供稿

论文发表时间:2016/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b4bd2950ca38ac2cd252a06.html