# 水利工程施工中软基基础处理技术分析论文_孙彪

连云港市东海县青湖镇水务站 江苏 222300

摘要：随着我国经济水平的提高和生产产业规模的扩大，对水力资源的利用需求也不断的增加，进而促使了水利工程项目的不断扩大。在水利工程施工中，最为常见也是最为特殊的就是软基基础的地基施工处理，也是难度极高的施工部分。这些软基基础由于其含水量较大，其软土层的本身强度和承载力方面都存在一定程度上的缺陷，因此，在实际的水利工程施工建设当中必须要做好软基基础的处理，以增强水利工程地基的稳固性与安全性。

关键词：水利工程；软基基础；处理技术

前言：人们的生产和生活离不开水利工程，水利工程的建设是促进社会经济发展的一项重要工程。为了更好地建设水利工程，不断创新施工技术非常重要，同时也要研究分析有关水利工程施工的有关内容。通过研究发现，水利工程施工中软基基础的处理是一个较为复杂的技术，值得引起人们的关注。

1水利工程施工中软基基础的基本概念

了解水利工程施工中软基基础的概念可以帮助我们更好的研究软基基础的处理技术。首先，软基基础是指在水利工程施工中通常选择质地松软的土壤作为水利工程的地基。因为质地松软的土壤具有较强的可塑造性，有益于水利工程的施工。与其他地基基础相比，软基基础除了具有较强的可塑性这一特点之外它还具有较强的压缩性。软土地基具有压缩性是因为它本身的特性而造成的，土壤质地松软。这就给水利工程施工带来了一定的难度。要应用好软基基础，必须掌握好科学合理的处理技术，利用科技的力量改变软基基础的物理特性。在工程施工开展之前施工人员要进行预先的准备和处理，保证软基基础的正常施工，发挥软基基础在水利工程中的最大优势。结合实际情况可知，水利工程施工软基的基础处理是一种必然，在施工软基基础处理的过程中，通常存在以下几个方面的问题，其具体内容为：一是，软基自身承受能力有限，即使进行了相应的基础处理工作，软基所能承载的建筑物重量仍然是有一定限制的，当水利工程施工阶段预估不到位，造成建筑物重量超过软基的承载量，容易发生相应的安全隐患；二是，水利工程施工软基即使已经开展了相应的软基基础处理，但如果软基基础处理技术应用不到位，不能很好的改善软基本身的部分物理性质，使其在遭遇长期的雨水天气之后，出现承载力的变化，对整个水利工程也有着不利影响。

2水利工程项目软基处理技术的应用要点分析

2.1水利工程软基基础处理技术之换填管埋法

水利工程软基基础处理方法中换填管埋法主要是对软基基础进行强度的提升处理。其也是当前水利工程软基基础处理当中常用的方法，较为适用于软土层的施工。其主要的应用条件是针对软土层的厚度较小的情况，将这一部分软土层进行置换处理，将其软土层换成强度大并且承载力较高的土质或替换材料，以此来增加软基基础的强度和稳定性。其具体的应用首先是将软基基础进行开挖，直到将软土层挖除，然后选用天然的砂砾进行换填。这一方法可以使用大型的挖掘设备进行施工，一般其开挖深度约为2m以下。利用砂砾换填要实现分层换填，并进行压实处理，完工后要实际测试土层的压实度和强度是否达到施工标准。要特别注意的是换填管埋法的施工要注意回填范围以及深度的控制。

2.2排水法固结法

固结和排水方法常用于有机粘土和饱和粘土地基的处理。在固结排水方法中，垂直排水体、水平排水砂垫地构成了排水系统，它们对软基基础的加固速度有所提高，并且有效减短基础空隙水的排水距离，使得排水边界有一些改变。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当它应用于软基基础的处理时，如果软土的渗透性好，或者软土的土层相对较薄并且靠近地表，则可以在没有设置的情况下将沙垫铺设在地面上垂直排水体。通常，水平砂垫的厚度为50cm，使用中砂或粗砂。一般选用塑料排水板进行垂直排水，连接水平砂垫和垂直排水层。铺设厚砂垫的时候设置水平坡，之后建立相应的排水体。运用固结排水方法处理软基基础基础后，该基础的固结性能就会有所好转，这样做的好处是有效提升了排水固结效果，并且对压实基础起到了一定的作用。更重要的是，所需要的施工设备较为便捷单一。

2.3化学固结法

化学固结法就是借助化学溶液、胶结剂等化学材料，通过压力灌注或者搅拌混合的方法，将软基土粒胶结在一起的一种地基处理技术。例如常用的高压旋喷法、旋转搅拌法、规划加固法、干粉喷射搅拌法都属于化学加固法。其中较为常用的软基化学固结法是高压旋喷法，其主要适合的土质为淤泥土质，结合淤泥土质、黄土等借助气压、液压技术在软基中进行固化浆液的关注，然后在闸基中进行高压旋喷灌浆，使其能够形成水泥土摩擦桩，实现闸基承载力的上升和对地基沉降的有效控制。高压旋喷法所选用的设备主要是旋喷桩机、高压柱塞泵、空压机、浆液搅拌机、灌浆泵、排污泵等。其固结的原理主要是借助固化剂来提高软土土基的强度。化学固结法属于一种成本较高的软基基础固结方法，主要适用于一些小型的水利工程和软基基础含水量较大的工程项目。

2.4桩基法

如果水利工程中的软土壤层相对较厚时，有关施工人员无法对大范围的软土层实行填充处理，那么在此过程中就可以借助桩基法来强化软基基础的承受能力。通常情况下，桩基法在早期水利工程施工进程中运用时，都会借助水泥搅拌桩、木桩以及砂石桩等材料实行软基基础处理，那么在现代化信息技术的高效冲击下，我国水利工程的软基基础可以用钢筋混泥土来制作基桩，从而通过一定的钢筋混凝土灌溉，逐步强化软基基础的强度和承受能力，为整个水利工程的后期施工打下坚实的基础。桩基法在软基基础处理中的运用主要是以增强软基基础的压力以及承受能力为主，减少施工进程中沉降问题的出现，从而增强水利工程施工进度，推动我国水利工程的健康发展进程。

33软基基础处理过程中应该注意的问题

软土地是一种条件较差的地质类型，做相应的准备工作是施工过程保证顺利实施的前提，这样就会保证有效、科学、合理的地基处理。在施工过程中，相关人员在处理软基基础时，检查和维护人员，材料，设备配置等，常用的施工仪器要进行准确的、合理的、确保机械设备的安全。在准备工作的同时，要协调好现场清场工作，营造一个良好的施工环境，同时开展材料质检，保证工料的质量安全。其次，要对软基基础的考察强化，做好施工前的地质勘探，在施工环境下综合分析软基基础分布，物理性质，工作性质等，反复比较选择适合的软基基础处理方法。此外，严格遵守施工工作中的规定，根据不同类型规模的水利工程，也要有不同的规定要求，这使得施工人员可以根据各项施工综合指标和合理的施工方案，选择合适的勘探施工工程的时间和软基基础加固合理的加工方法，在规定的期限内完成软基处理工作。

4结语

在新时期的社会发展进程中，我国水利工程的施工规模逐步扩大，并且在水利工程施工的进程中，有关施工管理者需要重视对软基基础处理技术的高效运用。软基基础处理技术在我国建筑行业中的运用较为广泛，特别是在水利工程施工中取得了优异的成绩，可是距离发达国家的建筑行业发展来说仍然有一定的差距，这就需要我国相关行业负责人积极引用先进的软基基础处理技术和施工理念，逐步优化、升级原有的软基基础技术，为我国水利工程的后期施工提供坚实的保障，逐步推动我国水利工程的健康平稳运行。

参考文献

［1］余明东．西昌市水利工程施工中有效加强软基基础稳定性的方法研究［J］．科技通报，2017，33（2）：223-226．

［2］吴瑕婷．水利工程施工中软土地基处理技术分析［J］．科技创新导报，2019，16（3）：13-14.

论文作者:孙彪

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b6b296e07755491e94dd847.html