# 农田渠道施工技术分析论文_刘洁, 赵冲, 赵腾

河北省石津灌区管理局紫城管理处 河北 晋州市 （052260）

摘要：渠道的设计方案和施工过程直接关系到水利工程的质量。因此，必须重视渠道的设计和建设，使水利工程达到更高的质量标准，并确保调试阶段后的稳定运行。

关键词：农田灌溉；渠道施工；现场管理

引言：我国一些地区农业技术发展缓慢。为了保证农业发展的步伐，我们应该加强灌溉渠道经销商施工现场的管理和安排，提高灌溉质量，加快农业技术进步。在农田灌溉渠道建设过程中，为了保证河岸灌溉渠道建设的质量，在开发过程中应加强现场施工管理，提高施工质量。

1农业灌溉工程中沟渠施工质量把控重要性

我国是水资源匮乏的国家，水资源的分布与我国的耕地分布状况极不适应。限制了农业生产的发展。因此，在农业生产中需要建立借助水利设施，调节水资源的供应，从而缓解农业用水的困难。农业灌溉工程是农业发展的“命脉”，我国是农业大国，农业灌溉施工水平的高低直接决定着粮食产量。因此，在沟渠施工中，要严格把握工质质量关和技术关，确保沟渠工程使用的畅通、耐用，以便较好发挥该施工项目在农业灌溉的基础作用，有效的提高农业生产效率。

2农田灌溉现状

大部分农田灌溉的过程中都主要采用了土渠漫灌的方式，水量控制不严格，实际使用的过程中造成大量水资源浪费，灌溉效果不理想。我国淡水资源本身有限，农田灌溉的过程中对水资源的浪费对我国水资源的浪费严重，影响我国水资源的正常使用。传统的漫灌方式在实际的使用过程中不能有效提高农田的生产质量，影响作物的生长。经过大水漫灌的土地出现盐碱化，导致农作物在生长的过程中没有充足的养分，降低农作物的生长质量。传统的土渠在灌溉的过程中容易出现漏水的情况，灌溉的过程中需要一直看管，浪费时间和人力。在很多的不平的地区，大水漫灌的方式会导致灌溉不均衡。在农田的灌溉过程中，由于地势不平，造成农田灌溉过程中浇灌不均匀，影响农田中的作物生长均衡性。

3渠道施工管理

3.1衬砌板加工预制管理

衬砌板加工预制与渠道整体施工质量之间有直接的联系。因此必须要选择刚度较强的材料，提升渠道的稳固性，并且避免渠道遭到极端天气的破坏。同时，好的施工材料也能避免其在施工过程中出现变形问题，所以能够为渠道后续施工打下良好基础。除此之外，衬砌板的加工预制需要按照预先设计的进度进行，不能过度追求施工进度，以免预制板出现厚度不均、边长和角度出现误差的现象。在预制之后，还要做好预制板的养护管理，避免预制板在搬运、拆卸过程中出现掉角、断裂和损坏等问题。

3.2渠道放样施工管理

渠道放样施工就是将设计出的渠道安置在地面上。在放样的过程中，需要参考比降、堤底宽和渠底宽系数，使得渠道能够顺利开挖。除了严格遵照施工工序进行作业之外，还要此量好中心线、固定好中心桩。在此基础上进行渠道高程和比降的测量，确定出水平杆。施工人员，还要注重标桩间隔和开挖深度，以确保渠道开挖线放置的精准性。

3.3渠道标尺制作管理

标尺是确保渠道开挖的重要保障，利用这些标尺，可以检查渠道开挖质量，并且指导渠道的填筑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆利用标尺可以测量渠道断面的数值，在测量的过程中注意要保证卡尺的中心线和渠道放样的中心线一致，从而使得渠道开挖的精度和垂直角度得到保障。

3.4技术管理

在进行施工之前，必须要加强质量管控，从材料关开始进行监督，保证各个施工部门能够及时履行职责，共同努力。建立起合理可行的质量管理制度，并且落实在建设过程之中，对施工的各方面进行审查和监督。将施工责任落实到每一位施工人员身上，层层规划，从而实现质量管理。在施工之前必须要对施工场地进行勘察，了解施工环境，使得后续的施工可以在安全的环境中进行。在正式施工的过程中必须要严格遵照施工方案进行作业，使各种材料能够全部落实到位，对于施工中出现的各种临时状况也必须要及时进行妥善的处理，从而使得渠道建设效果良好。此外，在工程中还可以实行三级检验制度，从班组、施工员、质检员三个角度保障工程的质量。

4农业灌溉工程中沟渠施工关键技术分析

4.1沟槽土方开挖

沟槽土法开挖是水渠水利工程施工的第一道工序，也是关系着工程质量的关键和基础环节。土方开挖实施的好坏直接影响着水渠工程的整体质量和。在施工实践中：①要做好对基础部分的处理。在挖掘沟槽时需要保证足够的物体承载力。为了保证这项效果就要对施工的环境、土壤承载力和地质勘查结果进行合理分析论证，如果无法达到施工标准，就要对其采取换基夯实等方法进行加固处理。②由于沟渠工程的各项工序是“一环扣一环”的紧密衔接作用，所以在沟渠开挖时要留有20cm左右的间距，在沟渠挖掘到相应的设计高度时，便于后期施工工序如：混凝土浇筑或底板等预制件的施工安装。③挖掘土方过程中，要避免和控制私自扰动槽底土壤等现象的出现，以防基槽部分出现积水。④在对基底的夯实环节，先要对沟底进行30cm的虚土层回填，再用设备对其夯实。夯实时，注意把握渠道坡填土宽度问题，一般来讲，该环节实际填土宽度应大于设计的尺寸。

4.2混凝土浇筑

在混凝土浇筑的施工中：①做好骨料的相应配备，确保混凝土的质量。在骨料的选取中，注意结合实地的农田地质及骨料配比值，来综合考虑骨料的实际属性是否适用于该沟渠施工。②由于混凝土的属性容易受外部环境的影响，所以要在混凝土的搅拌加工环节尽量使用一定规模的搅拌站进行加工处理，这样可以较好的控制其水分、温度等技术环节，以便最大化的发挥混凝土的功效。③在混凝土的具体浇筑施工中，要将混凝土放置在与施工现场合适的位置，两者的距离不能太长也不能太短，保证既能为施工提供便捷，又能保证混凝土的性能不受长距离运输的影响。由于沟渠施工普遍存在点多、线长、面广的特点，要注意分段式浇筑结束后及时进行原浆收面施工，以便保证施工水渠的成形。

4.3水渠上层砌体

水渠的上层砌体施工一般采用浆砌石体砌筑的方式进行。在施工实际中，要合理砂浆的配置，根据工程质量设计的实际需要，来确定砂浆材料的调配比值。并要在配置之前开展对原材料的检验，从源头上确保原材料的质量。其中，水泥的等级种类的甄别在砂浆配置过程中至关重要，不同等级的水泥造成的施工质量效果也不同，但是在沟渠的施工中，禁止使用多种等级、种类的水泥，以避免造成的质量不稳定等因素。搅拌砂浆时，为了保障充分的砂浆搅拌效果，要保证砂浆有效的搅拌时间（一般在4min以上），并且要做到现用现拌。另外，在实施砌筑工程施工时，细节方面的问题要把控得当：为了保证施工的美观，要保证沟渠放线开挖处理的效果，并在施工的检查和清理，在完工后7d之内，主要做好养护工作，用以确保砂浆的粘结强度。

结语

俗话说“无农不稳”。我国是农业大国，实现农业的现代化是我国农业发展的必然趋势。先进的农业灌溉工程是农业现代化目标的必然途径。因此，可以看出渠沟工程质量的高低对在我国农业产生的重大影响。本文，主要简要探讨了在沟渠工程中的各个施工环节需要把握的施工重点。在具体的施工实际中，要结合工程项目建设的用途和特点，事先对施工的条件环境做好调查研究，以准确的调查研究数据支撑各项施工关键技术的有效运用，确保以安全稳定的工程质量服务于当地农业发展。

参考文献

[1]姚海玲.农田灌溉渠道施工中现场管理作用浅析[J].宁夏农林科技，2017，58（12）：100~101+103.

[2]刘建武.水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术分析[J].农业与技术，2017，37（20）：71.

论文作者:刘洁, 赵冲, 赵腾

论文发表刊物:《防护工程》2018年第28期

论文发表时间:2018/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b6d942cb27e48d39b8646fe.html