# 关于高层建筑防火要求及其安全疏散设计的探讨论文_雷文聘,蒋超

湖州市公安消防支队南浔区大队 浙江湖州 313000

摘要：现代建筑多数采用高层形式建造，高层建筑发生火灾造成的危害性大，使得防火设计成为高层建筑设计的一项重要内容。基于此，本文阐述了高层建筑火灾的主要特征，从配电系统、自动报警系统以及消防给水系统等方面，对高层建筑的防火要求及其安全疏散设计进行了探讨分析。

关键词:高层建筑；火灾；特征；防火要求；安全疏散设计

高层建筑发生火灾时，由于建筑高度过高，超出了消防水栓的工作范围，即使消防人员第一时间赶到事故现场也难以进行灭火工作。而且高层建筑的用电量很大，加上住户非常多，所以供电线路也是非常复杂，当高层建筑发生火灾时，会将线路保护层烧坏，如果用水进行扑救还会使人体收到电击，危害人们的人身安全。以下就高层建筑的防火要求及其安全疏散设计进行探讨。

1 高层建筑火灾的主要特征

高层建筑火灾的特征主要表现为：（1）消防装备要求高，灭火难度大。高层建筑起火，灭火的难度大，如果不考虑消防电梯，消防人员爬楼梯的话，最多爬到八九层体力也就耗尽了。而消防电梯设置有限，并不能被消防人员完全依靠。当今世界最高的消防车也只有50米，消防供水的有效射程也使有限的，所以仍然满足不了高层建筑灭火的需要。另外，供水问题，高层建筑发生火灾时，用水量相当大。每秒都需要上百升的供水，但实际上我国仅有每秒钟供水几十升的水平，一般只能借助消防队来往楼上供水，但是消防车的高度有限，受水袋耐压强度有限，往往导致供水不足，从而错过灭火最佳时间。对于高层建筑本身来说 ，大多数外墙都是玻璃幕墙，毁坏后容易造成地面人员伤亡，也会将消防设备及供水器材毁坏。高层建筑的外墙又采取的固定窗，这也使消防人员难以接近起火点，没办法实施救援。（2）人员疏散困难。随着高层建筑的高度变化，绝大部分高层建筑的内部结构会显得更加繁杂，一旦引发火灾，安全疏散具有一定的难度。对于相当一部分高层建筑来说，垂直疏散距离比较大，需要耗费比较长的时间，才能实现疏散到地人员。另外，在发生火灾的时候，火势和烟气蔓延迅速，基于突发情况，绝大部分人们会疯狂的朝着楼梯间奔去，此时，窜入的烟气，大幅度提高了疏散的难度。（3）火势蔓延速度快。有些高层建筑相关领域的竖向井道中，假如没有将防火分隔工作处理好，火灾发生的时候，会产生相应的烟囱效应，进一步导致火势蔓延迅速。打个比方，在没有任何遮蔽的前提之下，高层建筑的高度超过了一百米，烟气顺利抵达高层建筑的顶层仅仅需要三十秒的时间。实践表明，伴随着高层建筑的高度不断增加，与之相应的风速也越来越大，而风速越来越大，火势蔓延越来越迅速。

2 高层建筑配电系统的防火要求及其安全疏散设计分析

高层建筑配电系统的防火要求及其安全疏散设计主要表现为：（1）注意相关规程规范及技术要求。每栋住宅的总电源进线断路器，应具有漏电保护功能。接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因，但电弧短路的电流小，一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源，而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏性，能及时切断电源，防止电气火灾的发生。该条规范主要是针对接地电弧短路引发电气火灾事故的规定。（2）使用新阻燃、耐火电线电缆。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆我国对阻燃、耐火电线电缆制定出了相关的国家标准及试验方法，为了预防电气线路火灾的发生，应广泛使用新型的能阻止火焰蔓延，而且能离火自熄的阻燃、耐火电线电缆，尤其是装饰装修工程内的线路部分，应采用ZR阻燃电线和NH耐火电缆。保证在火灾发生时消防设备的可靠运行，确保人员、物质疏散和控制火势蔓延。

3 高层建筑自动报警系统的防火要求及其安全疏散设计分析

目前很多高层建筑都安装了火灾自动报警系统，这种设计使得建筑的防火功能有了很大提升，为了进一步提高火灾自动报警系统设计的可靠性，以下就其防火要求及其安全疏散设计进行分析:（1）合理分区并且确定火灾自动报警系统的干线形式。现代建筑的结构和功能非常复杂，而且面积也很大，合理的分区并确定其干线形式是非常重要的，主要从回路容量、总线隔离器的设置、电源布线等问题来综合考虑。（2）合理选择探测报警方式。通常应用点型火灾探测器，一些特殊场合应考虑使用线型探测器。在电缆隧道、电缆竖井、电缆桥架、配电装置、变压器等处宜选择缆式线型定温探测器，这些细节的考虑都能有效的提高报警系统的可靠性。（3）消防水泵、消防风机的控制应采用多线制直接手动控制。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。该规定的条文解释:“消防水泵、防烟和排烟风机等属重要消防设备，他们的可靠性直接关系到消防灭火工作的成败。这些设备除接受火灾探测器发送来的报警信号可自动启动进行工作外，还应能独立控制其启停，不应因其他非灭火设备故障因素而影响它们的启停。

（4）应急照明与疏散。在应急照明及应急疏散指示照明设计中一定要把握疏散距离要求，严格按规范要求计，保证人员的正常疏散。（5）充分保证消防供配电系统的独立性。消防供电应处于本工程最高供电等级。火灾消防及其他防灾系统用电，当建筑物为高压受电时，宜从变压器低压出口处分开自成供电体系，即独立形成防灾供电体系。规定强调说明消防系统的供电电源等级应处于本工程最高供电等级，且自成供电体系是为了保证消防供电的可靠性、消防配电应形成独立系统。（6）切除有关非消防电源及启动应急照明。在火灾情况下，为防止可能发生的线路短路等故障，防止由于电气线路造成火势蔓延扩大以及消防队员扑救时的触电事故，同时为了保证人员疏散要求及消防队员的救火需要，因此要求切除有关非消防电源及启动应急照明。

4 高层建筑消防给水系统的防火要求及其安全疏散设计分析

高层建筑消防给水系统主要表现为：（1）建立消防给水系统。高层火灾事故的严重性和难以预料性，只靠普通的消防设备是不足以延缓火势的蔓延速度，并且常用灭火剂的数量一般都比较少，而且人员在仓促逃生过程中是不会具有使用灭火剂的意识。所以还需要更智能化的系统来应对高层建筑火灾事故的发生。而水具有流动性强成本低廉数量充足的优点，所以在高层建筑中用水来降低火势是非常可取。（2）自动喷淋系统的设计。自动喷淋系统可以快速地对火灾现场进行抢救，减少了火灾带来的人员伤亡和经济损失，同时也可以为现场人员争取更多的逃生时间。自动喷淋系统是消防给水系统的重要组成部分，其构造比较简单，而且容易安装成本低廉。其主要原理就是利用温度改变使喷头打开，让水流出进行灭火。另外，可以经过设计利用压力传感装置来带动其他相关设备工作，比如报警设备，这样工作人员可以在第一时间知道发生火灾的地点，防止更大灾害的发生。

5 结束语

综上所述，现代建筑大多数都是高层建筑形式，而高层建筑发生火灾时，对于扑救非常困难，只有提高消防设备的工作效率才能达到缓解火势的目的，为疏散争取更多的时间，因此对高层建筑的防火要求及其安全疏散设计进行分析具有重要意义。

参考文献:

[1]《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

[2]蔡丽敏.高层建筑消防供电照明防火设计与研究[J].长安大学，2014

[3]李海峰.建筑防火设计在民用建筑设计中的具体应用探讨[J].建材与装饰，2017（07）

[4]张茜.高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策[J].消防技术与产品信息，2016（04）

论文作者:雷文聘,蒋超

论文发表刊物:《防护工程》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b838cfaebead84269a26c59.html