# IP多目广播技术在互连网中的应用

翟微[1]2016年在《IP多目广播技术在互连网中的应用》文中认为20世纪80年代末,研发出了IP"多目广播"新技术,在网络中实现了组播。它旨在于提升自身在网络中被使用的最大效率,同时拓展其在互联网领域内应用的类型,以组代表着主机的集合,令各组对应D类IP的地址,使组内成员拥有类似的特征。应用"IP多目广播"的技术,提升了网络参与者在传输中的效率,本文对该技术在现今互联网中的应用,进行了系统分析。

徐小飞[2]2000年在《IP多目广播技术在互连网中的应用》文中研究说明本文围绕IP多目广播技术展开，重点探讨一种可靠IP多目广播传输协议的构想、设计和实现。 IP多目广播是二十世纪八十年代中期提出的一项技术，旨在提高网络使用效率、拓展新的互连网应用类型。IP多目广播使用“组”来代表一个主机集合，每一个组与一个D类IP地址相对应。组中成员具有相同的特点，如视频会议的参与者或同一站点的web镜像服务器。发往组地址的数据在网络中流经一次而同时被所有组成员接收，使用IP多目广播技术有助于提高有多个参与者的互连网应用的传输效率，如视频会议、新闻传送、视频点播、软件发布等。 在IP多目广播获得大规模应用之前还需要解决一些问题，多目数据的可靠传输就是其中主要的一个。本课题的研究目的是通过分析单目可靠传输协议TCP的原理，将其主要思想加以变化应用到多目广播环境中，尝试设计一个可靠IP多目广播传输协议。 IRTF要求可靠IP多目广播传输协议必须具有阻塞控制才能大规模应用，即根据网络阻塞情况调整数据发送速率。TCP包含四种相互关联的算法实现阻塞控制：slow start（慢启动）、congestion avoidance（阻塞避免）、fast retransmit（快速重传）和fast recovery（快速恢复）。TCP的可靠性来自确认、重传机制。如果在多目广播环境中的一个发送者和多个接收者之间采用确认、重传机制，会产生ACK风暴和不相干重传问题，同样影响可靠IP多目广播的应用规模。根据TCP的阻塞控制原理和确认、重传算法的思想，本人设计了可靠IP多目广播传输协议ACK Agent Multicasting System（确认代理多目广播系统），简称AAMS。 AAMS基于多目广播会话，是一个由Sender、ACK Agent（简称AA）和ACK Client（简称AC）三种成员组成的系统，具有树状结构、层次化和分布式的特点。其中Sender负责IP多目广播数据的发送和阻塞控制，AC是数据接收者，对所接收到的数据进行确认，AA是特殊的AC，起到Sender和AC之间的桥梁的作用，它收集AC发来的ACK，并进一步向上一级AA反馈，在必要时，负责向AC重传丢失的数据。AA的这种特性是其名称“ACK Agent（确认代理）”的由来。 在AAMS系统中，ACK通过层次化的AA分布，一级级向上层反馈，直到IP多目广播的发送端Sender。作为特殊的ACK Agent，Sender只向与其相临的几个主机重传丢失的数据，更主要的任务是通过这几个主机发来的ACK的RTT（Round Trip Time，往返时间）判断网络流量情况，计算重传定时器，进行阻塞避免控制，调整多目广播数据的发送速率。 因为具有阻塞控制机制，并且ACK、重传等管理性数据集中在AC与相临的AA之间传递，解决了ACK风暴和不相干重传问题，所以AAMS适合于在互连网上大规模应用。

参考文献：

[1]. IP多目广播技术在互连网中的应用[J]. 翟微. 西部广播电视. 2016

[2]. IP多目广播技术在互连网中的应用[D]. 徐小飞. 北京工业大学. 2000

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bad2b74e41e8a4752046c89.html