# 一种新式万用表表头结构的研制论文_梅冬芳,曾文其

（广东电网有限责任公司梅州蕉岭供电局 广东梅州 514021）

摘要：本本主要介绍一种新式万用表表头的技术原理与研制过程。

关键词：万用表；表笔头；改造

引言

万用表是使用频率非常高的电工工具，可以说是电工必备的。当前万用表只有两个通用的测试导线，测试导线的表笔头是不可变的。

需指出的是，由于万用表均只有两根通用的测试导线，在配网柱上自动化断路器运行维护中，在需要用万用表测量电压或者通断测量的时候，但是在测量过程中需要两只手拿住表笔头，当需要进行其他操作的时候就没法进行了，只能由第二个工作人员辅助，但是由于两个人在电线杆的柱上使用绝缘梯工作，就存在较大的安全风险；且由于配网柱上自动化开关控制箱空间狭小，也不利于两个人同时工作。

一种新式万用表表头结构可解决上述问题，该新式万用表表头结构设计新颖、使用方便，且能够有效地提高在配网柱上自动化断路器维护作业的安全性以及效率。

1 研制内容

一种新式万用表表头结构，包括测试导线、端子空心笔头、端子实心笔头、航空电缆笔头、接地夹；

测试导线包括有导线主体，导线主体包括有导线金属线芯，导线金属线芯的外围包套有导线绝缘外被，导线主体的后端部装设有插孔接头，插孔接头包括有与万用表的表笔插孔对插配合的插孔连接端子，插孔连接端子的外围包套有插孔端子绝缘外被，插孔端子绝缘外被与导线绝缘外被为一体结构，插孔连接端子的后端部凸出延伸至插孔端子绝缘外被的后端侧；导线主体的前端部装设有插接接头，插接接头包括有插接连接端子，插接连接端子的外围包套有插接端子绝缘外被，插接端子绝缘外被与导线绝缘外被为一体结构，插接连接端子的前端部凸出延伸至插接端子绝缘外被的前端侧，导线金属线芯的前端部与插接连接端子电性连接，导线金属线芯的后端部与插孔连接端子电性连接；

端子空心笔头包括有空心笔头连接端子，空心笔头连接端子的外围包套有空心笔头端子绝缘外被，空心笔头连接端子的后端部开设有朝后开口的空心笔头对插孔，空心笔头连接端子的前端部凸出延伸至空心笔头端子绝缘外被的前端侧，空心笔头连接端子的前端部开设有朝前开口的空心笔头测试孔；

端子实心笔头包括有实心笔头连接端子，实心笔头连接端子的外围包套有实心笔头端子绝缘外被，实心笔头连接端子的后端部开设有朝后开口的实心笔头对插孔，实心笔头连接端子的前端部凸出延伸至实心笔头端子绝缘外被的前端侧；

航空电缆笔头包括有电缆笔头连接端子，电缆笔头连接端子的外围包套有电缆笔头端子绝缘外被，电缆笔头连接端子的后端部开设有朝后开口的电缆笔头对插孔，电缆笔头连接端子的前端部凸出延伸至电缆笔头端子绝缘外被的前端侧；

接地夹包括有呈夹钳形状的接地夹绝缘体，接地夹绝缘体后端部的内部装设有接地夹连接端子，接地夹连接端子的后端部开设有朝后开口的接地夹对插孔，接地夹绝缘体的两个夹持端部分别装设有接地夹接触片，各接地夹接触片分别与接地夹连接端子电性连接；

空心笔头对插孔的内径值、实心笔头对插孔的内径值、航空笔头对插孔的内径值、接地夹对插孔的内径值分别与插接连接端子前端部的外径值相等。

其中，所述插孔连接端子、所述插接连接端子分别为铜质端子。空心笔头连接端子为铜质端子。实心笔头连接端子为铜质端子。电缆笔头连接端子为铜质端子。接地夹连接端子为铜质端子。接地夹接触片分别铜片。

2 图纸设计

图1为一种新式万用表表头的结构示意图。

在图1中有：

1——测试导线 11——导线主体

111——导线绝缘外被 12——插孔接头

121——插孔连接端子 122——插孔端子绝缘外被

13——插接接头 131——插接连接端子

132——插接端子绝缘外被 2——端子空心笔头

21——空心笔头连接端子 211——空心笔头对插孔

22——空心笔头端子绝缘外被 3——端子实心笔头

31——实心笔头连接端子 311——实心笔头对插孔

32——实心笔头端子绝缘外被 4——航空电缆笔头

41——电缆笔头连接端子 411——电缆笔头对插孔

42——电缆笔头端子绝缘外被 5——接地夹

51——接地夹绝缘体 52——接地夹连接端子

521——接地夹对插孔 53——接地夹接触片。

3 实施方式

如图1所示，一种新式万用表表头结构，包括有测试导线1、端子空心笔头2、端子实心笔头3、航空电缆笔头4、接地夹5。

其中，测试导线1包括有导线主体11，导线主体11包括有导线金属线芯，导线金属线芯的外围包套有导线绝缘外被111，导线主体11的后端部装设有插孔接头12，插孔接头12包括有与万用表的表笔插孔对插配合的插孔连接端子121，插孔连接端子121的外围包套有插孔端子绝缘外被122，插孔端子绝缘外被122与导线绝缘外被111为一体结构，插孔连接端子121的后端部凸出延伸至插孔端子绝缘外被122的后端侧；导线主体11的前端部装设有插接接头13，插接接头13包括有插接连接端子131，插接连接端子131的外围包套有插接端子绝缘外被132，插接端子绝缘外被132与导线绝缘外被111为一体结构，插接连接端子131的前端部凸出延伸至插接端子绝缘外被132的前端侧，导线金属线芯的前端部与插接连接端子131电性连接，导线金属线芯的后端部与插孔连接端子121电性连接。

对于端子空心笔头2而言，其包括有空心笔头连接端子21，空心笔头连接端子21的外围包套有空心笔头端子绝缘外被22，空心笔头连接端子21的后端部开设有朝后开口的空心笔头对插孔211，空心笔头连接端子21的前端部凸出延伸至空心笔头端子绝缘外被22的前端侧，空心笔头连接端子21的前端部开设有朝前开口的空心笔头测试孔。

对于端子实心笔头3而言，其包括有实心笔头连接端子31，实心笔头连接端子31的外围包套有实心笔头端子绝缘外被32，实心笔头连接端子31的后端部开设有朝后开口的实心笔头对插孔311，实心笔头连接端子31的前端部凸出延伸至实心笔头端子绝缘外被32的前端侧。

对于航空电缆笔头4而言，其包括有电缆笔头连接端子41，电缆笔头连接端子41的外围包套有电缆笔头端子绝缘外被42，电缆笔头连接端子41的后端部开设有朝后开口的电缆笔头对插孔411，电缆笔头连接端子41的前端部凸出延伸至电缆笔头端子绝缘外被42的前端侧。

对于接地夹5而言，其包括有呈夹钳形状的接地夹绝缘体51，接地夹绝缘体51后端部的内部装设有接地夹连接端子52，接地夹连接端子52的后端部开设有朝后开口的接地夹对插孔521，接地夹绝缘体51的两个夹持端部分别装设有接地夹接触片53，各接地夹接触片53分别与接地夹连接端子52电性连接。

需指出的是，空心笔头对插孔211的内径值、实心笔头对插孔311的内径值、航空笔头对插孔的内径值、接地夹对插孔521的内径值分别与插接连接端子131前端部的外径值相等。

插孔连接端子121、插接连接端子131分别为铜质端子，空心笔头连接端子21为铜质端子，实心笔头连接端子31为铜质端子，电缆笔头连接端子41为铜质端子，接地夹连接端子52为铜质端子，各接地夹接触片53分别铜片。

4 应用效果

在利用外用表对配网柱上的自动化开关控制箱进行维护作业过程中，当需要对固定端子排上孔内具有螺丝的孔进行测试时，维护人员需先将插孔连接端子121的后端部插入至万用表的表笔插孔内，而后将插接连接端子131的前端部插入至空心笔头连接端子21的空心笔头对插孔211内，最后将空心笔头连接端子21前端部的空心笔头测试孔套卡于相应孔内的螺丝上即可；由于空心笔头测试孔套卡于螺丝上，维护人员无需再保持手持笔头的状态，即可以解放维护人员的手，以方便维护人员进行其他操作。

当需要对固定端子排上的空心孔进行测试时，维护人员需先将插孔连接端子121的后端部插入至万用表的表笔插孔内，而后将插接连接端子131的前端部插入至实心笔头连接端子31的实心笔头对插孔311内，最后将实心笔头连接端子31的前端部嵌卡于空心孔内即可；由于实心笔头连接端子31的前端部嵌卡于测试位置的空心孔内，维护人员无需再保持手持笔头的状态，即可以解放维护人员的手，以方便维护人员进行其他操作。

当需要对航空电缆的插孔进行测试时，维护人员需先将插孔连接端子121的后端部插入至万用表的表笔插孔内，而后将插接连接端子131的前端部插入至电缆笔头连接端子41的电缆笔头对插孔411内，最后将电缆笔头连接端子41的前端部嵌卡于航空电缆插孔内即可；由于电缆笔头连接端子41的前端部嵌卡于航空电缆插孔内，维护人员无需再保持手持笔头的状态，即可以解放维护人员的手，以方便维护人员进行其他操作。

当需要测量对地电压或者电阻时，维护人员需先将插孔连接端子121的后端部插入至万用表的表笔插孔内，而后将插接连接端子131的前端部插入至接地夹连接端子52的接地夹对插孔521内，最后将接地夹5夹住相应的测试位置并使得接地夹5两个夹持端部的接地夹接触片53电性接触测试位置；由于接地夹5夹住测试位置，维护人员无需再保持手持笔头的状态，即可以解放维护人员的手，以方便维护人员进行其他操作。

5 总结

综合上述情况可知，通过上述结构设计，本实用新型具有设计新颖、使用方便的优点，且能够有效地提高在配网柱上自动化断路器维护作业的安全性以及效率。

项目名称：柱上FTU使用的万用表表笔改造。

论文作者:梅冬芳,曾文其

论文发表刊物:《电力设备》2019年第10期

论文发表时间:2019/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bb3b6d8310a108e5bf51e5c.html