# 建筑消火栓系统、自动喷淋系统相关问题解析论文_卢军

云南省普洱市消防支队 云南省 普洱市 665000

【摘 要】近十年来，我国的经济、文化、科学技术、信息技术、建筑技术以及建筑消防技术发展的速度非常快，在经济水平快速上涨的同时，人民对于建筑的要求以及建筑的各个方面的参数指标都提高了很多。对于高层建筑来说，建筑的消防技术是比较薄弱的环节，为了加强这一方面的施工质量，使用一些先进的技术，其中建筑消防火栓系统的设计和自动喷淋系统的设计是两项重要的消防系统，在高层建筑的消防中起到重要的作用。但是我国现阶段的安置消防安全系统、自动喷淋系统这方面的技术还不是十分成熟，安置消防安全系统、自动喷淋系统过程中还存在不少的问题，本文结合施工现场和本人的工作经验谈论一下安置消防安全系统、自动喷淋系统存在的问题以及原因进行分析，对于安置消防安全系统、自动喷淋系统相关问题分析具有十分重要的现实意义。

【关键词】随着国家城市化建设步伐的加快，在我国的“十二五”和“十三五”规划期间，我国的楼盘建筑越来越多，在楼盘建设的过程中肯定要涉及到安置消防安全系统和自动喷淋系统，但是对于高层建筑的施工企业来说，一般都是重视高楼建筑指标的检测，往往忽略了对于建筑消防这一块工艺技术的施工管理，导致建筑消防火栓系统和自动喷淋系统的安装设计存在很多的问题。对于建筑来说，消防系统十分重要，一旦发生火灾，消防系统对于居民的生命、财产安全是一份保障，所以我们必须要重视建筑消防这一模块。本文主要分析了建筑消防火栓系统设计和安装中的一些问题，然后又系统的对自动喷淋系统设计中的问题展开了讨论。

1.建筑消防火栓系统相关问题介绍

1.1室内消防火栓的设计一般原则

一般对于建筑的消防来说，室内的消防是最为关键的，从以前建筑发生火灾的事故来看，绝大多数都是室内发生火灾，所以本文重点讲述室内消防设施的安装和安装的原则。建筑的消防都使用专业的人员来进行设计的，对于房间内的消防水的用量方面的设计要科学合理。并且消防管道的直径大小也要根据消防用水量的大小来确定，这样才能提高合适的水压，如果消防管道的口径过大，水压过小，一般建筑的楼盘都是属于高层建筑，消防管道水压过小，水压不上去，就不能起到消防灭火的作业。其中消防管道的水量是根据房间的大小来确定的，水量过大就会导致水资源的浪费，但是水量过小，对于较大的火灾不能将其浇灭，所以室内的消防管道的口径和水量都要科学合理的设定。保证既可以起到灭火的作业，又可以节约水资源。

1.2室内消防火栓位置的设计

对于室内的消防来说，一般都是要依靠建筑开始设计的防火墙来划分防火区域。因为一般的火灾发生的时候防火的卷帘都会直接落到最底部，这样防火墙就可以发挥它的作业了，所以消防的管带不用从这里经过。防火门必须要保持关闭的状态，消防水带也不能从防火的那一面墙经过。这时就必须要根据事先划分好的防火区域来合理的分配消防火栓，必须要保证室内的每一个模块都起到消防的作用，一个消防栓只能供给你个消防区域使用。

1.3楼梯间的防烟部分

在目前看来，不少的设计人员把消防栓设计在防烟的楼梯间当中。一旦发生火灾，这样的布局是可以方便居民及时的逃离火灾的现场。这个过程是利用防火门来将防护区域连接起来的，如果发生了火灾，将防火门紧紧的关闭，防治烟雾进入防火区域，同时居民也可以快速的逃离现场。所以这个区域的防烟雾的墙体和防火门必须做好，不能留下一点缝隙。一般是将防火栓安装在楼梯间，当出现火灾时，消防水带一定会经过防火门进入房间开展灭火救援，这时防火门就不能关紧，就会有大量的烟雾进入防火区域，就会带防火区域的安全形成干扰。所以正确的消防栓的布局应该是将消防火栓布置在防护区域，而不是将其安装在防烟雾的楼梯间。

1.4防火墙不能直接安置

通过了解一些防火墙的安置资料发现，一般的建筑都是把防火墙安置在建筑的前侧。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是如果把防火墙安装在房间的外部，就会影响到房间的美观，所以基本上防火墙都是安装在房间的内部，把整个的箱体都安装在墙体里面，在防火墙上面产生一层贯穿孔洞，这一层孔洞是由铁皮覆盖的，这就会给火势留有蔓延的通道，这个问题还是十分严重的。所以，这种安装的防火墙就不能达到所需的要求。如果必须安置在防火墙之中，就要使用防火材料在其所处的墙面采取阻燃措施，通过此种方式确保耐火性达到最佳的状态。

1.5消防火栓安置的实验

对于安装有消防火栓的建筑来说，在改建筑的楼顶肯定也安装有测试压力以及压力显示的装置的消防火栓，该装置的作用是是用来检查压力的，一般的采暖地区都是把这个设备安置在顶楼的出口位置，也可以把这个设备安装在水箱当中。消防的人员可以通过这个消防火栓设备来检测消防刷内供水的压力大小，还可以用来检测给水装置的性能。经过研究调查发现有很多的屋顶消防火栓的设计单位对于大小的热交换站和容易发生火灾的锅炉设备的建筑屋顶只安装的一个屋顶消防火栓，显然这样的设计是达不到基本的消防的要求的。对于这样热量使用的较多易发生火灾的地区，必须要保证每一个位置的两个水枪的实水柱现实同步。

2.建筑自动喷淋系统问题的解析

2.1管道设置中的主要问题

在一般的建筑中，自动喷淋系统的喷水管道使用的是镀锌的钢管，热镀锌无缝的钢管在消防自动喷淋系统当中应用的也是比较广泛的。自动喷淋系统的管道的数量要根据现场的需求来进行调整，来适应一些特殊的建筑功能上的需求。在使用螺纹对管道进行连接的时候，要把多管道拆除掉，并且还要用沟槽式卡箍来加固连接，这样在调整管道数量的时候十分的方便。

2.2管道腐蚀的问题

在对建筑消防工程项目的安装使用的过程中，必须要做好管道防腐消防工作，一旦消防管道腐蚀后果十分严重，必须要足够的重视消防管道防腐蚀工艺。一旦管道被腐蚀，水的压力就会减少，随之水流量就会减少，如果堵塞严重的化，根本无法出水，就起不到消防灭火的作用了。所以要对管道进行镀锌处理，做好管道的防腐工作。

2.3选用自动喷头的问题

对于自动喷淋的喷头选择上要特别注意，必须要根据建筑可能发生火灾的危险程度来选择。如果该建筑的管路下方经常有移动的物体，为了预防喷头被碰到，要使用直立型喷头。

在选择喷头的过程中，要参照建筑的火灾危险程度、自动喷淋系统自身特征等事项。如果管路之下有时常移动的物体，为防止碰触喷头，要使用直立型喷头。对于火灾高发地点，以及火灾情况比较严重的地方，自动喷淋的喷头的直径要大，水压也要大，由于快速响应喷头的敏感度过高，因而可能会导致大范围内的喷头启动，造成喷头开启数量超过设计限度。

2.4喷头安置问题

在对自动喷淋喷头安装的过程中，假如存在风管的宽度和走廊的宽度基本相等，就不需要安装喷头。如果喷头的数量变化很大的情况，就要及时和设计人员说，应根据建筑实际情况重新设计。

3、结束语

综上所述，本文根据本人的工作经验和建筑消防系统施工现场来分析了建筑消防火栓相关问题以及自动喷淋系统相关的问题。消防系统关系着居民的生命财产安全，我们必须要足够的重视，对于本文中提到的相关问题要重点关注，并及时的解决。本文对于建筑消防火栓、自动喷淋系统相关问题的探究希望能给大家提供一些帮助。

参考文献：

[1]司海丰. 我国普通住宅建筑内应用自动喷水灭火系统的关键问题研究[D].重庆大学,2012.

[2]杨晓芳. 自动喷水灭火系统若干问题的探讨[D].武汉理工大学,2005.

[3]罗成. 对自动喷水灭火系统在建筑消防中的主导地位及其性能的研究[D].重庆大学,2002.

论文作者:卢军

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第20期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bcb47c11ed38f9622a549b8.html