# 建筑工程施工中桩基础施工技术的应用研究张镤论文_张镤

摘要:桩基技术在一定程度上能够有效提升建筑的稳定性与承载能力,同时还能降低地基沉障现象的发生，特别是针对部分地基地质较软的建筑,桩基技术的应用更是具有不可忽视的重要作用。桩基技术应用的科学性与专业性对施工质量的高低以及施工人员的安全问题具有极其重大的影响。因此,本文主要根据目前建筑工程施工的具体情况。分析桩基技术应用的相关问题,并提出相应的解决对策,希望能为我国建筑行业的进步与发展起到一定的积极作用。

关键词:建筑工程施工;桩基础;施工技术;应用研究

引言

随着我国经济及社会的不断发展，人们生活水平不断提升,人们对建筑物质量和舒适度的要求也越来越高。近年来，随着建筑行业的不断完善，国内建筑企业在具体施工过程中逐步形成了一.套相对完整的体系。只有这样。我国建筑行业才能不断进步。众所周知。建筑工程施工质量与人们生活质量息息相关。桩基础施工技术更是与建筑工程施工质量有着直接联系，为此，相关建筑单位必须对建筑工程桩基础施工技术的应用进行重点研究，才能有效提升建筑工程施工中桩基础施工质量，从而为保障建筑工程质量和人们生活质量打下坚实基础。

2高层建筑中 桩基础施工的准备工作和应用要点

2.1 桩基础施工的准备工作

(1)前期勘察工作。在桩基础施工前,要对具体施工工作进行全面的了解,并要结合项目资料,对施工现场做充足的勘察工作，同时,将勘察结果连同项目资料信息对工程编制人员进行有效的反馈.通过对施工现场的勘察信息和报告进行详细的研究和分析。了解好施工现场的土质情况，做好相关的土层力学试验，以此来明确规划好成桩深度及范围。此外,对施工现场的勘察内容还涉及到建筑周边的环境,以及地下管线的分布等情况，不仅要了解好管线的使用年限，更还对埋设深度做详细的了解"。

(2)其他方面的准备。在桩基礦施工之前,还要根据上述数据信息与施工现场实际情况相结合,进一步 制定出符合施工要求的成桩方案和施工方案,并设定好施工用机械设备.施工工序以及对于周边环境及地下管线等的相关保护措施。

2.2桩基础施工的应用要点

首先。施工过程中,应当充分考虑到桩基础受土层的因素影响，在不同地质环境下,所应用的具体桩基础施工技术也有所差别。同时。桩基础施工时,还应当充分考虑到地下水位以及桩体的受力等情况对桩基础施工的影响。其次。施工中.桩基的承载力会受到基础荷我的影响，因此。在高层建筑桩基础施工前,要对施工中涉及到的数据信息进行严格的计算，从面使承载力符合桩基承受标准。否则极易使桩基因荷载过大而其强度无法符合工程设计要求。

3高层建筑工程施工中桩基础施工技术分析

3.1灌注桩施工技术

灌注桩的施工工序为:在灌注桩施工中，正确设置钻孔点.位，在钻孔内放人钢筋笼，并进行混凝土的浇筑,当混凝土凝结后便可形成灌注桩。灌注桃的成孔方法分类较多，不仅有钻孔、挖孔.更涵盖干作业成孔和沉管成孔等方法。干作业成孔方法属于人机结合类成孔方法,需要通过施工人员的挖孔并配以机械操作面形成的成孔方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行人工挖孔过程中,要合理控制好扩大头以及成孔深度。需要注意的是,当在岩溶地貌地区应用灌注桩施工技术时。应当着重注意施工过程中的卡钻和偏孔问题。对于卡钻现象，可采取更换钻头和江苏等方式进行解决;对于偏孔现象,可采取填补并进行二次钻孔施工,以确保成孔符合施工要求。

3.2预制桩施工技术

预制桩施工技术是高层建筑中桩基础施工技术的一种,主要是指在施工现场或工厂内采用混凝土等材料,直接制成各种类型的桩体结构。其施工工序为:将制成的预制桩采用沉桩设备打压人或振人土内点位。与灌注桩相比,预制桩能够有效的提升施工效益，并减少桩基础施工过程中存在的施工质量问题。同时,若采用静压预制桩施工技术,则要科学、合理的规划好桩机路线.使人桩过程不受到阻碍.也能够有效避免桩基上溢和挤土效应的出现。

3.3振动沉被技术

在桩基础施工中,将桩体顶部安装上振动器,桩体即可通过振动器的作用,结合自身重量逐渐下沉到桩基底部。此种施工技术,因其具有操作简单。体积和质量较小、节约空间。效率较高。以及灵活性强等特点。可在桩基础施工中得到广泛应用。但因其操作成本较高,且噪音较大,因此在桩基础施工过程中需要进行选择性应用。

3.4静力压桩提术

静力压桩技术是通过压桩设备产生的反作用力原理,将预制桩体压，人点位之中,此种施工技术在操作上较为简易，且不会在操作中形成过大的噪音和冲击力,同时,还能有有效保障压桩的质量。从经济角度考虑，此种压桩技术能够有效的减少对混凝土和钢筋等材料的使用量.对于施工中的投人成本和工期等都能得到相应的削减。但需要注意的是。此种压桩技术需要进行连续性作业，且容易破坏土层,因此,在施工过程中应当对此种技术进行适当选择应用。

4结语

综上所述。新形势下,高层建筑逐渐增多。人们对于高层建筑的质量也有了全新的要求.而随着桩基础施工技术应用于高层建筑之中，使得高层建筑的质量得到了良好的保障。虽然现阶段,我国在高层建筑施工中的桩基础施工仍然有诸多不足之处。但随着社会的发展与科技的进步.此类在桩基础施工中存在的问题都将会得到有效解决.但这不仅要对现阶段的桩基础施工技术进行充分的研究和分析。还要在具备先进科技的前提下.结合具体的施工情况，选取出适合施工要求的桩基础施工技术。因此说，桩基础施工技术不仅确保了高层建筑的整体质量。更对建筑行业的发展做出了相应的推动。虽然高层建筑工程施工中桩基础施工技术在施工以及使用的过程中有许多方面都要注意，但是只要建筑工程人员能够按照设计要求来进行建筑工程施工并且对自已负责的工作负起责任。就能够高效的保证桩基础技术达到施工的质量要求。近年来建筑工程行业的飞速发展。施工企业的逐渐增加，竞争肯定也会越来越激烈，要想得到业主们的认可以及在行业中得到立足，就必须对自己的技术进行不断的创新，严抓建筑施工质量，促进建筑业的良好发展态势。

参考文献

[1]陈义贵.试论建筑工程土建施工中的桩基础施工技术要点[J].建材与装饰,2020(07):33-34.

[2]刘杰.建筑工程土建施工中的桩基础施工技术要点思考[J].建材与装饰,2020(07):48-49.

[3]韩存义.建筑工程土建施工中桩基础技术要点[J].建材与装饰,2019(35):6-7.

[4]李明星.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究[J].建材与装饰,2019(35):27-28.

[5]李高翔.建筑工程土建施工中的桩基础施工技术[J].建材与装饰,2019(33):11-12.

论文作者:张镤

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bd53be9fcbe1f14243f65b3.html