# 施工现场特殊工种作业安全管理与个人防护论文_汪玢

扬州市建宁工程技术咨询有限责任公司 225000

摘要：本文主要针对施工现场特殊工种作业中的焊接作业为例，对其在具体实施期间所存在的职业危害进行了着重的分析，并对应的提出一些科学有效的安全管理要点以及个人防护措施，以便相关人士参考借鉴。

关键词：焊接作业；职业危害；安全管理；个人防护

在建筑施工现场，经常会遇到一些特殊工种作业，如：电工作业、焊接作业、塔吊作业、高空吊篮安拆作业等，由于这些工种作业存在很大的危险性，所以，相关施工人员只有确保自身的安全意识以及专业技术能力，做好现场施工安全管理工作以及个人防护工作，这样才能避免安全事故的发生，保障整体工程施工的顺利开展。

1.焊接作业过程中存在的主要职业危害问题

1.1触电伤害问题

在焊接施工现场，若是相关工作人员的某部位碰到焊条、夹钳导体、裸露的接头、无绝缘保护的电线时，都会发生触电伤害。另外，若是相应的电焊机缺少良好的保护接零或接地保护，且因为接线错误而导致外壳带电时，都会诱发人体触电伤害问题，进而发生一些不必要的安全事故。

1.2电焊弧光伤害问题

在焊接施工现场，电焊机在运行过程中，会产生强烈的电弧光线和大量不可见的紫外线，若是长期被人眼所接触，则必定会导致人眼球出现结膜炎疾病，轻者，眼痛、流泪、怕见光亮。重者则会破坏人眼视网膜，使其出现严重的视力下降以及失明等不良情况。另外，现场作业人员的皮肤若是接触到这种强烈的电弧光，也会出现一定的伤害，所以，要尽量在焊接作业时，保持与电焊机弧光的安全距离，尽量处在10米之外进行焊接施工，这样就会避免上述职业危害问题的发生。

1.3有害气体和烟尘危害问题

在焊接施工过程中，由于电弧高温区具有一定的物理化学反应，所以很容易产生大量的有害气体，如：锰铬氧化物、氟化物、氮氧化物、臭氧等，再加上一些钢板表面存有很多涂料，所以一旦施焊，还会诱发铅、锌等氧化物烟尘的产生。若是人体长时间吸入这些有害气体和烟尘，则必定会造成很多疾病的发生。如：头痛、头晕、磕睡、记忆差、植物神经功能紊乱、电焊工尘肺等疾病。

2.强化焊接作业质量的安全管理要点分析

2.1要在作业前，对相应的焊、割设备进行全面的检查，如：乙炔发生器、电焊机、回火防止器、射吸式焊、割炬等设备，不仅要看其是否存在漏电故障和运转不灵故障，还要看其具体接线设计是否处于标准范围内。

2.2要对焊接施工现场安全检查工作给予相应的重视。不仅要清除各种可燃物，规避因焊、割火星飞溅而引起的火灾事故。而且还要对焊、割作业区域进行充分的明确，尽量使其与可燃物之间保持10以上的间距，这样才能避免火灾事故的发生，保障现场施工人员的人身安全。

2.3对焊、割件的内部结构进行全面的了解，并对其内存的可燃物进行彻底的清除。而在对那些临时焊、割件而言，应在确保周围环境安全的基础上来进行动火焊割，切记不要盲目焊割，以免发生爆炸事故，影响到焊接施工人员的生命财产安全。

2.4要认真检查焊、割件连接部位情况，以免因热传导、热扩散面较大而发生相应的火灾事故。例如，在对建筑内的各种金属管道进行焊、割时，一定要先对其具体功能作用进行了解，若是存在可燃气体和压力等，要立即停止焊、割作业。同时，还要对管道的通向部位进行认真的考察，看其是否存有危险性，若是存在，要立即排除危险因素，然后再开展焊、割作业。而在对临时焊、割件进行焊、割作业时，应尽量确保乙炔发生器、氧气瓶、电弧焊设备的安放位置与焊、割现场保持一定的安全距离，并在设备附近设置“防止触电”等明显标志，拦好安全绳，这样才能切实的保障焊接施工安全，规避一切安全事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.抵制焊接作业危害的个人防护措施分析

在开展焊接作业时，相关施工人员一定要严格按照安全管理要求，佩戴好相应的安全防护措施，这样才能有效抵制电弧光和不可见的紫外线伤害到人的眼球和裸露的皮肤；抵制有害气体和烟尘等进入到人体内部，进而从根本上规避一系列疾病问题的发生。但若是现场施工环境为剧毒场所时，相关焊接人员必须佩戴隔绝式氧气呼吸器，以免出现急性职业中毒事故。而若是施工现场环境为多人作业或交叉作业场所，则相关工作人员必须按照规定要求做好下列几点防护措施：

3.1要尽量佩戴镶有护目镜片的面罩，进以减弱电弧光刺激以及紫外线和红外线的刺激，保护眼睛不受到任何伤害。

3.2要尽量穿浅色或白色帆布工作服，且袖口要扎紧，带好绝缘手套，以便对裸露的皮肤进行充分保护，避免受到各种不良焊接职业危害因素所影响。

3.3要尽可能规避在高频电磁环境中进行焊、割作业。且在引燃电弧后要及时的切断高频电源，并做好焊件接地工作，这样才能杜绝安全事故的发生，避免高频电磁场对人体健康造成伤害。

3.4要在焊接作业现场，加装一些通风设备和吸尘设备，并减少低尘少害焊条的使用，进而最大化减少职业中毒危害，确保整体焊接作业的安全性和优质性。

3.5焊接场所10 m内，不得存放易燃易爆物品，尤其是那些焊、割设备的安放位置，要尽量远离输电线路以及明火或热源。且要在运行使用前，对这些设备的外观质量以及运行性能等进行全面的检查，确保符合施焊作业要求后，才能进入到施工现场。

3.6要提高现场焊接技术人员的操作技能以及安全意识，并对现有的焊接工艺和材料进行适当的改进，以便使其达到机械化、自动化控制目标，进以在提高焊接作业效率的同时，更好的确保焊、割施工安全，从根本上消除电焊作业对人体的危害。同时，还要改善焊工作业条件，选择具有电焊烟尘离子荷电就地抑制技术的CO以及单面焊、双面成型新工艺，这样既可以减少电焊烟尘污染以及焊接危害，又能保障现场工作人员的人身安全，使其能够安全、快速的完成相应的焊接操作任务。

3.7改善作业现场的通风条件，可以采用自然通风和机械通风的方式来进行改善。其中，机械通风方式要尽量借助风机的力量，进以通过其所产生的压力来进行换气、除尘、排毒等防护工作，从而将作业现场的空气质量提升到相应的标准范围内。据相关实践证明，这种通风方式较适用于那些自然通风条件差，封闭式的焊接作业场所中。

3.8做好个人防护工作。不仅要提高相关工作人员的安全防范意识，使其能够认知到做好个人防护工作的重要性，而且还要对其所使用的防护工具以及措施等进行全面的检查，看其是否与相应的规范标准相吻合，若是不符，要立即做出调整，进以从源头处抵制焊接职业危害因素，保证整体焊接施工作业的顺利开展。

3.9要加强焊接作业现场的安全管理工作，提高相关管理人员的责任意识以及管理能力，使其能够对焊接作业现场实施动态跟踪管理模式，并定期对焊接人员强化劳动保护宣传教育以及进行必要的职业安全卫生知识教育，从而在提升焊接人员自我防范能力的基础上，最大化增强焊接操作水平，使其能够真正规避职业病害，保障特种作业的安全性和规范性。

结束语：

综上所述，在施工现场特种作业中，焊接作业对人体的危害性，最为明显，其在具体实施期间，很容易会产生大量的有毒有害气体以及烟尘、强烈的电弧光和不可见的紫外线、红外线，进以给人体造成了很严重的职业危害。因此，要想改善现状，就要不断强化焊接作业人员的专业技能和安全防范意识，使其能够在开展本职工作时，按照严格的规范操作要求，做好个人防护工作。同时，还要对焊接作业现场加大安全管理力度，从多方面入手进行职业危害控制，这样才能在保质保量的基础上，实现焊接施工的顺利开展，确保现场施工人员的人身安全。

参考文献：

[1]洪桂香.浅叙施工现场焊接作业的安全生产与个人防护[J]上海煤气，2018（06）：30-31.

[2]王继红.钢结构施工现场焊工的危害因素和防护措施[J]现代焊接，2018（06）：04-05.

论文作者:汪玢

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bebc6f9b1204b1bfd14ed73.html