# 建筑外装修中的外挂石材构造设计论文_蔡利利

中晶国瑞（天津）建设发展集团有限公司 天津市 300457

摘要：大型外挂石材具有尺寸限度大，定位准确，外观效果优良等特点。它的使用，为建筑设计人员提供了更大的设计自由度，为外墙装修提供了更多的选择。外挂石材饰面的施工方法，干挂法施工短期投入较大，对技术的要求更高，但从长远的综合效益看，干挂法具有更大的优势。而大型挂板又比小型挂板更具有发展潜力。由此可见，采用大型干挂石材做法作为外墙饰面的建筑将会越来越多地出现在我们面前。

关键词：建筑；外装修；外挂石材；构造；设计

引言

干挂石材是建筑外墙的一种施工工艺，该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件，将大理石、花岗石等饰面石材直接挂在建筑结构的外表面，石材与结构之间留出40～50mm的空腔。用此工艺做成的饰面，在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位，以吸收部分风力和地震力，而不致出现裂纹和脱落。当风力地震力消失后，石材也随结构而复位。

一、外挂石材的规格及特点

外墙装修的目的在于提高墙体的耐久性，抵御自然界各种因素对墙体结构的侵袭，并与墙体结构一起共同满足保温、隔热、隔声、防水、美观等要求。外墙装修的种类分为抹灰类、铺贴类、涂料类。石材墙面属于铺贴类墙面，按石材种类的不同又分为天然石材墙面和人造石材墙面。天然石材墙面包括大理石墙面、花岗岩墙面，人造石材墙面包括水磨石墙面、合成石材墙面等。外挂石材根据石材规格可分为小型外挂石材与大型外挂石材两类。有关小型石材的论述已经很多，本文就不再赘述。目前国外为改变小块石材接缝较多、板材色差大的现状，采用大型外挂石材的越来越多，我国许多地区也已经使用这一技术。但由于大型外挂石材面积大、自重大，制作安装时所需的技术复杂，对施工单位要求也较高。

大型外挂石材是指尺寸大于1000mm×1000mm的天然和人工石材。板材尺寸可以达到1400mm×1400mm——1400mm×2000mm，面积可以达到2m2以上。板厚为60mm——120mm。大型外挂石材作为墙面装修材料，对于建筑外观形象的改善具有以下优点：第一，块面划分灵活；第二，线条组织自由；第三，色彩鲜艳逼真。外墙装修的块面划分、线条组织及色彩都是十分重要的因素，大型外挂石材在这三个方面都为建筑设计人员提供了更大的选择余地，由于板材尺寸大，因而对于墙体的块面划分更为自由，避免了小型石材的局限性。墙面线条的划分尺度也大大提高。大型外挂石材可以做到板块尺寸和洞口尺寸一致，使外墙效果协调、一致。人工石材可以根据业主的要求自由确定板材的色彩。大型外挂石材的这些特点使得它更加适用于大型的公共建筑，高层建筑，由于这类建筑通常体量较大，体型简单，这时外墙装修材料的尺度、色彩就显得十分重要，大型外挂石材的规格与建筑的体量更加协调、一致，更利于塑造出独特的建筑外观形象。

二、外挂石材的施工方法

干挂法由于板材面积、自重都较大，因而适用于框架和剪力墙结构的建筑。板材采用锚固件与主体结构相连，在锚固件对应的建筑主体位置应有梁、柱或剪力墙，以保证板材和承重结构的稳固连接。锚固件需采用不锈钢锚固件，在不同的位置采用不同的锚固件，如转角锚固件、平面墙体锚固件等。挂件可以对板块位置进行三向调节，以此保证板块的精确定位。大型外挂石材对于石材的尺寸、规格要求较严，其平整度和公差必须符合国家标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

大型人工石材外挂板的制造方法与小型人工石材外挂板的制造方法相同，经过分快、制模、布筋、放置预埋件、浇制、表面加工等工序制成。如采用白色水泥或加入色素则可制成彩色人工石材板，可有多种色调进行选择。石材表面经过处理之后，上墙的效果酷似天然石材，而板材之间的微小色差反而增加了真实感。

大型外挂石材的施工做法包括湿法挂贴和干挂法两种。湿法挂贴相比干挂法固定有以下两个不足之处：第一，湿法挂贴需要灌注水泥砂浆等胶粘剂，由于湿砂浆在固结过程中会析出碱气，最终透过石材在其表面形成“泛碱”、“泛水”现象，严重影响墙面外观效果，这种情况在近几年落成的建筑中屡见不鲜。第二，湿法挂贴中需要逐层浇筑水泥砂浆并有一定的时间间隔，属于湿作业，因而工期长，效果较低。干挂法由于避免了这些问题，因而在近些年来被越来越广泛地采用。采用干挂法安装大型石材外挂板时，为避免间距过窄产生雨水虹吸现象，同时也为调整板块位置留下充足的操作空间，板块与主体结构之间应留有一定间隙，以80-100mm为宜。板块之间可以留缝或者不留。如将板块之间留出一定间隙，通常为10mm并将板块边缘磨成450角，有意突出分隔效果，可以削弱板块尺寸误差的影响，同时产生醒目的外立面划分线条。该做法用于高层建筑时，由于板块之间，板块与墙体之间均存在缝隙，每块板块均是单独暴露在空气之中，内外风压相等，不存在风压差，不会由于风压的剧烈变化而影响到板的安全性，并且间隙尺寸较大，不会由于板块间存在狭缝而产生哨音。这种做法同时满足了高层建筑立面效果、使用安全性、适用性几方面的要求。

三、施工中应注意的问题

（1）注意保证板材的完整，杜绝边角磨损和破裂。

（2）各种外挂石材均会出现日久退色的现象，人工石材和预制石材可以在生产中加入色稳定剂来克服。

（3）预制板材日久开裂。可以在生产中适当提高振捣密度和配置钢筋来加以克服，天然石材可外刷石材保护剂。

（4）天然石材的风化问题，可以在石材表面涂刷稳定剂来予以改进。

四、结束语

总而言之，随着国民经济的发展，对建筑领域提出了更高的要求。近年来，人们越来越关注建筑工程装饰装修，希望建筑质量能够增强，建筑的实用功能能够不断完善。本文主要对建筑工程装饰装修细部构造的内涵进行了解，提出装饰装修细部构造的设计原则，并以此分析其设计方法，对每个建筑设计其独特的风格，选定合适的材料，确定构造的尺寸，从整体上把控构造设计，从而让装饰装修的效果达到理想标准。希望可以为实际施工提供参考，促进我国建筑行业和装饰装修的发展。

参考文献

[1]向金荣.办公楼预制混凝土外挂墙板与石材幕墙成本分析[J].中国市政工程,2017(05):79-81+104-105.

[2]张伟.某外挂石材幕墙安全性检测鉴定[C].天津大学、天津市钢结构学会.第十六届全国现代结构工程学术研讨会论文集.天津大学、天津市钢结构学会:全国现代结构工程学术研讨会学术委员会,2016:1817-1821.

[3]刘洋.浅析外挂石材幕墙施工技术[J].中国高新技术企业,2014(31): 85-86.

论文作者:蔡利利

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c086df1a29ba1a1a0549867.html