# 建筑外墙的保温技术与节能材料的应用论文_倪春锋

摘要：随着我国建筑工程的不断发展，建筑外墙的功能日益完善，其中，保温技术可以确保外墙的保温效果更上一层楼。此外，在建筑中还会应用各种各样的节能材料，这样不仅可以保证我国建筑迈向绿色发展方向，还可以进一步完善建筑的功能。文章主要对建筑外墙的保温技术和节能材料的应用进行分析，使我国建筑行业能够迈向更加健康的发展。

关键词：建筑外墙；保温技术；节能材料；应用

引言：

当前，人民的生活已经不同以往，不仅生活质量大幅度提升，各种需求也在不断增大，建筑也因此获得发展生机，不断满足人们多元化的需求。现阶段，建筑开始迈向生态环保方向，这符合时代的发展趋势，也可以有效改善环境，为人们打造健康美好的家园。在建筑中应用先进的节能材料和保温技术可以促进我国建筑行业走向绿色可持续发展方向，提高我国的经济效益和环境效益。在建筑中消耗能源最大的部分就是建筑的外部维护结构，采用有效的保温隔热技术可以降低外墙的能源消耗，应用先进的节能材料也可以达到这一效果，还能保证人们拥有良好的居住和工作环境。

一、外墙保温技术

1、内保温技术

内保温技术，顾名思义，就是将保温层设置在外墙的内部，从而达到保温效果。内保温技术操作比较方便，施工效率高，无需耗费大量的施工时间，即可拥有比较明显的保温效果。内保温技术的检验标准比较齐全，这一技术也经过多次实践，可以保证工程质量。内保温会占用较大的面积，还会发生开裂现象，这样就会给施工造成许多不便，对工程的进度形成的影响比较大。内保温结构很容易被损坏，不够可靠，因此，在实际操作的过程中，内保温技术存在许多不合理之处。

2、外保温技术

外保温技术经常应用在外墙之中，不仅优势更多，而且可以展现出出色的保温效果。外保温技术的应用范围比较广泛，既可以应用到新建筑建设之中，又可以应用到建筑改造之中，外保温对建筑主体以包裹保护的方式赋予其更多的功能，还可以提高建筑的耐用程度。外保温技术可以有效减少热桥问题，消除冷凝，扩大空间，给人带来良好的居住体验。

2.1外挂式外保温

外挂式外保温技术会应用特定的材料实现保温。在众多材料中，聚苯板最为常见，由于这一材料的价格比较低，性能完善，因此常常被人应用在外墙外保温之中。除了聚苯板，岩棉、玻璃棉毡等材料也非常实用，不过，聚苯板的应用范围可以涉足到全球，是外墙保温外挂技术中最为常见的材料。使用聚苯板进行外挂式外保温施工时，主要是采用砂浆等物质对保温材料进行固定，使其能够与外墙充分结合。固定完毕后，要采用具有出色抗裂效果的砂浆涂抹，采用玻璃纤维材质的网格布对其进行保护。全部操作完毕后就可以装饰。

2.2聚苯板与墙体一次浇注成型

聚苯板需要设置在建筑的模板之中，再对墙体外侧进行混凝土浇筑，聚苯板会与混凝土共同构成一次浇筑成型复合墙体。这一技术的优势在于，外墙主体与保温层可以在很短的时间内成型，缩短工期，提高工作效率，还可以保证施工安全。聚苯板具有良好的保温效果，设置这一材料后，就不必继续增设外围的保温措施。需要注意的是，进行混凝土浇筑时，要保证浇筑的连续性和均匀性，否则很容易造拆模后的聚苯板出现变形问题，对后续施工造成不利影响。

2.3聚苯颗粒保温料浆外墙保温

将废弃的聚苯乙烯塑料碾碎，使碾碎后的颗粒小于4mm，大于0.5mm。这些颗粒可以作为轻集料是保温砂浆的主要原材料。这种方式可以提高工作效率，操作非常简单，无需耗费大量精力即可完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，这一技术不会受到建筑结构的影响，即使建筑的墙体有质量缺陷，也无需进行修补和找平，只需利用保温砂浆来修复即可，而且不会破坏墙体其他部位，避免出现开裂、空鼓等质量问题。

二、建筑外墙节能材料的应用

节能材料的性能是保温和绝热，在建筑围护、热工设备中会应用绝热材料。绝热材料的主要功能就是有出色的节能效果，在能源日益短缺的今天，应用绝热材料就可以实现对能源的充分利用，减少对能源造成的浪费。保温绝热材料是一种复合体，绝热效果良好，还具有优秀的保温效果。绝热材料可以实现建筑节能化，环保化，绿色化。

1、绝热材料的性能

通常，要保证绝热材料有良好的热阻性能与合理的导热系数。可根据导热系数对不同材料进行区别，如无极材料的导热系数会大于有机高分子材料，金属材料的导热系数会大于非金属材料。为提高材料的保温与绝热效果，可采用不定型无极材料或者有机扁分子材料。如果材料的孔隙率逐渐增大，表观密度进一步下降，就说明材料的导热系数比较低。如果材料所处的环境湿度比较高，材料的导热系数将会随着含水率的增大而进一步下降。因此，要保证绝热材料具有较低的吸湿率，或者做好相应的防水处理。要确保材料有强大的抗冲击能力和抗荷载能力，材料的机械强度可以充分适应环境，粘结性强大，可以充分适应环境。

2、常见的保温绝热材料

聚苯乙烯塑料板、岩棉板、超轻的聚苯颗粒保温料浆等材料均是性能优越的保温绝热材料。这些材料的共同特点在于材料内部的封闭孔比较多，由于表观密度很小，因此，可以用于进行保温和绝热。矿物棉作为保温绝热的常见材料之一，其优越性在于成本低，隔音效果比较好。岩棉和玻璃棉均可称之为矿物棉，岩棉不会燃烧，集隔热、保温、降噪效果于一体。不过，岩棉质量很难得到保证，有些岩棉的质量高，有些岩棉质量低，这就会影响到其性能。玻璃棉与岩棉虽然性能比较类似，但是整体质量比岩棉更高，价格也比较高。

聚苯乙烯泡沫塑料的主要原料是聚苯乙烯树脂，其内部有许多封闭孔，表观密度和导热系数很小，不会受到湿度较大环境所影响，具有良好的隔音效果，强度大，材料结构比较均匀。这一材料经常会用于外墙保温施工之中，其优越的绝热性能和超低的导热系数使得它远远超出其他材料的性能。聚苯乙烯泡沫塑料对环境有良好的适应性，不会轻易被环境中的不利因素所影响，材料内部大量的封闭孔可以确保这一结构稳定，在施工时无需复杂的工序即可完成。不过，由于材料容易燃烧，价格昂贵，就很难得到进一步推广。

三、在外墙保温技术中应用建筑节能材料的意义

在能源危机不断扩大的今天，应用外墙保温技术和节能材料不仅可以节省大量的能源，还可以起到环保的作用，使我国建筑行业走向可持续发展。外墙保温技术的成本比较低，能够给工程带来显著的效益，不会对环境造成很大的污染；利用建筑节能材料就可以增强建筑保温效果，还可以充分利用自然能源，减少能源浪费，实现充分的环保。保温绝热材料可以对建筑主体起到保护作用，还能够给人们带来更加惬意、舒适的环境。

随着我国建筑功能的不断完善，外墙保温技术的发展速度越来越快，将其与建筑节能材料相结合，可以提高建筑的节能、环保效果。要积极创新建筑节能材料，采用性能良好的保温绝热材料，使建筑的节能效果更加显著。节能材料的应用离不开外墙保温技术的支持，当节能材料不断创新后，其性能需要利用外墙保温技术予以展示，因此，外墙保温技术的重要性不言而喻。

参考文献：

[1]李宁,林凯华.建筑外墙节能保温材料及其检测技术[J].绿色环保建材,2020(01):29.

[2]赵民权.建筑外墙节能保温材料的检测技术研究[J].居舍,2020(02):35.

论文作者:倪春锋

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c1ae0d8ed3ba50cc4287a64.html