# 关于城市配电网供电可靠性的配电自动化系统研究论文_彭丹

广东电网有限责任公司佛山供电局 广东佛山 528000

摘要：配电网是电力企业与用户建立供电联系的最为重要的一个环节，配电网供电可靠性是确保用户正常用电与安全的关键，是供电企业经济效益的基本保障，而配电网自动化可以大幅度提高供电可靠性，对电力企业的发展来说意义重大，本文结合笔者多年的工作经验，将就配电网基于供电可靠性的配电自动化系统的相关论题进行详细阐述。

关键词：配电网；接线模式；供电可靠性；配电自动化

随着电力行业的飞速发展，企业间的竞争压力越来越大，为了在竞争中保持核心优势，促使电力企业实现可持续发展，就要切实提高配网供电的可靠性。配电网是电力系统中直接面向用户的环节，对用户供电可靠性有着直接的影响。因此，在配电网规划中如何准确快速地评估配电网可靠性水平，以实现将电能可靠、经济地输送给用户已成为研究的热点。文中对配电网自动化要求、配电网接线模式以及配电网自动化系统构建等相关内容进行分析，希望可以为配电网供电可靠性系统规划方法带来实践参考，具有一定的适用性和可操作性。

一、城市10kV 配电网典型接线模式

1.1电缆线路接线模式

为有效利用现有的单环网网架基础，进一步优化网络结构，增加电源点。首先，可以借鉴双环网设计思路，在单环网之间增设联络线，联络线设在重要负荷处，实现单环网三电源两主一备供电。然后，通过在两组独立的单环网之间设置联络线，可在单环网两侧电源全部失去的情况下，通过投入单环网间的联络线，将本环网负荷转移由对侧环网供电，从而提高供电可靠性。另外，双环网运行方式灵活，通过开环点的设置能够对环间负荷进行平衡。

1.2 架空线接线模式

以满足馈线“N-2”停运要求为目标，架空线应在失去两路电源后仍能够向外转移全部非故障段负荷。如采用两联络接线模式，架空线正常运行时的负载率不能高于50%。如采用三联络接线模式，架空线正常运行时的负载率不能高于66%。

二、10kV 配电网自动化系统整体框架

在整个无功优化自动化控制系统当中具有核心地位的是运行在调度中心上位机并且起到补偿作用的远程投切无功优化自动化控制系统。因此，上位机无线优化自动化控制系统应该根据10kV 线路运行状况，协调补偿器运行。现阶段配电网的管理普遍采用调度自动化系统，这用能够对整个配电网的运行状况实施监控，测量运行数据，运用相应数据计算馈线首端功率因素与现场电压参数值。补偿器沿馈线分布，与上位机之间的通信系统所采用。通过实现无线分组业务，在现有移动通信网络中增加网关支持节点与服务支持节点进而实现，能够实现补偿器与上位机之间的无线通信。无功优化自动化控制系统框架如图1 所示。

10kV 配电网结构变化较为频繁，在整个线路补偿器也会随着网络呈现出的变化对整个容量、位置以及个数进行合理有效的调整。通过此项内容可以得知，无功优化自动化控制系统具备一定的灵活性，能够依据动态状况进行自我调整。数据库能够记录拓扑结构信息、控制器信息、电容器信息等相应数据内容。当整个系统运用数据时，能够建立逻辑控制内容，充分获取配电网当中的无功补偿状况以及补偿容量信息数据，对无功优化自动化控制系统能够起到一定的监控作用。

三、增强配电网供电可靠性的技术措施

3.1 提高设计环节的供电可靠性

若要提高供电可靠性，应该在线路设计之初就将环境因素、地理因素等都考虑在内，如：在线路通道不良、树线矛盾突出地区采用绝缘架空线，提高绝缘化水平； 设计一条新线路时，采用“N －1”的接线方式，提高线路间的互供能力； 按主干线分段原则，在10 kV 主干线上安装干线分段开关、分支线开关，缩小停电影响范围； 在设计处于雷暴区域的线路时，应考虑安装避雷器、避雷线等防雷措施，减少雷击故障率。

3.2提升配电设备的可靠性

采用科学技术和先进设备能够明显地提高配电网的自动化程度，从而使配电网能够及时有效地对事故作出正确的反应，缩短配电网对事故的反应时间，确保配电网能够在事故发生时对故障部分进行隔离，并对非故障部分正常供电，以减少配电网故障对用户造成的不良影响。因此，配电网的设计与管理人员应当根据当地配电网的特点，选择恰当的综合自动化系统建设方案，保障自动化系统能够充分发挥作用，降低事故的发生概率。同时，做好配电网的实时监控工作，了解并掌握配电网的运行状况和故障原因，以便从中总结出当前系统中存在的问题，为配电网的技术革新提供依据，如：佛山供电局在发生障碍、异常较多的馈线处增设线路故障指示器，以便能及时找到故障点； 通过站内远方终端ＲTU 向调度SCADA 系统传送数据和接受操作命令，同时也向配电网自动化系统传送数据和操作命令。

3.3加大配电网管理与维修力度

提高配电网管理与维修的力度，完善管理制度，缩短检修时间，及时发现配电网在运行过程中存在的问题，避免出现配电网带病运行的状况，从而降低事故发生率，维护配电网的可靠运行。为此，应当合理调整配电网的检修计划，推行一条龙检修，将可靠性管理与生产计划科学结合起来，合理利用停电时间，杜绝重复停电。例如浙江长兴县供电公司要求上报停电计划时，应与停电范围内的生产消缺、其他需停电进行的业扩、代工工程等同时施工，以减少重复停电。实际检修时，在保证作业安全的前提下，应尽量进行带电作业，从而进一步缩短配电网的停电时间，提高配电网运行的可靠性。

3.4提高配电网的自动化水平

将计算机技术与信息管理技术应用到配电网的运行管理过程中，不仅能够提高配电网运行的可靠性，还能起到控制配电网运行成本，降低配电网管理难度的作用。因此，在进行配电网改造与维护的过程中，应当加大配电网的信息化建设和数字化建设，逐步实现配电网的自动化、综合化与智能化，用先进的计算机技术代替人工管理，有效降低人为失误导致的配电网运行事故。同时，该技术还能够明显提高配电网对故障的反应速度，减少配电网的故障面积和故障时间，确保配电网的稳定运行。

3.5完善配（ 供） 电管理系统

完善配电系统的计算机监控和信息管理系统，不仅能提高供电可靠性，而且具有显著的经济效益。目前，配电系统的各个领域都在发展自动化，其趋势将是综合化和智能化。未来的配电管理系统将是一个具备数据采集与监（ SCADA）、负荷控制与管理、自动绘制地图与设备管理、工作顺序管理和网络分析等功能的计算机控制系统。

四、结束语

随着计算机和网络技术的不断完善，电力系统正朝着自动化、智能化方向发展。我们需要不断提高配电自动化水平，以此来提高运行、生产管理和规划水平，从而达到配网真正的优化，提高供电可靠性、改善电压质量，降低线路损耗、减人增效。

参考文献：

[1] 杨爱民. 配电管理及配电自动化系统实施中的关键问题[J]. 科技资讯. 2015（36）

[2] 尤炜，高霖. 基于故障指示器的配电自动化系统故障研判[J]. 通讯世界. 2016（10）

[3] 孔维白，郭俊青. 关于配电自动化系统的应用和发展[J]. 通讯世界. 2015（10）

[4] 涂松明. 配电自动化系统实用化运维技术探讨[J]. 低碳世界. 2016（16）

[5] 王振国，岳航. 海勃湾城区配电网自动化系统实施方案探讨[J]. 内蒙古电力技术，2014，02

[6] 李旭东. 大同城市配电自动化方案研究及实施[D].华北电力大学，2014.01

[7] 杨勇志. 天津市区配电网自动化系统的设计与应用[D].天津大学，2013.07

[8] 宣其范. 富阳供电配电自动化建设实施规划[D].华北电力大学，2014.05

论文作者:彭丹

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c1f0937c365b2681bf44b19.html