# 浅谈桩基础技术在建筑工程土建施工中的应用论文_连少鹏

河北汇柏建筑工程有限公司

摘要：随着我国社会经济的快速发展,我国的建筑业也取得了很大的成绩，在建筑工程施工中，桩基础施工技术是最广泛应用的一种技术形式，特别是现代形式下建筑工程在向着高层与超高层方向发展,地基础承载的能力水平直接关系着建筑工程的安全和质量，也直接关系着人们的生命和财产安全，在施工前期,要做好各项准备工作，保证建筑工程可以顺利的进行。对灌注桩和预制桩要具体分情况应用，促进建筑工程的质量。基于此，本文就桩基础技术在建筑工程土建施工中的应用进行分析与研究，推动我国建筑工程能够获得良好的发展。

关键词：桩基础技术；土建施工；应用

1桩基础技术内涵

1.1桩基础技术概念

桩基础是建筑施工的一种基础的形式，通常是由基桩和桩顶的承台结合在一起而形成的基础性的工程。依据桩端的支撑情况的不同分为高承台桩基和地承台桩基。高承台桩基由于施工方式的不同，可以分为灌注桩和预制桩。桩基础常用的施工方式主要有静压、水冲沉入、振动和锤击。在发生暴雨和地震等自然灾害时，桩基础由于把建筑物的竖直荷载转移到地下以及周围的地面中，桩基础较强的竖向承载力能够发挥重要的作用，增加建筑物对外的抵抗力，这样可以有效地减少建筑物的坍塌与倾斜。桩基础的广泛应用很大程度上在于桩基础增加了建筑物的稳定性。在桩基础的施工中需要注意地基的变形和承载力，而且需要做好土建工程施工前的场地的勘察工作。桩基础和一般的地基工程不同，具有很大的工程量，成本相对比较高，桩基础的施工对于施工场地和地基基础都有较高的要求，因此在桩基础的施工中，要对施工场地进行细致的勘探，促使桩基础的施工能够满足建筑所需的承载力和防震特性。

1.2桩基础技术的优势

桩基础技术的优势主要表现在:对坚固的持力层有较好的群桩承载力，能够承载所有高层建筑的竖向荷载，竖向单桩的刚度比较强，受到自身荷载和重要的制约，建筑地基不会发生较大的沉降，提高了建筑物自身的稳定性;桩身从液化软基层穿过，固定在基岩上，当遇到自然灾害时，土层就会自然沉降，但是土层中的桩基具备良好的抗压性和抗拔性，确保建筑稳定性，防止建筑物发生沉降、倾斜等现象;其单桩侧向的刚度也较强，能够抵抗受各种自然条件发生的力矩荷载和水平荷载，使建筑物具有一定的抗震能力;能够提高土层或者岩石的松软程度，使承压力较强的土层或者岩石分担建筑物整体的重量，使建筑物的地基具有很强的承压力，避免建筑沉降或者倒塌等。

2桩基础技术在土建施工中应用的前提

桩基础技术在土建施工中有着非常重要的作用。但是，由于桩基础技术和普通地基的施工相比，其工程量较大，投资成本比较高，同时该技术并不适用于全部的建筑物中。因此，要想将桩基础技术应用在建筑工程土建施工中，还需要考虑到需要具备的前提条件。该技术应用的前提条件主要包括:适用于地基质量要求较高的建筑工程;对于一些对自身的承重力要求较高的建筑工程也可以采取桩基础技术;建筑工程处在地震带也可以采用该技术;施工现场的土层比较特殊建议采用桩基础技术;所占高度较高，且面积较小的建筑工程也可以考虑采用此技术等。

3实行桩基础技术准备阶段

3.1实地勘察施工现场

实地勘察施工现场是土建施工中不可或缺的一项工作。该实地勘察工作主要包含:施工现场的土质、环境的情况，将相关勘察数据整理记录下，为施工方案的设计提供可靠的资料依据。同时，也要根据施工现场的情况选择合适的施工机械设备，为施工过程提供良好的设备支持，从而保证施工顺利的开展。

3.2设计合理的施工方案

在实地勘察施工现场后，根据所得的相关数据，设计出合理的施工方案。其施工方案的设计主要遵循的原则包括:实现文明施工;确保施工的质量;可以利用相关实验确定施工相关的参数等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这样才能有效地提高施工方案的合理性和科学性，从而保证实际施工的效率和质量。

3.3对桩基高度进行控制调整

在建筑工程土建施工中应用桩基础技术，首先要对桩基的高度进行调整控制。这就要求施工人员要熟练掌握放线定位相关作业的技巧，保证每个水准点都具有一定的精确性，确定该施工现场桩基的标准高度。除此之外，施工人员还要依照施工方案的要求，对每根桩基做好定高作业，这样才能有效地提高桩基的精准性。施工人员要做好准备工作，对相关的施工现场做好整理和清洁工作，来满足整体施工的需求，从而提高施工整体的质量。

4桩基础技术在建筑工程土建施工中的应用

4.1预制桩上的应用

预制桩主要是指依照施工现场的形式和材料制成的的桩基，通常都是采用打桩的设备来对桩基进行定桩工作。在现阶段的建筑工程中，预制桩指钢桩或者混凝土桩。钢桩主要适用在特殊的建筑领域。混凝土桩作为土建施工中做常用的预制桩，不但具有较强的承载力，而且其就有一定的稳固性和坚硬性，对于施工操作流程比较方便快捷。但是混凝土桩容易影响施工现场周围的环境。在预制桩制作过程中，其桩尖的朝向可以通过打桩顺利来确定，浇筑预制桩时，要依次从桩顶向桩尖进行浇筑。通常在预制桩中采用的沉桩技术手段有振动沉桩、静力沉桩、射水沉桩以及锤击沉桩。在工程的实际施工中，要结合实际情况，选择合理的沉桩技术，并在施工前科学规划施工方案，全面了解土建施工的区域，掌握桩基间据和数量。在施工过程中，要注意控制桩顶方向和高度。如果桩顶方向出现误差，在地面上打入的预制柱的底部也会出现不差。因此，施工人员要做好施工过程中的每个工序，确保预制桩的承载力和稳定性，进而提高建筑物的承载力。

4.2灌注桩上的应用

通常在建筑工程中灌注桩主要包含钻孔灌注、挖孔灌注以及沉管灌注三种形式。虽然这三种灌注形式都是灌注桩的施工形式，但是它们也具有一定的差异性。将灌注桩应用到土建施工中，要根据实际施工的情况，选择合理的施工形式，并实时地查看桩基强度，防止出现断桩的现象。除此之外，要对施工所用的混凝土质量进行严格地把控，避免发生埋、堵管现象。钻孔灌注形式主要是指通过在地面上进行打孔埋桩的方法。在这个过程中要保证干净的桩孔位置，对桩孔内部的泥土进行清理，然后在加入钢筋和和混凝土，完成钻孔灌注桩的制作。

挖孔灌注桩主要是利用机械或者人工来挖孔。在进行人工挖孔时要注意加强施工人员的安全施工意识，保证施工人员的生命安全，使施工顺利的开展下去。

沉管灌注桩主要是利用重锤完成沉桩过程，最终实现沉管开孔。沉管灌注桩具有成本低、施工速度快、方法便捷等优势。但是由于沉管灌注桩的桩体横截面很小，使桩身强度强度不足，容易发生混凝土散落，导致桩身断裂。因此，施工人员在进行沉管灌注桩的制作过程中，要注意保证沉管内部混凝土的含量，控制拔管的速度。

5总结

综上所述，在建筑业的快速发展下，桩基础技术在建筑工程土建施工中有着重要的作用，与整个建筑施工的质量紧密相连。采用桩基础技术可以有效提高建筑物的承压能力，确保建筑物自身的安全性和可靠性。但是将桩基础技术应用到建筑工程土建施工中，还存在一些不足之处，这就需要施工人员结合施工现场的实际情况，思路也是不同的。

参考文献

[1]鲍明珠，胡鹏飞.浅谈几种桩基础在建筑工程施工中的应用[J].科技信息，2011，17：296+6.

[2]张飞，王雪芹，袁绍国，等.爆破技术在高层建筑桩基础开挖中的应用[J].建筑技术，2012，3：224-226.

[3]江平.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用探究[J].山西建筑，2012，36：58-59.

论文作者:连少鹏

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c32258d2249c9ae906d5b1c.html