# 浅谈暖通设计在绿色建筑中应用论文_叶浩

摘要：随着经济全球化和科技的不断进步，社会、经济的可持续发展已成为人们关注的焦点，全球各国纷纷把建筑业的可持续发展问题上升为国策。目前，我国单位建筑面积的能耗明显高于发达国家的数据，且我国面临着巨大的资源约束和环境恶化等压力，若要实现建筑业的可持续发展，必须要走绿色建筑的道路。暖通空调能耗在建筑总能耗中所占比例较大，暖通空调的节能设计符合绿色建筑中“四节一环保”的主旨，且对绿色建筑的评分起着关键作用。

关键词：绿色建筑 暖通空调 节能

一、绿色建筑的定义

绿色建筑是将可持续发展理念引入建筑领域的成果，他将成为未来建筑的主导趋势。目前世界各国普遍重视绿色建筑的研究，许多国家和组织都在绿色建筑方面制定了相关的政策和评价体系。根据不同地域气候、资源、自然环境和特点和经济文化发展的水平制定绿色建筑的标准，才是符合实际的。

从我国的国情、人与自然的和谐发展、节能、充分利用资源和保护环境的角度出发，我国政府提出绿色民用建筑的定义为：绿色建筑是在建筑全寿命周期内，最大限度的节约资源（节能、节地、节水、节材）,保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。我国从基本国情、人与自然的和谐发展，节约能源，有效利用资源和保护环境的角度出发，因地制宜的提出绿色工业建筑的定义；绿色工业建筑的定义:绿色工业建筑是在建筑全寿命周期内，最大限度的节约资源、保护环境和减少污染，保障职工健康，为生产、科研和人员提供适用、健康、安全和高效的使用空间，与自然和谐共生的工业建筑。推广绿色建筑不仅是转变建筑业发展方向和城乡建设模式的重大问题，而且关系到群众的直接利益和国家的长远利益。

针对绿色建筑的要求，在暖通空调的设计方面，应根据工程所在地的地理位置、气候条件、建筑用途等要求，遵循被动措施优先，主动措施优化的原则合理确定。在暖通空调的系统设计过程中，全年动态负荷和能耗变化的数值模拟是很有必要的，分析能耗与技术经济性以选择合理经济的冷热源及暖通空调系统形式。暖通的系统设计，应充分考虑项目所在的能源结构以及能源政策，统筹建筑内所有系统的用能情况，然后通过经济技术比较，综合全面地选择能源利用率高的空调系统形及空调冷热源，同时优先选用太阳能、地热能等可再生能源。

二、绿色建筑的暖通空调技术

2.1室内环境

室内环境（室内空气品质、声光热湿环境、水质）是绿色建筑的重要评分项。室内有害物的浓度不得高于规范规定的上限，采取有效的通风措施有利于室内空气品质达到国家现行绿色产品的评价标准对有害物的规定。空调采暖系统用水的水质满足国家现行规范及相关标准的规定。对声光要求比较高的房间可以通过选择高效底噪设备和消声措施，使噪声级达到国家现行规范规定的限值。可通过利用自然通风或复合通风的方式使建筑的主要功能房间的室内热环境控制在舒适的范围，通过人工冷热源使建筑的主要功能房间达到现行国家标准的相关规定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

对于防止维护结构内表面结露，作为绿色建筑在设计和建造的过程中，应该核算可能结露的部位的内表面温度是否高于空气的露点温度，采取有效的措施，防止在室内设计温、湿度下产生结露现象。加强自然通风，自然通风可以提高室内的舒适感，有助于健康。在室外条件良好的情况下，加强自然通风还有助于缩短空调运行时间，降低空调能耗。采用可调节的外遮阳装置，可调节的外遮阳装置对夏季的节能有有明显效果，且能大大缩短空调运行时间，同时不影响冬季人们对阳光的需求。适宜的采暖空调设备，温室调控装置、空气质量监测系统、舒适合理的空调末端不仅能给人们提供满足要求的室内环境，而且还可以根据室内外空气的变化实时调整，使室内环境保持在一个良好舒适的水平。

2.2运营管理

在社会发展的进程里，人们通常比较熟悉传统的物业管理模式，对绿色建筑的运营管理相当还比较陌生。通常，绿色建筑运行管理使在绿色建筑投入运营后通过先进的、绿色的、高效的管理模式，在绿色建筑理念的倡导下实现的预期发展目标。从管理方面来讲，绿色建筑的运营管理是主要通过管理和知识的有效结合形成的一种新型的管理模式，并注重管理效果。

在绿色建筑的运行阶段中，节约资源和环境保护的主要目的是实现绿色运营管理的目的。全生命周期中，在环境保护方面，主要是对绿色建筑的室内的声光环境控制，以及绿化等方面的管理。在控制室内空气环境的方面，利用较合理的通风措施，合理使用新风机、全热交换设备、空调设备对室内环境起着重要作用。制定资源管理制度，管理业绩与节约资源、提高经济效益挂钩，使物业公司的经济效益与建筑用能效率等情况挂钩；实现建筑内设备、系统的可靠高效运行，良好的运行调试可减少能源消耗、降低运行费用、缩短回收周期、改善建筑状态、提高工作效率、确认系统性能与业主要求相符；实行用能计量与收费，要实现建筑的能耗分类计量与收费，以及建筑的耗电、耗冷（热）量等用能计量、收费；建筑的通风、空调等设备的的自动监控系统应合理，能保证系统的有效运行，绿色建筑内的空调冷热源设备、风机、水泵和末端设备应进行有效的监测，对关键数据进行实时采集并记录，并对上述设备系统按照设计要求进行可靠的自动化控制。

三、结束语

现代化的建筑施工中，绿色建筑对建筑的设计、施工以运营管理提出了新标准、新挑战，如何在建筑中尽可能多的运用绿色建筑的理念给设计师及整个建筑周期的参与者提出了新要求。暖通空调的设计、设备运行维护在绿色建筑中占重要位置，针对绿色建筑的暖通设计的问题需要给与足够重视并针对问题提出合理化方案。综上所述，在暖通空调项目充分利用绿色建筑技术时目前设计的一个趋势，不仅要充分利用天然能源，而且还要充分利用能源，避免不必要的能源浪费。

参考文献：

【1】殷平.《现代空调》.中国建筑工业出版社，1999

【2】陈义雄.浅说绿色建筑与绿色发展.暖通空调.2000

【3】绿色建筑运营管理的鼓励举措. 《现代物业·设施管理》2019-1

论文作者:叶浩

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c467dbe80eb8cd44d919504.html