# 固体矿产勘查中区域找矿技术的应用研究论文_石林

山东省第七地质矿产勘查院 山东临沂 276000

摘要：随着社会的不断进步，科技的不断创新，我国的找矿技术也获得了良好的发展。在固体矿产勘查中，目前所采用的区域找矿技术仍然存在找矿效率低等缺点。基于此，提出了区域找矿技术在固体矿产勘查中的应用研究。

关键词：固体矿产勘查；区域找矿技术；应用

引言

我们通常情况下所阐述的区域找矿技术主要指的是在区域矿产勘查中利用的具体技术，这些技术的使用可以更加准确的确定矿产的分布范围，矿产的资质情况等，从而为矿产的开采提供全面性的参考。就目前的固体矿产勘查来讲，勘查的效率和质量十分依赖区域找矿技术，所以对区域找矿技术做具体的分析，并就其的利用做多方面的讨论和分析，这于实践工作来讲有重要的现实意义。

1固体矿产勘查中区域找矿技术的应用

1.1电勘查技术。

该技术在应用中具有一定的局限性，因此该项技术主要应用在区域性的调查研究中。例如，在山区，可以利用该种技术，其中包括被动源电磁法、激电法等。该技术在使用中能够得到大量的矿产资源数据信息，工作人员通过数据分析整合的方式，了解当地矿产资源的具体情况，从根本上提高固体矿产地质勘查工作中效率。

1.2井中物探法

在固体矿产的勘查中，利用的第二项区域找矿技术是井中物探法。就该方法的具体利用来看，其需要实施钻孔作业，具体的钻孔位置确定需要以找矿研究的资料分析为基本的依据。在位置确定后实施钻井，以此形成竖井，对井壁四周以及钻孔位置底部所反应出的数据进行分析和对比，这样可以对成矿的分布范围、储量情况等做确定。就此种技术的具体利用来看，其主要是做竖井周边和底部的盲矿勘探，在勘探过程中需在井中吊装各种精密的仪器，这些仪器的作用是获取有效的数据，而最终获取的数据可以为矿产勘查提供帮助。就此种技术的利用分析来看，其突出的优势为能够勘探出许多隐伏和潜藏在地层深处的固定矿藏，这种模式相较于地面上的勘探模式而言，勘探的范围更广、深度更大，是目前矿产勘查中利用的一种极具适应性的找矿技术和方法。再者，这种技术还在实践中对其他的技术手段进行了结合使用，由此实现了勘查范围的进一步扩大，这极大提高了找矿的效率。在目前的西方发达国家，这种技术利用的十分普遍，而且利用该技术发现了较多埋藏比较深的固体矿产。总之，此技术在固体矿产的具体勘查中利用效果显著。

1.3地震勘探技术

当前地震勘探技术在固体矿产勘查中占据越来越重要的地位，该技术使用主要分三步，第一步是对地震信息进行采集，通过对地质任务、测线布置和人工地震的信息采集等，第二步是室内资料处理，在经过计算机的处理后，得到时间剖面和参数剖面，第三步是对得到的资料进行解释，分别是构造解释，地层学方面解释，岩性解释，烃类检测这些对于固体矿产勘查有着重要的意义，该类技术的发展主要是光点记录阶段、模拟记录阶段、数字记录阶段，相对于其他的勘探方法，该方法具有一些明显的优点，首先在初步整理方面，实现自动化，将计算机自动采集的参数进行处理，对速度进行分析、整理、以及作图等方面解释皆是自动化处理，另外通过数字处理完成的界面的空间归为，然后经过深转换，得到相对偏移后的深度剖面和自身的构造图，在进行正反模型分析、合成地震记录等方法时，表明自动模拟技术已得到广泛的应用，并成为现在最为值得信赖的手段。时间剖物截图的步骤主要是先进行地震测线然后通过多次反复的进行数据采集，在通过动、静校叠加等进行对计算机的处理显示成水平叠加时间剖面，最后是通过对倾斜界面做偏移处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该方法解释方面工作流程首先是搜集资料、然后检查资料，这两方面都是对资料进行准备，下一大步为剖面解释，其中主要流程是对比偏移剖面，又细分为对比水平叠加剖面、确定标准层及地质属性，这小两方面是通过钻井资料、合成地震记录以及层速度资料作为主要材料支撑，而确定地质现象主要是从地震模拟试验中得出，速度资料求取，主要是地震速度测井、声波测井以及速度谱为材料支撑，由其上绘制出深度剖面图以及深度构造图，之后等待出现厚图，以方便确定构造以及断层方面的要素，这主要是空间解释步骤的主要内容，综合解释主要是从地质、地球物理进行综合解释，最后编写成果报告，进行汇报工作。

1.4直接探测技术

固体矿产资源均具有特殊的物理化学性质，在勘查过程中可采取直接探测技术，其中在应用该项技术的时候，工作人员需重视电磁辐射、压磁和极化曲线的勘测，要依据时代发展，真正做到与时俱进，并不断总结经验与教训，从而真正提高勘查水平与效率。

3提高固体矿产地质勘查质量的对策

3.1加强应用找矿信息

找矿信息是极其重要的找矿依据，一般而言，通过找矿信息可以快速判断矿产资源的大致范围，可节约时间与成本。其中勘查人员可采取遥感地质找矿技术，实现对找矿信息的全面分析，或者在查找隐伏矿中，需要对矿产深部的具体情况深入了解，或者准确的数据信息。值得注意的一点是，在分析地表信息的时候会受到多方面因素的影响，具有局限性，隐伏矿床众多，导致矿种与类型存在差异性，对此在应用找矿信息的时候需要对矿产空间数据信息加以分析，明确其分布规律，考虑自然环境。还有一点是不同的矿区特点不同，会形成中心矿区的现象，工作人员需及时查找中心矿区，以此提高找矿效率与水平。

3.2充分利用现代科学技术

在目前固体矿产地质勘查技术种类中，部分技术应用具有一定的局限性，而随着技术水平的不断提升，出现了许多新型的勘查技术，这就需要工作人员将先进技术应用在实际勘查工作中，认识到技术创新的重要性，这是提升技术应用水平的基础条件。在正式应用新型技术之前，需要先对技术人员展开培训，使其掌握技术应用方法、技术应用核心、技术应用流程以及应用标准等，充分掌握相关知识之后，再将新型技术应用在实际勘查工作中。除此之外，还要加大资金投入力度，使用先进的仪器和设备，为新技术的应用建立良好条件，同时还能提高技术应用的准确性，为今后固体矿产资源的良好开发奠定基础。

3.3采用先进的勘查技术

在固体矿产勘查技术的应用中，部分勘查技术具有局限性，如电勘查找技术受到区域的局限。在近几年科技的不断发展下，各类新技术层出不穷，对固体矿产勘查技术奠定了技术，对此工作人员需要认识到社会发展的安化，单位要定期组织勘查人员进行学习，使其掌握最先进的地质勘查方法。与此同时，还需要做好资金的投入，购买先进的仪器设备，提高地质勘查的精准性，特别是在后期数据的分析中能够提高准确性，为矿产勘查奠定基础。

结语

随着能源越来越紧缺，对矿产资源的开采和勘查的力度不断加大，能够有效地缓解能源的紧缺情况。然而，在矿产开发中，矿产勘查是其中的一项非常重要且有难度的工作，而区域找矿技术在固体矿产勘查中的作用不容忽视。因此，对区域找矿技术在固体矿产勘查中的应用进行研究，提高区域找矿技术的水平，对于找矿效率和找矿准确性的提高都具有十分重要的意义。

参考文献

[1]周凯.关于金属固体矿产勘查在区域物探中新方法分析研究[J].世界有色金属，2017，（8）：128.

[2]佚名.综合地质找矿方法在矿产勘查中的应用[J].世界有色金属，2018，（15）：88+91.

[3]周雯.物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J].内蒙古煤炭经济，2017，（19）：25-25.

论文作者:石林

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c62505f2892d23029669360.html