# 平面闸门门槽质检表格在施工中的运用论文_卜天兴1,卜天郧2

1.身份证：42050219790504XXXX 四川省都江堰市 611830；2.身份证：42050019750513XXXX 湖北省宜昌市 443002

摘要：施工过程中少不了质检表格，就金属结构安装工程来说要体现过程验收记录和后期的评定，按此要求就要制定相应的表格。以本工程为例过程验收记录相应的制定了附带简图的安装检测记录表和规程规范检查表，单元工程完结后合格优良等级的评定要以过程验收记录的两个表为依据。规范的表格制定也简化了施工中不必要的麻烦，大量的设计蓝图也不需要随身携带，为施工带来便利。本质检表格样本可为同类型工程所借鉴。

关键词：质检表格；附简图的安装检测记录表；规程规范检查表；单元工程质量等级评定表

1.工程设计概况

（1）左岸导流洞金结设计概况：

左岸导流洞，采用深埋竖井闸室方案，闸室内设置中墩，共两孔封堵闸门。

封堵闸门的孔口尺寸为 6m×14m（宽×高），底坎高程为2716.000m。支承跨度 7.06米，封水宽度6.46米，封水高度14.1米。

锁定梁平台高程为2739.500m，启闭机平台高程（即交通洞平台高程）为 2768.000m，闸门按下闸后最高挡水水头58米设计，最高闭门水头19米，最高启门水头21m。两孔导流洞封堵闸门由2个7000kN固定卷扬式启闭机操作。

两孔封闸门为潜孔平面滑动钢闸门，滑道支承，下游止水。根据设计图纸，闸门沿高度方向分为5节，工地安装时节间焊接连接成一整体。每扇导流封堵闸门自重约159.431t。

门槽宽1750mm，高23.5m 。由于导流洞过水时间较长，闸门槽采用Ⅱ型门槽，为了使闸门槽不至被冲蚀损坏，并将闸门槽前后二期混凝土范围内的流道用钢板衬砌，闸门槽内采用填框加以保护。

工程划分如下表：

左岸导流洞金属结构工程量如下表：

主要工程量表

（2）左岸旁洞通金结设计概况：

为确保左岸旁通洞下闸时安全可靠，同时防止左岸导流洞封堵闸门下闸之后，水流从左岸导流洞启闭机平台途经旁通洞闸室流入导流洞下游，因此在旁通洞工作闸门下游设有1扇封堵闸门（设计现出有门槽蓝图，暂无锁定梁、门叶蓝图）。因此左岸旁通洞竖井闸室设有两道闸门，上游为工作门，下游为封堵门。

旁通洞工作门、堵闸门的孔口尺寸均为3.5m×4.5m（宽×高），底坎高程为2722.000m。

旁通洞工作门，闸门型式为潜孔平面定轮钢闸门。顶楣、反轨在上游侧，侧止水板在反轨上，止水形式为上游止水；主轨在下游侧，有走定轮的工作面，闸门顶部配有压重箱单吊点起升装置，闸门下游侧两边还配有侧轮。闸门按下闸后最高挡水水头61.5米设计，支承跨度4.26米，封水宽度3.62米，封水高度4.6米。最高启门水头11.5米，最高闭门水头42.5米。根据设计图纸，闸门沿高度方向分为上下2节，工地安装时节间焊接连接成一整体，连压重箱一起自重约121.041t。

旁通洞工作闸门由2500kN固定卷扬式启闭机操作，锁定梁平台高程为2752.500m，启闭机平台高程为2768.000m。下游的封堵闸门门槽图里无锁定梁轨道的设计，设计未出门叶蓝图。

旁通洞堵闸门止水为下游止水，支承跨度4290mm，封水宽度3880mm，封水高度4600mm。

工作门槽宽1400mm，高30.5米；封堵门槽宽1350mm，高30.5米。为了使闸门槽不至被冲蚀损坏，闸门槽采用Ⅱ型门槽，并将闸门槽前后二期混凝土范围内的流道用钢板衬砌。

工程划分如下表：

左岸旁通洞金属结构工程量如下表：

主要工程量表

左岸闸室结构布置图：

（3）右岸导流洞金结设计概况：

右岸导流洞采用进口岸塔式闸室结构，进口处设置分流中墩，闸门孔口尺寸为2-6.0m×14.0m（孔数-宽×高）。底坎高程2717.00m，闸室顶高程为2757.000m。

锁定梁平台高程为2740.500m，启闭机平台高程为2770.000m，闸门按下闸后最高挡水水头57m设计，最高闭门水头10.5 m，最高启门水头10.5m。两孔导流洞封堵闸门由2个5000kN固定卷扬式启闭机操作。

两孔封堵闸门为潜孔平面滑动钢闸门，滑道支承，下游止水，根据设计图纸，闸门沿高度方向分为5节，工地安装时节间采用螺栓连接成一整体。每扇导流封堵闸门自重约142.491t。

门槽宽1750mm，高23.5m。由于导流洞过水时间较长，为了使闸门槽不至被冲蚀损坏，闸门槽采用Ⅱ型门槽，并将闸门槽前后二期混凝土范围内的流道用钢板衬砌，闸门槽内采用填框加以保护。

工程划分如下表：

右岸导流洞金属结构工程量如下表：

主要工程量表

2.工程形象图

3.门槽过程验收表格

以本工程左岸导流洞封堵门为例；附简图的安装检测记录表与规程规范检查表相配合。就一期钢衬安装，门槽埋件单元做详解：

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门一期钢衬安装检测记录表

施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门一期钢衬安装检测记录表

施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门（一期钢衬）安装质量检查表

施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门门槽（底槛）安装检测记录表

施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门门槽（主轨、止水板）安装检测记录表

施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门门槽（反轨）安装检测记录表

施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门门槽（顶楣）安装检测记录表

施工单位： 中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门门槽（侧轨）安装检测记录表

施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江叶巴滩水电站左岸导流洞

平面闸门门槽（锁定轨道）安装检测记录表

施工单位： 中国水利水电第五工程局有限公司 合同编号： NO:

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门底槛安装质量检查表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门顶楣安装质量检查表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门主轨、止水板安装质量检查表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门反轨安装质量检查表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门侧轨安装质量检查表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门工作范围内各埋件距离及锁锭轨道质量检查表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门埋件焊缝外观质量检查表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门埋件表面防腐蚀质量检查表

4.门槽单元工程评定表格

平面闸门埋件安装单元工程质量等级评定表

一.单元工程质量等级评定条件

1.有关质量缺陷已处理完毕。

2.单元工程所有施工项目已完成，并验收合格。

3.施工单位必须完成安装过程验收记录表并提交监理审核（附简图的安装检测记录表、三检制签名的规程规范检查表），数据有砼前砼后两套，以砼后数据做为评定依据。

4.门槽构件的出厂检验资料（出厂合格证明文件、尺寸公差资料、防腐检验资料）。

5.施工单位需提交测量返点闭合性资料。

二.填表说明

1.单元工程划分：以每一孔门槽的埋件安装为一个单元工程。

2.单元工程量：填写门体重量（t）。

3.本表是在各项目质量检验后由施工单位按建设、监理复核的项目质量结果填写（从表头至表尾），单元工程质量由建设、监理复核评定。

4.主要项目和一般项目合格个数，指达到合格及其以上质量标准的项目数。

5.优良项目占全部项目百分数=【（主要项目优良数）+（一般项目优良数）/（主要项目合格数）+（一般项目合格数）】×100%

6.单元中未涉及的项目栏，用“/”标明。

7.单元工程质量标准（依据NB/T35097.2-2017的规定）。

合格项目：主要项目100%符合质量标准，一般项目实测点测量值90%以上符合合格标准，其余基本符合。

优良项目：在合格项目的基础上，实测点90%以上符合优良等级的项目。

合格等级：主要项目100%符合质量标准，一般项目实测点测量值90%以上符合合格标准，其余基本符合。

优良等级：在合格等级的基础上，主要项目优良率和一般项目优良率达70%以上，评定等级为优良。

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门埋件安装单元工程质量等级评定表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门底槛安装质量评定表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门顶楣安装质量评定表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门主轨、止水板安装质量评定表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门反轨安装质量评定表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门侧轨安装质量评定表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门工作范围内各埋件距离及锁锭轨道质量评定表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门埋件焊缝外观质量评定表

金沙江上游叶巴滩水电站导流洞

平面闸门埋件防腐蚀表面处理、涂料涂装质量评定表

5.底槛过程验收举例

参考文献

[1]《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》.NB/T35045-2014.

[2]《水电工程启闭机制造安装及验收规范》.NB/T35051-2015.

[3]《水电工程单元工程质量等级评定标准.第2部分：G金属结构及启闭机安装工程》.NB/T 35097.2-2017.

论文作者:卜天兴1,卜天郧2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c7b8b07287098d6c4b3d30a.html