# 建筑土方施工技术的应用探究论文_周小井

身份证：32128419830615XXXX 江苏泰州 225300

摘要：目前我国经济发展迅速，建筑行业为我国发展做出了很大贡献。基础工程的建设决定着一项工程的质量，近些年来我国的高层建筑如雨后春笋般拔地而起，但基础工程的建设问题也随之而来。文章以基础建设中土方施工的工艺为核心进行简要的分析和阐述。

关键词：建筑土方；施工技术；应用探究

引言

近些年来，我国的基础工程建设投入得到了日益增加，建筑工程得到了快速发展。建筑土方工程是建筑工程中最为重要的组成部分，在施工过程中施工人员一定要给予足够的重视，严格遵照施工规范以及相应标准进行，加强现场的监测，制定好完善的应急方案，做好土方的开挖以及回填，这对于保证施工的顺利进行是非常重要的。所以要充分研究建筑土方施工技术方面的内容，确保建筑土方工程高质量完成，推动建筑工程的发展。

1概述

所谓的土方工程、土石方工程就是基础土方工。在这当中，包括了路基的开挖施工，对于土地进行平整，对地坪进行填充，开挖人防工程，对基坑进行回填施工和填筑路基等。

（1）施工单位需要进行严谨的规划，制订合理的施工计划，结合成本、环境等因素考量。

（2）需要确定好施工的时间，避免雨季施工，保证成本的控制，合理地对土地进行利用，尽量避开森林和农田资源。对于基础土方施工相对复杂，需要应用先进的技术，对相应的情况进行预见，保证后续工序的顺利施工。所以，基础土方施工是后续施工的基础保障，具有重要作用，对目前基础土方施工技术要不断得改进、探讨、思考，以保证整体工程的质量得到提升。

2土料的选用

土壤材料的选择是填充和压实的第一步。土壤材料的选择必须谨慎。具体说来，应该符合下列规定：

（1）分级细砂砾土，砂和喷砂渣可作为表层下方的填料，但最大粒径不应超过每层厚度的2/3。

（2）含水量符合压实要求的粘性土壤，可作为各层的填料。然而，粘性土不是道路工程中理想的路基填料。

（3）当采用砾石，鹅卵石或块石作为填料时，分层捣固的最大材料直径不应大于400mm，部分层压不应超过200mm。

（4）碎草皮土壤，仅用于填充而无压实要求。

（5）不要使用有机质含量大于5％的淤泥，冻土，膨胀土和土壤。

3建筑土方施工技术的应用探究

3.1施工准备

在建筑土石方施工前，应组织施工作业技术人员深入分析基坑施工方案，明确建筑土石方施工步骤、质量控制重点内容；深入了解区域水文地质条件与周边环境特点，明确施工作业区域内是否存在软弱土层、是否会出现渗水积水问题、是否存在地下管线等。

3.2施工测量

在建筑工程施工中，主要是通过全站仪、激光垂准仪等设备开展平面、高程测量，做好相关控制工作，为土石方施工提供支撑：①平面测量与控制。根据建筑物的平面结构特点，按从整体到局部原则，先把建筑物外廓各轴线交点测试在地面上，然后开展细部放样，建立控制网，实现建筑物定位。②高程测量与控制。根据建设方或施工方提供的水准点建立常区的高程控制系统。在施工过程中，在保证基础原状土不受到干扰的情况下，需要准确开挖到设计高程，不能超挖扰动基底土层，这就要求土方开挖时要密切注意控制高程。如果开挖距离超过设计高程约2m时，相关人员应该为土方开挖设置一定的参考值或标准，并定时检查，严防超挖。如果发生超挖的情况，可以用碎石进行回填夯实，一般采用的碎石粒径在1-3m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3土方挖方

在进行土方挖方的实施过程中，一定要按照实际的施工环境来选择开挖的方式（人工方式、机械方式）。在采用机械挖方时，需要特别关注挖土机或者推土机的使用情况，一定要保证挖方作业按照设计图纸的规划来进行，同时要根据事先定点放线的标高桩、桩位的位置实施土方开挖作业。在进行机械施工过程中一定要关注地表土层的保护，要对表层熟土进行重复利用。在具体操作过程中要按照实际情况进行相应的调整，从而为后续土方填筑以及压实做好充分准备。人工挖土的方式主要适合用于小范围的精细调整，人工挖土过程中要特别关注工人的安全。

3.4压实技术在建筑施工中的应用

（1）夯实法

夯实法的主要作业机理为，借助夯锤自身的重力和下落的冲击力对土壤形成的夯实作用，通过夯实施工可以进一步提升土层结构的紧密性，减少土层缝隙，从而起到提升结构稳固性重要作用。在应用夯实法进行施工时，需要根据建筑区域的地层结构特性和填筑处理的质量要求，适当选择夯锤规格和重量，同时还需要明确夯锤提升的高度以及夯实力度，在各类夯实数据得到确认之后，便可就位起重机，提升夯锤进行反复夯实，待一个区域的强度达到作业需求之后，便可以进行下一区域的夯实施工。夯实法一般在软土和碎石地基的处理工程中较为常见。在土方填筑施工中的主要作用为增强土层的填筑稳固性。

（2）碾压技术分析

对于碾压技术而言，其应用较为广泛，是建筑施工过程中比较常用的技术之一。一般来说，碾压技术主要是利用压实原理，通过机械碾压夯击，将表层地基压实，强夯则利用强大的夯击能，在地基中产生强烈的冲击波和动应力，迫使土动力固结密实，保证施工质量。在建筑施工过程中，根据不同的密度和施工要求，需要选择不同的施工器械。羊足碾一般用于粘性土质较高的施工操作，可以调整土壤并完成一些细节工作，保证施工设计具有一定的合理性以及科学性，能够有效提高工程施工质量和效率。在具体的施工过程中，可以根据实际情况，适当的利用辅助机械，反复的进行压实，保证可以最大程度的满足施工要求，提升施工质量。需要注意的是：在建筑施工中应用碾压技术，应该对操作的速度进行严格把控，避免出现由于操作过快而引发一系列的质量问题。

（3）振动压实法

振动压实法是利用振动压实机的振动力振动土颗粒，使其产生相对位移而达到密实状态。振动压实机与一般平碾相比，可提高工效1-2倍，这种方法主要用于非黏性土的振实。

3.5回填施工

在进行回填施工时，需做好回填土试验工作，科学确定最佳容重、含水率；回填时分层夯实，以30cm/层为宜，从低处开始施工，水平分层整片夯实。分段时，每层接缝处应作斜坡形（倾斜度应大于1∶1.5），夯迹重叠0.5～1.0m，上下层错缝距离≥1m。接缝处不得在墙角、柱等重要部位；压实一层后，应用人工将表层拉毛。土层表层太干时应洒水湿润后再回填，使上下层结合良好；夯实时要按一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，每遍纵横交叉，分层夯打。行夯路线应由四边开始，然后再夯中间；填方应按要求预留一定沉降量，以备自然下沉，可按不超过填方高度的3%预留。

结语

总的来说，建筑基础土方工程有工程任务量大、工艺复杂、技术要求严格等特点。在实际的施工时，应当选择较为合适的优质的施工工艺。在施工过程中需要严格把关每一道工序，科学地选择及应用相关的机械设备，根据施工的地质条件充分考虑周边环境，周详地设计开挖方案，妥善应用管理器械，及时清理运输道路，选用合适的场地。在建筑基础土方施工的过程中，每一个环节都是互相影响，互相促进的，都需要严谨认真地落实。好的基础建设是上层建筑的保障，能真正地提高施工建设水平，有效地推动建筑业的现代化发展，与现代化科技社会相匹配，满足现代化建设的需求。

参考文献：

[1]熊祖钊，易流，黄小武，等.城市复杂环境下基坑土石方爆破振动控制研究[J].爆破，2016，33（1）：45~49.

[2]任斌向，郭卫萍，张增国.大型超深基坑支撑及土方开挖施工技术[J].建筑技术，2014，45（7）：619~622.

[3]陈勇，徐毅，王志.基坑土方开挖与支护技术实例介绍[J].建筑技术，2005，36（3）：214.

[4]李宇翔.天津现代城超深基坑降水与土方开挖施工技术[J].施工技术，2012，41（1）：17~19.

论文作者:周小井

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c97f10c2afa0f660fb2da8e.html