# 高层建筑施工技术的质量控制探讨论文_蒋付军

身份证号：45032419880927XXXX

摘要：高层建筑施工的相关人员不仅要做好本职工作，还要不断的加强自身的学习，提高自身的施工技能，能够与时俱进。采用科学有效的方法对施工技术进行管理，合理安排施工中所有复杂的因素，包括设计图纸、技术方案、技术力量、技术检验、技术操作、技术革新及生产环境等，按照预定目标，确保施工过程正常有序，不断提高企业和施工现场的科学技术水平，以此保证工程的施工质量。因此，在新时期下，加强对高层建筑施工技术的管理有着重要的社会经济意义。

关键词：高层；建筑；技术；质量控制

1 高层建筑施工技术的特点

1.1 高层施工比重大

高层建筑由于建设结构整体高度比较大，在设计施工过程中，除了最底层外，都需要高空作业。①在建筑施工过程中，需要有高效的运输系统，能够顺利的将各种材料，设备机械，和建筑的各部分构件快速合理的运输到施工的位置。②高空作业，空间位置小，距离地面高度大，使得高层建筑的施工更加复杂，更加特殊。③要尽量避开人员的上下重叠施工，做好各种安全防护措施，避免因为高空坠物等造成意外事故。

1.2 基础埋置较深

高层建筑具有很大的自身高度，一般为45～80m，甚至超过100m，因此，必须保证基础工程的稳固。根据我国高层建筑施工规范，地基深埋的程度不能小于建筑整体高度的1/12，如果采用桩基埋置时候，深度不能小于建筑的物整体高度。

1.3 高层建筑施工的工程量大

在高层建筑施工过程中，由于工程牵连的部门比较多，从工程的设计，到材料，机械设备的准备，到施工人员管理人员的选择培训，再到后续的正式施工，施工的管理，质量的监督，工程的护理等一系列问题都需要多个部门的高度协调合作。因此，在高层建筑的设计施工过程中，必须做好科学的设计，严密的组织，严格的管理和高度的协调，各个部门同心协力，精心施工，严守质量标准，将庞大的工程量不断细化，做到分工明确，职责清晰，并对一些关键环节实时监控，集中管理。

1.4 施工周期较长

高层建筑由于其复杂性和工程量大的特点，致使高层建筑的施工周期也较长，平均都在两年以上。要想有效的缩短工程预期，就必须要在施工工艺和施工组织上下功夫，要针对高层结构设计的不同采取不同的施工方法，有效的降低企业生产成本.促进高层建筑施工水平的提升。

2 高层建筑施工技术的质量控制存在的问题

2.1 高层建筑的混凝土技术的质量控制

2.1.1 配合比的选定

工程开工前，一般均要按设计要求配制不同强度等级的混凝土，并都要到质量监督管理部门认定的具有资质的试验机构做级配试验，待级配报告出来后，根据级配做配合比试验（实验室配比），在搅拌混凝土的实验室当中，施工单位需要在施工之前就确保不同强度等级的混凝土能够满足相应的技术要求。在混凝土搅拌实验室里进行试配时，一定要严格的遵循相关的技术要求。在实际施工时照此执行，但问题就在于级配于现场施工过程中是否相符。有资料统计显示，若因砂的含水率增多，砂率下降2～3%，混凝土强度将下降15～20%，而水泥数量影响为5～20%，石子及砂的级配影响为5～20%；水灰比影响为多增1%，强度降低5～10%。既然影响如此之大，那就应该采取相应措施进行控制。

2.1.2 严格养护制度

混凝土的养护工作应该及时到位，不能出现由于混凝土具体有的强度等级各不相同或者是温度差异的变化引起的收缩裂缝现象。根据混凝土表面具体的湿润状况来进行浇水，特别要注意对梁部位的混凝土进行保养。高层建筑多采用泵送混凝土。泵送混凝土不仅能缩短施工周期，而且能改善混凝土的施工性能。高层建筑在施工的过程中较多的采用泵送混凝土的形式。但在实际的施工过程中，由于配料、原材料控制不严的情况致使混凝土的性能受到一定程度的损耗。因此，要在施工过程中加强对高层建筑的养护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对浇筑量大的建筑物要有一定的养护方案，并配备专业的养护责任人，从人员、水源、养护时间等方面进行详细的考虑措施，确保养护到位，不留死角，为建筑体的质量奠定保障。

2.1.3 加强混凝土强度评定

《混凝土强度检验评定标准》规定，混凝土强度应分批进行检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。根据相应条件选定一种，这其中都涉及到一个标准差的问题。高层建筑各方面的条件一般相差都比较大，比如混凝土的浇筑、施工周期以及养护的气候，而且混凝土实验值的离散性也较大，即标准差过大，如果不加区别的进行一个批次的评定，极有可能产生不合格的现象，所以应该进行分批评定，以基本条件是否相同为划分的依据，不仅符合现场要求，也符合国家要求。

2.1.4 建筑裂缝的控制

裂缝的类型有很多，包括不稳定、稳定、运动、愈合以及闭合等。虽说骨料内部凝固时会不可避免产生微裂缝，但是应该尽可能的减少，以确保质量。因为高层建筑混凝土强度一般都较高、混凝土量较大、且带有地下室，因此产生裂缝的可能性很大。“抗”和“放”是裂缝的两个有关措施。所谓“抗”，就是处于约束状态下的结构，在没有足够的变形余地时，为防止裂缝所采取的措施。所谓“放”，就是结构完全处于自由变形无约束状态下，有足够的变形余地时所采取的措施。

2.2 高层建筑的钢筋技术的质量控制

2.2.1 要严把钢筋质量关

在钢筋进场前一定要严格按程序对工程材料的报审表进行审核，并且检验钢筋的技术说明、合格证书等，同时做出检验报告。钢筋进场时要对所进钢筋进行核对，看它们是否与所报资料完全相同，要全数按《建筑工程施工质量验收规范》检查钢筋外观应平直、无损伤、表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈等。在加工钢筋时，采取相关有效的技术是必须的，但还要对成型后的钢筋进行检查，及时发现问题并处理问题。在钢筋进攻过程中如果出现钢筋的力学性能显示不正常、焊接性不良以及脆断等现象时，应据现行国家标准对该批钢筋进行化学成份或其他专业检验。

2.2.2 钢筋保护层

钢筋保护层在钢筋混凝土构件的使用中起着重要作用。它保护着钢筋混凝土构件中的受力主筋不因外界环境的变化而发生腐蚀、生锈，降低钢筋的强度，保证钢筋混凝土构件的使用寿命。只有钢筋保护层厚度符合设计要求了才能保证钢筋混凝土构件中受力钢筋的位置正确，从而保证钢筋混凝土构件的有效断面的要求。

2.2.3 纵向受拉钢筋端头锚固长度

纵向受拉钢筋端头锚固长度是保证钢筋充分发挥其抗拉强度而采用的一种措施，而其长度是与钢筋直径钢筋级别，混凝土强度标号，钢筋外形以及抗震等级有关，应根据设计图上标明的数字或设计规范要求确定。

2.2.4 柱筋、剪力墙纵筋位移

主要是因振捣混凝土时碰动钢筋或绑扎不到位造成。检查要特别注意采用固定卡或临时箍筋加以固定，混凝土浇注后立即修整钢筋的位置，如有明显位移必须进行处理，方案须经设计院同意，一般采用竖筋位移可按1：6 的坡度进行调整，或加垫钢筋或垫钢筋板的焊接方法进行修整。

3 结语

随着社会静的发展，我国建筑技术以及相关科学有了非常大的发展。尤其是在大城市土地资源比较紧张的情况下，高层建筑正在成为城市建筑的主体，高层建筑施工技术得到迅速的发展，因此高层建筑施工技术对于工程的质量控制有着非常重要的影响作用。而如何保证高层建筑的施工质量，保障高层建筑的使用者的合法权益，已经是整个社会各界密切关注的问题。因此必须不断做好高层建筑施工技术的质量控制，保证工程的施工质量。

参考文献：

[1]胡小刚.浅谈高层建筑施工的质量控制[J].中小企业管理与科技，2016（01）.

[2]蒋运来.浅谈高层建筑的施工技术[J].中国新技术新产品，2015（07）.

论文作者:蒋付军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c9af8c6c0e886eb3616d795.html