# 做好防汛抗旱工作综合利用水资源论文_许良福

宁夏回族自治区西干渠管理处 宁夏回族自治区银川市 750021

摘要：宁夏地处西北内陆，黄河上游中部，属干旱与半干旱气候过渡带，大陆性气候特征明显，蒸发强烈风沙大，降水量年际变化大，地处分布极不均匀，气象要素变化异常，自然灾害极为频繁，其中干旱、洪涝是最主要的自然灾害。

关键词：利用水资源；干渠；洪峰高；历时短；洪量小；突发性大

西干渠是黄河在青铜峡建坝后的产物，也是青铜峡河西灌区自流地理位置最高的一条干渠，干渠于1959年冬动工兴建，1960年5月建成通水，由河西总干渠引水，沿贺兰山东麓洪积扇边缘向北穿行，流经青铜峡、永宁、银川、贺兰4县（市），止于平罗县下庙乡暖泉村，全长112.7公里。

西干渠居高临下由南向北傍山而行，贺兰山沿渠有43条较大山洪沟严重威胁着干渠的运行安全。干渠不仅承担着数拾万亩农田的灌溉任务，而且还肩负着保护沿线地区工农业生产、城市经济建设的正常运行和人民群众生命财产安全的重任。贺兰山是青铜峡灌区的天然屏障，它既可阻挡寒流和风沙对灌区的侵袭，又能拦截东麓暖湿空气并使其抬升形成地形雨。但是贺兰山为石质山区、土层薄，土壤平均厚度仅为40厘米，山势陡峭，山体属于侵蚀性构造类型，基岩多裸露，风化强烈。山前洪积扇地为山洪堆积而成，分布范围从贺兰山东麓至西干渠，坡度为10-30％向东倾斜，坡面多为山洪沟道，地表破碎，多为砾石，沟道纵向比较大，山前洪积平原面积广，植被稀疏。由于地处干旱区域，土壤经常处于干渴状态，一次降水量使流域范围达到饱和的几率极少，当降水强时超过损失率来不及入渗时，超过部分即可变为地面经流汇集成洪水。地区降水汇流形成的山洪特点是：洪峰高、历时短、洪量小、突发性大，严重威胁着沿山地区的安全。

西干渠西傍贺兰山，全线有较大的山洪沟43条，调查洪峰流量大于100秒立米的有18条，其中100-200秒立米的有8条，大于200-300秒立米的有5条，大于300秒立米以上的有5条。根据自治区水文部门统计资料记载，贺兰山洪水大于10秒立米/站的，每年有1.6次；大于100秒立米/站的，每年有0.5次-。洪水多发生在每年的6-9月份，以7-8月份最多。大于10秒立米的洪水7-8月占82.8%；大于100秒立米的洪水7-8月份占94.7%，大洪水又多发生在7月15日-8月25日之间。干渠自1960年建成通水以来，贺兰山沿渠共发生较大山洪累计约40多次，干渠12次被冲断，东堤决口累计236处。

由于地理位置的局限性，西干渠引进流量取决于河西总干渠的来水。近年来，黄河来水持续偏枯，西干渠引水量减少，供需矛盾日显突出。因此，如何有效的利用洪水资源将变得非常重要，如果能把洪水通过滞洪区蓄积起来，用于农田灌溉，这样不仅缓解了供需矛盾，还能给我们干渠增加客可观的经济效益。

一、存在的问题

西干渠在防洪体系中的作用就是将干渠西侧的山洪通过干渠排入东侧的二次滞洪区，其东堤就成为河西灌区的防洪堤。从目前西干渠生产及其防洪体系建设的状况看，主要存在着工程建设标准低，调控工程及泄洪建筑物不齐全，造成“上拦不足，中滞不够，下泄不畅”等问题。

1、工程老化失修严重，工程配套不完善。

干渠渠道建筑物大多建于20世纪60-70年代，长期以来由于投入不足，老化损坏工程得不到及时修复改造，大部分渠道建筑物设计建设时标准较低带病带险运行，配套建筑物老化失修严重，跑冒漏水情况严重，渠道安全隐患多。

2、干渠防洪体系不健全

随着社会经济的增长，土地开发浪潮兴起，生产经营性活动的增加，大量的人口迁移流动，不断蚕食侵占了大片滞洪区域，使得西干渠用于排洪的沟道、滞洪区日渐狭小，允许泄洪流量也在不断降低；而且，限制排洪的地方还在继续增加，而政府并没有指定或增加新的排洪出口。同时渠道管理部门与各级沟通、滞洪区管理部门隶属关系相对独立，关系难以协调，且干渠排洪无相应制度及规定。渠道管理部门为保证渠道安全就必须排洪，而地方各级政府为保护本地区经济利益及附属设施，不受损害往往拒绝接纳排洪，即便是同意排洪也是提出一些苛刻条件限制其时间流量。最终结果只能是渠道管理部门任由洪水滞留干渠，给渠道带来更大的危害。

3、干渠工程设计建设标准低，防御山洪能力差

西干渠具有防汛和灌溉双重作用的渠道。经过多年整治，干渠沿线修建了退水闸等防洪工程设施，加固了部分东堤，配套修建了泄洪建筑物，对保障灌区的防洪安全作出了重大贡献，但由于资金有限，尚有部分防洪工程设有按干渠防洪规划修建，已建的防洪工程标准较低，达不到设计防洪标准，不能满足灌区社会经济高速发展的需要。因此，加快干渠防洪工程体系的配套完善，确保灌区防洪安全，是十分必要也是非常紧迫的。

（1）干渠淤积严重，输水能力差。由于干渠战线长，渠床多轻壤沙土层，且全线穿越贺兰山洪积扇脚下，洪水夹带泥沙入渠，加上气候干燥风沙大，造成干渠淤积严重，比降放缓，使得输水能力减弱。

（2）稍闸设计泄洪量小，不能满足较大山洪入渠的泄流要求，干渠处于贺兰山洪积扇前沿，主要接纳贺兰山来洪。干渠距离山体近，雨水从成洪到入渠只需很短的时间，且峰高量大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆辖境内有较大山洪沟43条，其中7条山洪沟的洪水直接入渠，且都位于稍闸辖段内，因此，对于入渠山洪稍闸要有足够的泄洪能力尽快将入渠洪水排掉，保证干渠的安全，但目前稍闸的泄洪能力不能满足要求，如2006年7月14日山洪，由于稍闸泄洪能力差，导致洪水向上游倒流10公里造成干渠洪水漫顶。

二、采取措施

针对存在的问题，结合西干渠的实际，充分发挥工程效益，综合利用水资源，解决供需水矛盾突出问题，服务好灌区群众，提高我处经济效益。

（一）工程措施

工程措施是提高防洪标准的唯一手段，也是减少洪水灾害的最直接、最有效的办法。根治西干渠的防洪问题要按照自治区人民政府批准的《银西山洪治理规划》、系统地对山洪进行治理，加大投入力度，按照“拦、滞、蓄、泄”的原则进行治理，具体包括：

1、防洪工程新建改造及渠道扩宽加固改造。

一是干渠扩整（92+070——112+747），全长20.677KM。二是新建稍闸新老退水闸间节制闸；改造暖泉农场大扬水腰闸、沙井子、新旧稍闸退水闸、白阳墩测水断面。通过对西干渠防洪工程新建改造及渠道扩宽加固改造，使渠道防洪标准由现状20年一遇提高至50年一遇，提高干渠防洪标准，减少灌区洪涝灾害损失。

2、加强干渠防洪工程建设，提高行洪能力，综合利用水资源。

西干渠是贺兰山防洪工程体系的重要组成部分，为更好地发挥其纽带和总体平衡作用，必须加强干渠防洪工程建设，提高行洪能力，为了保证干渠安全运行，采取以拦为主，拦泄结合的防洪方案，以减轻洪水干渠的危害。在金山四号扬水站（101+100）--暖泉农场三斗（102+850）之间，干渠以西建一滞洪区，并在金山四号扬水站北建配套工程节制闸，适时调节干渠来水。因西干渠五所地处干渠下稍段，干渠在灌溉期间、或遇天气变化降雨时和干渠来山洪时，干渠水位较大，上游管理所不能完全用掉，且镇北堡拦洪库水位不允许进库时，多余的水量就要向五所输送，就五所目前干渠工程状况是难以承受的，水资源只能通过退水闸排掉。因此，通过滞洪区和配套节制闸工程，把多余的水量和干渠洪水蓄存起来，待灌溉需用时再放出来，不仅缓解了用水高峰期时灌溉矛盾紧张的局面，而且有效地利用了洪水，达到兴利除害，充分发挥工程效益综合利用水资源的目的。

3、除险加固，确保干渠安全运行。

西干渠是银西防洪工程的重要组成部分，承担着首府银川市的防汛重任，西干渠的安全运行对保障灌溉和确保银川市的防汛安全至关重要。目前，干渠东堤银川段（桩号62+532—90+057）全长27.525，渠道正常运行水位与外坡地面高差较大，地质条件差，加上运行多年，存在着严重的外坡脚渗流、浸水、管涌、裂缝等现象。安全起见，灌溉期间该段渠道只能以中低水位运行，给下游灌溉用水带来一定影响。为此，对该段东堤进行加固改造，拓宽堤顶倍厚堤身，对于干渠内坡及渠底进行复式衬砌，部分外坡脚渗水严重段落实行沿坡脚向外回填3-5米的平台，在平台外沿铺设土工布，然后填筑天然级配砂石料，曲堤顶部铺垫砂砾石，平整路面，保证防洪车辆安全通行。通过加固从干本上消除了供水隐患问题，提高了水资源的利用率，也保证了防洪的安全。

（二）管理措施

管理措施是对西干渠工程状况，来洪情况，调节洪水渠水，建立和健全组织，落实物资、抢险队伍等方面，加强管理合理调配，具体包括：

1、防汛抗旱准备工作，加强领导，健全组织，明确抢险任务，层层落实责任。

抓好职工队伍技术培训，提高抢险水平；监理监测预警系统，实施自动化信息系统管理，坚持科学调度，确保干渠安全；编制好防汛应急预案，坚持依法防洪，依法治水。

2、认真巡护，及时消除隐患

在我们日常工作中，首先就是做到认真巡护，坚持一日三巡，恶劣天气时，要增加巡护次数，发现隐患及时消除。逢刮风下雨，都要有人查看有无山洪，入渠巡查，干渠险工险段，强化值班制度，一旦有山洪暴发，马上逐级汇报降雨起止时间、雨量大小，洪水发生时间、洪水流量、发生洪水的沟道，洪水什么时间入渠、持续时间、洪水入渠流量、入渠位置等。

3、生态治理

对干渠两岸实施大面积植树造林，增加堤防植被覆盖率，减轻风沙对干渠堤岸侵害，达到防风固堤美化渠道的目的。

结束语

防洪抗旱问题是水利建设中的一个重要课题。搞水利建设就是要开发利用和保护管理好水资源，达到兴水之利，除水之患的目的。因此，我们要做好防汛抗旱工作，狠抓水利基础设施建设，充分发挥工程效益，综合利用水资源，促进西干渠水利事业和谐发展。

参考文献：

[1]肖宏.关于水利工程施工中突出问题与技术处理的思考[J].科技创新与应用，2014.201-202.

[2]周泉.探究水利工程施工中的突出问题[J].黑龙江科技信息，2015，173-174.

论文作者:许良福

论文发表刊物:《基层建设》2015年33期

论文发表时间:2016/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d24849e9f0a4bff8f088d98.html