# 建筑给排水施工质量通病与防治策略论文_林成豪,范雪晶

山东省轻工业设计院 山东济南 250014

摘要：随着社会综合发展水平提高，各个行业蓬勃发展。人们对居住环境及条件舒适程度要求越来越高。给排水管道安装施工作为建筑工程不可或缺的部分，其施工质量直接影响到实际生活体验。虽然我国建筑施工质量及技术较之前均有较大进步，但是依旧存在管道破损、堵塞、漏水等质量问题，导致给排水工程达不到预期要求。

关键词：建筑给排水；质量通病；防治

1建筑给排水工程质量通病

1.1阀门，管件材料质量不合格

市面上有的企业公司唯利是图，对阀门，管件，水龙头材料配件把关不严，致使材料配件质量低下给工程安装过程带来困难。在大型工程建设过程中，对给排水管道的支架和吊架数量严重不足，而且在安装过程中，由于技术技能疏漏，安装不规范，不牢固，在后期也没有完善的监管管理体制，给整体工程质量和安全埋下隐患。在家庭的给排水管道安装中，浴盆排水不加存水弯管，冷水管和热水管与太阳能没有使用双面热镀管。管道使用前未进行除锈导致在居民日常的使用过程中出现锈水，既污染破坏了卫生洁具，又会对居民的身体健康造成了严重威胁。

1.2给水管材不合适

建筑进行给排水作业时，往往由于管材型号不匹配，难以进行管材衔接，造成施工任务的停滞不前，使整个工程延期，造成巨大的经济损失。另外很多建筑公司采用镀锌材质的钢管作为供水管道，此类型管材容易生锈，寿命比较短，这对居民的生活带来极大的不方便。而现在市场上PE管材容易老化，所以加强对新材料的研发显得尤为重要。

1.3水压和管道堵塞

给排水管道安装过程之前，都已经进行详细的管道水力计算，使水的压力长期处于正常值。否则就会出现水压偏低，供水不足或者供水压力高于正常值，出现喷水和管道破裂现象。建筑后期，由于工地上砂浆，垃圾等进入给排水管道，堆积在管道弯、三通位置堵塞管道，对居民的生活造成很大的困扰。

1.4给排水管道泄漏问题

管道泄漏主要由于管道材质和施工两方面原因造成。由于管道材质达不到标准要求，在管道施工安装过程中，施工人员不注意细节，后期人为破坏，这都是造成管道泄漏问题的因素。

2给排水工程施工中出现问题及原因

2.1施工人员专业水平问题

施工人员技能水平高低是决定建筑给排水工程施工质量的最重要因素，如果施工人员不具有足够的专业水平和技术能力，自然就会导致建筑给排水工程的质量不能满足建筑工程的需要，最终导致质量问题的发生。在当前常见的建筑给排水工程的质量问题中，很多都是因为施工人员专业水平不够导致，具体包括以下几个方面。第一，施工人员缺乏足够的责任心，在施工时粗心大意，没有严格按照施工图纸以及施工计划来进行施工，导致建筑给排水工程出现严重质量问题。第二，施工人员的专业水平较低，对于施工图纸和计划之中的很多内容没有进行正确的理解，进而导致施工时出现误差，导致给排水工程施工出现问题。

2.2施工工艺问题

当前人们的生活水平和收入水平逐步提高，人们对建筑给排水工程提出了更高的要求，但是我国建筑工程行业在长期的发展过程中，没有给与给排水工程以足够的重视，导致当前建筑给排水工程的施工质量迟迟无法提高，这与人们的高要求形成的鲜明的矛盾。施工工艺水平低下，是阻碍给排水工程施工质量提高的重要因素之一。另外很多施工人员本身专业水平较低，施工经验不足，同样也会导致给排水工程施工质量下滑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3施工质量通病的防治策略

3.1把控阀门，管件材质质量

在进行阀门，管件配件的采购时，不仅仅关注材料的价格，最主要关注的是材料质量。选用有质量保证的管材和洁具，并且有合格证明证书。现场进行性能实验，确认是否与图纸说明文件中的规格参数匹配，是否达到国家的技术标准。最后经过专业工程师的审核，在工程安装开始之前，再一次进行复核。检车时主要检测管道的厚度、管材。是采用PE管？UPVC管材？复合管材？柔性接口铸铁排水管？还是镀锌管材。采用镀锌管材时，管材内外壁是否完全镀锌。采用柔性接口铸铁排水管，考虑预算是否够用。采用UPVC管材，考虑管材抗压抗弯能力等。当然还要做好强度和严密性实验。

3.2选择合适管材

不同的管材适合不同的环境，因此根据环境选用合适的管材才能发挥最大的效能。市场上最常用，最普遍的管材是金属管材，但其容易生锈，可用寿命不长。复合管材强度大，刚性好及耐腐蚀效果良好。UPVC管材存在抗弯抗拉强度低，隔音效果不理想，防火性能不好。柔性接口铸铁排水管使用寿命长，安装效能低，但其造价相比与其他材质的管材要高。在不同的环境选用适合于环境材质的管材，要经过实际情况和管材使用功能做充分的安装前试验，进行充足考虑，不能盲目选择，使不同材质的管材发挥最大的效用。

3.3防止管道堵塞

在进行施工时，注意保护好好管道，避免施工过程中泥浆和工地垃圾进入管道口，可以用厚木板将管道井上方位置盖严实，而且在安装管道过程中，严格按照施工图纸展开实施，对于一些特殊的情况，对于管径安装存有疑问，根据实际情况，提出申请变更计划。为了防止在安装时管道堵塞，可以请专业的人员进行现场指导。

3.4防止管道泄漏

管道泄漏主要是由于管道材质选用不合理，管道材质质量不过关，另一点是施工把控不严，监管管理制度不完善。因此为了防止管道泄漏，就要在选用管道材质选用上下功夫，首先管道材质质量必须过关，不能存在质量纰漏，其次在选用管道材质时，充分考虑管道安放的环境条件，用水量，管道所能承受的压力、最低温度、最高温度、隔音效果、抗弯、抗拉、防火性能、使用寿命、安装效能、这些都必须考虑进去，才能在管道材质选用和质量上避免管道泄漏。在施工时，必须保证管道衔接的可靠性，健全监管管理体制，使安装工人绩效与管道泄漏事故挂钩。在安装完毕后，进行实际测试，保证管道安全有效的运行，防止管道泄漏。

3.5套管安装质量控制

套管一般需要安装在建筑工程的墙壁中，所以一旦完成安装，往往就难以在进行修改，对此必须要保证套管的安装质量。第一，要保证套管的顶端能够高于装饰地面一定距离，并且保证套管底部能够和楼板保持平行。第二，要使用预制套管时，要保证套管的顶部和管顶之间的距离小于100mm，便于后期进行安装，并且要将管套进行防腐处理。

3.6管道安装质量控制

管道安装较为复杂，涉及到支撑、吊装、托架、焊接等安装流程，在进行施工过程中，要保证安装位置的精确性，保证管道与支架之间的稳固性。以及滑槽、滑托两侧之间的间隙距离，各个部件之间的安装要保证符合规范要求，兼顾美观，进而提升用户的满意度。

结论

建筑给排水常见质量通病主要有阀门，管件材料质量不合格。给水管材不合适、管道堵塞、给排水管道泄漏问题。针对这些问题要采取相对应的措施，把控阀门，管件材质质量，选择合适管材，聘请专业人员现场指导防止管道堵塞。选用合适管道材质，健全监管管理体制，可以有效防治建筑给排水质量通病，提高建筑总体工程的质量。

参考文献：

[1]徐丽丰.建筑给排水的质量通病及防治措施分析[J].住宅与房地产，2017（35）：132.

[2]符少君.探析建筑给排水施工的质量通病及其技术措施[J].建材与装饰，2017（49）：16-17.

[3]徐建培.试论建筑给排水质量通病的防控及细部做法[J].中国新技术新产品，2017（21）：104-105.

[4]郭百龙.试论建筑给排水质量通病的防控及细部做法[J].建材与装饰，2017（35）：35-36.

论文作者:林成豪,范雪晶

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d2e97129693f080eebb1ab5.html