# 探析环境噪声监测技术中存在的问题及改进策略论文_许磊

南京市环境监测中心站南京市 210000

摘要：文章通过对环境噪声监测技术存在问题及改进策略进行研究，以便对日后的相关部门的工作产生具有一定意义的参考价值。

关键词：环境噪声监测；技术改进

1环境噪声污染简介

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，环境噪声污染是指人们所处的环境产生的噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，从而使其正常的生活、学习和工作等受到严重影响的现象。噪声污染有暂时性即只要噪声源停止发声则噪声也会随之停止、声源的分布非常分散、噪声影响范围具有局限性等特点。

噪声污染能够给人们生理和心理上带来极大的危害，破坏人们的健康，主要表现在以下几方面：首先是噪声会影响人们的正常的生活起居，比如休息和睡眠。噪声使人无法处于获得良好睡眠条件的环境中，从而无法安然入睡，导致人们无法消除疲劳，严重影响到人们的身体和心理的健康。其次是使得人们的工作效率急速降低。因为长期处于噪声环境中，人们的情绪会发生极大的波动，脾气会很急躁，因而无法专心地投入到工作中去，必然会导致工作效率的降低。噪声还会加大人们的心血管疾病的发生，损伤听觉器官和视觉器官。噪声会影响神经系统的功能，使其发生紊乱、还会导致内分泌紊乱、使人们的精神出现障碍。处在噪声环境中的人们情绪不稳定，容易发怒、焦躁，更严重的会出现精神错乱的现象。噪声会使胃酸降低，使胃动力下降，食欲不振。噪声如果长期作用于人的中枢神经系统，则会使人出现心慌意乱，夜里也会失眠多梦，白天则会头晕头痛，长时间下去则会出现神经衰弱等不良反应，给人们的生活造成极大的困扰。噪声可引起血压高低起伏，改变人们的心率，还会加剧心脏病的发生。噪声也会影响人的内分泌机能，同时不利于儿童智力的发展。

2环境噪声监测技术存在的问题

2.1噪声监测的仪器选择不恰当

在对噪声进行监测的时候，许多监测人员往往会忽视对噪声监测仪器的检验，未对设备进行相应的校准，也有不少人会选择了不恰当的监测仪器，这样便导致现场的监测条件满足不了监测的标准。从而使得监测结果缺乏一定的精确度，出现较大的误差而失掉了作为噪声环境评价依据的条件。尤其是现在的工作人员为了减轻负担，偏向于选择轻便易携带的监测仪器，这就很难保证监测数据的准确性，造成了噪声监测的不严谨。

2.2监测的地点选择不正确

为了减轻工作强度，监测人员可能会选择离自己比较近的、不太符合监测标准的地点，而且会采用不太符合监测点实际情况的监测方法，这样就导致了监测结果与理想状态出现一定的偏差，不具有一般性，不能真正地反映出所要监测的地点的噪声污染的真实情况。

2.3监测的位置选择不合适

对于噪声而言，其信号的分布是断断续续的，而且在传播的途中会由于各种原因发生反射或是折射等现象，在单一固定的地点进行监测是不科学的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，最好要在不同的、分散的多个地点进行监测，将监测结果统计分析，才能够得到比较理想的结果。

2.4对监测产生的误差缺乏相应的改正

在监测过程中，监测结果出现一定的误差是不可避免的，但是监测人员应该尽力将误差控制在最小的范围内，从而保证监测数据的科学性和有效性。例如要避免自然风力等背景噪声，这就要求在选择监测地点的时候要仔细一些。还有周围人群产生的干扰性噪声，此时应该事先疏散周边的群众，然后再开始测量。

3环境噪声监测技术的改进策略

3.1及时更新监测仪器

监测设备若不及时进行更新，则会给监测工作带来一定程度的困难，同时也无法满足噪声监测对精确度的要求。就目前的状况而言，噪声自动监控装置则是不错的选择。它能够全天对监测点的噪音源进行监控，同时将所监测到的相关的、更为精确的数据实时反馈给监测人员，给噪声环境监测工作带来了极大的方便。

3.2保证监测地点符合监测标准

监测地点的选择以及现场的各项条件只有达到了监测要求，所进行的监测工作才能真正达到其意义，这是进行噪声监测技术改进的首要条件。对于在室内进行的环境噪声监测，要关闭监测范围内其他任何可能干扰监测的声源。对于在室外进行的环境噪声监测，则要保证风速要在5m/s，而且监测的现场没有风雨雷电。特别地，在监测生产施工环境下的噪声的过程中，不仅要严格保证监测现场的各种施工器械正常运行，还要对现场的背景噪声进行精确地监测。

3.3保证监测时间和方法达到监测要求

只有控制好监测点的测量时间段，才能更好地改进环境噪声监测技术，从而提高环境噪声监测的质量。正常情况下，对于社会生活环境噪声的监测，主要是测量昼间等效声级和夜间等效声级。而对数据声环境功能区的噪声监控是要24h全天不间断对该环境的每小时等效声级、昼间等效声级、夜间等效声级以及最大等效声级进行监测的。在监测过程中，要采取合理的噪声监测方法，对噪声源则必须进行重点地监控，对其他的地点的监测则可以稍微放缓，真正做到重点出击，合理分工，有条不紊，使得监测结果更加科学有效。对于铁路周边环境的噪声监测，则可以在白天和夜间分别对车流的密度和列车车辆的平均运行密度的某个时间段的等效声级。

4总结

之所以要进行环境噪声监测，是为了能够更加真实客观地反映我们所处的环境的噪声污染达到怎样的水平，从而能够据此提供合理的治理方案，为人们提供更好的生活环境。我国的环境噪声监测工作虽然取得了一定的成就，但是也存在不少的缺陷，因此我们应该不断地总结环境噪声监测过程中的经验教训，从而探索出改进环境噪声监测技术的措施。

参考文献:

[1]林辉越.我国环境噪声监测技术中存在的问题及系统改进[J].科技风,2008.

[2]施思,杜潮炯,黄美玲.浅析环境噪声监测的问题及解决对策[J].科技资讯,2013.

[3]黄宜耀,黄天宇.工业企业厂界环境噪声和社会生活环境噪声监测中常见问题及解决方法探讨[J].科技资讯,2012.

论文作者:许磊

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d3001310437b384bcd0417b.html