# 建筑工程施工新技术在施工中的应用论述郑炳心论文_郑炳心,李业, 吴超

摘要：在建筑施工中，一些传统施工技术污染较大，效率低，不利于建筑现场稳定施工，采用新的施工技术可以大大提高建筑水平，进一步推动我国建筑业的发展，同时进一步探讨新的施工技术的应用范围，使新的施工技术能够更好地应用于建筑施工。鉴于此，本文对建筑工程施工新技术在施工中的应用进行了分析，以供参考。

关键词：建筑工程；施工新技术；应用

引言

当前工程施工新技术主要表现在混凝土施工新技术、防水工程新技术、玻璃幕墙施工新技术等方面。由于这些新技术的应用更加专业化，使用时间较短，因此必须充分利用这些新技术的主要特点，从而充分反映其优势，从而为我国建筑业的更好发展奠定坚实的基础。

1建筑施工新技术应用重要性分析

1.1生产力发展的满足

作为我国市场经济的重要组成部分，建筑工程市场的转型已不可避免。特别是，在当前创新市场的建设过程中，人们越来越重视新技术的重要作用，重视新材料的应用，以促进市场的全面发展。对建筑市场而言，引进各种新技术和新材料不仅是大型建筑企业竞争的必然结果，而且也是我在我国建筑市场不断发展的一个重要结果。事实上，大量新技术在建筑领域的广泛应用，客观地证明了技术作为生产力发展的推动力所发挥的作用。虽然现阶段建筑技术的某些应用仍有一定的提升和改进馀地，但有信心，建筑技术将在今后的发展中得到进一步发展和完善。

1.2建筑企业实现创新发展的必要

事实上，建筑业的技术创新在我国乃至全世界都受到高度重视，更深入的研究和学习具有重要的实际意义，是建筑企业创新发展的必然选择。在市场经济中，建筑业作为建筑市场的重要行为者，必须不断进行技术创新，以更好地满足市场发展的实际需要。虽然市场经济在不断发展，现代技术的创新及其应用无疑是关注和困难的焦点，但建筑企业在发展过程中同样需要重视和确认创新和建筑技术的应用，逐步走向自动化、智能化的发展，为企业获取更多市场资源奠定坚实的基础。

2建筑工程新技术发展现状

要长期有效地发展建筑工程，并得到社会经济和科技的支持，就必须以可持续发展理念为指导，合理改善传统工程的现有缺陷，重视节约资源和制定绿色建筑计划，同时满足人民对建筑工程的需求。因此，施工项目应提高总体质量，合理地将新的施工技术渗透到项目施工的各个环节，同时分析各种新技术的优势和作用，这反过来可以制定目标应用方案，大大降低施工人员的劳动力，同时提高各环节施工的安全性和可靠性。此外，在使用新技术时，应注重设备维护，提高使用效率，从而缩短施工时间，降低施工成本。不仅如此，在应用新技术的过程中，还必须分析现有的问题，这些问题反过来可以不断改进，有效地解决共同的潜在问题，并促进建筑企业的可持续发展。

3建筑工程施工新技术应用分析

3.1建筑工程中混凝土施工新技术应用

混凝土是建筑工程施工中的主要原材料，混凝土其主要成分是由沙子、水泥、水组成，根据混凝土的具体应用对其按一定要求进行搅拌，尤其水泥的厂商、型号对建筑工程的质量都有一定的影响，必须有专业技术人进行指导与监工，这对建筑工程的质量起到重要的影响。新技术在混凝土中的应用，对提高工程的质量起到保障作用。混凝土新技术的应用主要体现在对于清水混凝土技术的使用，这些混凝土施工新技术是在浇钢筋混凝土技术上发展和衍生出来的。对于浇钢筋混凝土技术及清水混凝土技术的应用，能够更好地节约土地资源，实现所建设的建筑工程具有更高的施工质量标准。在建筑工程施工的过程中需要对土地资源的保护，减少建筑垃圾的排放，保护生态环境是第一要务，在建筑工程施工过程中要具有绿色施工的理念。

3.2玻璃幕墙施工技术

玻璃幕墙施工技术是目前施工过程中采用的新技术之一，为了有效应用玻璃幕墙施工技术，可以大大降低项目施工成本，确保项目施工的简单性和安全性。为了采用玻璃幕墙工艺，首先必须完成展开测量、预埋件加工和连接件安装的相关工作。然后，主龙骨是玻璃幕墙施工的主要承重部件，主龙骨的安装是否科学合理，与玻璃幕墙施工质量密切相关。因此，在安装主龙骨时，一定要注意以下施工环节：在安置竖骨料时，要根据节点图将其放置在相邻的两个连接件中间，用螺栓对其进行初步固定，然后用防腐垫片稍加调整，使其位置符合施工规范要求，并按施工设计加平垫，最后固定在选定位置。插件之间的距离也需要特别注意，因为如果距离太短，可能会造成整体重量过重和资源浪费，从而增加建筑费用。因此，在决定插件连接时，我们必须确保插件的位置和距离是合理的。最后，再次安装玻璃幕墙，如果在安装过程中发现有缝宽误差偏大的情况，应将这部分误差平摊到其他胶缝中，避免误差在某一块面材或者某一条缝中积累。

3.3滑模施工新技术

在某些大型高层建筑模板施工期间，由于其垂直结构高度大，模板施工较为复杂，为了提高施工效率和保证施工安全，模板施工新工艺广泛应用于高层建筑模板施工，具体施工时先在一楼或一楼结构中采用液压滑模，进行一楼模板施工，一楼混凝土浇筑完成后，用液压系统缓慢提升整个模板系统，既节省材料，又提高施工效率，是一种指的大力推广的先进的施工技术。滑膜现场施工剖面图如图1所示。

图1 滑膜现场施工剖面图

2.4建筑屋面施工中防水层施工新技术的应用

屋顶漏水一直是建筑物施工中难以解决的一般质量问题，随着近年来施工技术的发展和防水材料的更新，最后可以做好屋顶防水工作，以免屋顶出现水质问题。现行新型屋面防水工程一般采用柔性防水层，即防水卷或防水涂料，防水层施工前还有找平层和隔离层，保证防水材料的防水效果，然后采用聚合物防水材料，对于防水要求较高的建筑物，可以设置两层或多层防水层，以便大大解决房屋下陷水质问题，在房屋使用寿命期间不会有问题。

2.5水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术

在地基处理工程地基和基础施工中，碎石桩新的水泥粉煤灰施工工艺施工简单，材料成本低，施工速度快，在一些地基承载力较低的场地，基本上已经更换了混凝土桩，这种新的桩基施工工艺能够更好地控制地基承载力不足的质量，避免质量问题，同时成本也较低，便于成本控制，提高了工程的经济效益，技术性能好，经济效益好。

3建筑工程中对施工新技术应用注意点分析

建筑行业施工新技术的应用是建筑行业的发展需要，也是社会发展对建筑行业提出了新要求。在施工过程中新技术的应用对提高工作效率，保障工程质量起到促进作用，但对施工人员提出了新要求，其技术人员必须熟悉新技术，在其工程施工的过程中起到科学的指导作用。建筑工程在施工的过程中必须根据施工的实际情况，选择新技术的使用，使用新技术对工程的质量起到提高作用，必须根据实际情况进行科学有效的选择，在科学的管理基础上，科学的应用新技术在建筑工程施工中，有效保障工程的进度，科学的提高工程质量，减少安全事故发生。

结束语

建筑工程新技术在施工过程中的应用，对建筑工人提出了新要求，现代建筑工人需要有一定的技能，对新技术的应用起到保障作用。新技术的应用对保障工程质量，提高工作效率，增强工程施工环保理念都起到重要作用，建筑工程施工中新技术的应用是建筑行业发展的需要，也是社会发展对建筑行业提出了新要求。

参考文献：

[1]何鹏威.对土木工程建筑施工技术及创新探究[J].建材与装饰,2018(24):5-6.

[2]李腾.新技术在建筑施工中的应用分析[J].居舍,2018(11):44.

[3]李世军.建筑工程施工的新技术与新材料及其质量控制[J].中国标准化,2018(06):57-59.

[4]李玉洁.建筑工程施工新技术应用简述[J].门窗,2018(03):63.

[5]楼铁权.建筑施工新技术的应用及质量管控分析[J].城市建设理论研究(电子版),2018(05):117.

论文作者:郑炳心,李业, 吴超

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d44821818accc34b663d263.html