# 建筑主体结构工程施工技术要点探析论文_张金

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 530000

摘要：城市化进程不断加快，带动了建筑行业的快速发展。在建筑工程施工过程中，主体结构是非常关键的施工环节，包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程等项目。因此，施工人员应当加强主体结构的施工质量控制，提升建筑整体的安全性与稳定性。

关键词：建筑主体结构；施工技术；要点

引言

目前，大多数建筑物都在朝着高层和超高层的方向发展，为了保证施工质量，提高建筑施工工作的稳定性。还涉及到对建筑主体结构关键施工技术的应用环节，这对于施工人员的专业工作能力有着较高的要求，需要施工单位引起重视。

1建筑主体结构工程易出现的问题

1.1出现施工裂缝

建筑材料质量、施工环境等直接影响建筑主体结构工程质量，其中最常见的为混凝土结构墙体出现裂缝，出现此现象原因有3个，其一混凝土中水泥、砂质量较差，对我们建筑中使用的混凝土将水泥作为基础性建筑材料，在选择水泥时要结合当地气候、环境等进行针对性选择，且在使用水泥建筑过程中受建筑工程整体预算的影响，所购买的水泥存在不同程度质量问题，对建筑工程质量有明显影响。其二水泥购买后极易受到温度、湿度等的影响，一旦温度差异较大或在短时间内出现快速变化，会直接影响混凝土质量，导致建筑物出现裂缝等情况。其三施工人员、建筑人员整体素质较低、综合能力不高，在实际建筑中出现不遵循规章制度等情况，导致建筑施工中出现质量问题。

1.2混凝土配比不够科学

建筑中水泥的粘稠性极易受水灰比等的影响，随着水泥中水灰比的增加，水泥整体流动性也会逐渐提升，水泥粘度越小，水灰比含量则越高，除水灰比外建筑结构水泥还会受到结构强度、耐久性、施工成本等各类因素的影响，一旦水泥量不足或水灰比不足，便会明显降低混凝土强度，导致建筑无耐磨性不足，此时若建筑中需要的水泥量较大，水泥伸缩性会明显增加，导致建筑无出现裂缝，若情况较为严重会导致建筑结构松散，降低建筑施工整体质量。

2建筑主体结构工程施工技术要点

2.1测量技术要点

测量工作是保证后期工程的基础和前提，特别是对高层建筑的地基部分，更应该做好测量工作。最终的测量数据能够为施工人员提供科学参考，并根据实际的测量结果制定出更加科学的主体结构施工方案。其中测量的主要内容包括三个方面。第一，测量主体结构的垂直度。其测量结构直接关系到该高层建筑的主体结构稳定性。在具体的测量过程中应该选择最佳的边角柱，选择合适的测量方法，这样才能够保证测量的准确性。第二，测量主体结构的标高线。在每一个高层建筑施工中都会在每层设计四个孔洞，测量人员可以采用定位标线的方式对这四个孔洞位置进行测量，为了保证准确性，应该由多位测量人员进行多次校准。第三，测量主体结构的轴线。测量人员通常会使用经纬仪对轴线的测量方式，并标注好钢板的准确位置，进而提高测量的正确性。

2.2模板工程施工技术要点

在高层建筑主体结构施工中，模板的施工是非常重要的一项施工环节，这一施工技术对于控制建筑的施工质量有着非常重要的作用。在进行模板工程施工环节前，需要根据实际的施工环境合理的选择施工方案，确定好模板的施工类型。工作人员要检查模板施工区域的夯实情况，确保模板在安装之后具有足够的稳定性。在模板施工过程，应当选择合理的模板连接方法，一般会采用二次拼接的施工方案，这样能够提升模板的安装质量。施工人员要密切关注模板的安装变形情况，一旦发现模板出现了安装变形要及时进行处理，防止影响后续的施工质量。尤其要对于连接件的稳定性、结构支撑件的紧固和稳定性、模板安装位置的准确性等方面进行严格检查。在模板拆除工作中，要严格遵守先拆非承重模板后拆承重模板的循序。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3钢筋工程施工技术要点

高层建筑离不开钢筋混凝土的支撑，特别是钢筋的选用，直接关系到高层建筑主体结构的安全和稳定。即使钢筋复核设计要求，在绑扎和施工该过程中，如果不能按要求实施，仍然无法起到应有的作用。这就需要在高层建筑施工该过程中，严格要求钢筋施工过程的规范，防止产生质量事故。首先，钢筋进场，需要做全面检查和复测抽检，确保钢筋型号和规格参数符合设计要求。钢筋表面修饰和损伤程度是否满足使用要求，在钢筋存放方面做好分类和防护。根据抽检标准，由监理单位见证人员随即抽取送第三方具有资质的检验单位，满足质量要求后再接收，否则坚决不允许进入工地。钢筋工程往往环境恶劣甚至危险性高，为了满足钢筋施工质量要求，要做好技术交底，明确一线工人掌握施工要求并能熟悉操作，还应加强过程监管和检查。另外，还要给钢筋施工人员做好相应的配套保证工作，特别是危险性高的地方，天气恶劣的季节、夜间施工、冬季施工做好安全防护和平台建设，为钢筋施工人员创造一个相对安全、舒适的工作环境，确保钢筋工程施工质量。为了确保钢筋工程施工规范，需要注重细节。做好错头绑扎，尽量减少钢筋接头施工，做好施工过程中的测量检查，严格控制施工误差。

2.4混凝土工程施工技术要点

2.4.1混凝土浇筑

混凝土浇筑采用分段、分层和分次的方法进行，一般先对构造柱进行浇筑，然后浇筑圈梁和板。采用泵送的方法输送混凝土，对柱浇筑以前，先在底部使用标号与混凝土相同的砂浆浇筑30~50mm。梁板的浇筑应保持连续，不允许设置施工缝。为保证板面的标高，需双向设置钢筋，将其作为标高控制的基准。圈梁和板的浇筑宽度应依次推移3m，用于保证浇筑的均匀性，接缝要在混凝土达到初凝后进行，振捣在浇筑的同时进行，振捣时应防止漏振，此外要注意楼板处的振捣应使用平板振捣装置，这样能有效避免收缩裂缝的产生。浇筑时要经常性钢筋、模板及支架的实际情况，如果发现移位和变形，则应马上停止浇筑，同时在混凝土凝结之前完成修整。

2.4.2混凝土振捣

混凝土振捣以机械振捣方式为主，包括插入式振捣棒与平板振动装置。在插入振捣过程中，应遵循快插慢拔的原则，在振捣棒快要从混凝土的表面露出时快速将其抽出，否则将产生空鼓。一般振动棒都呈行列式插入，插入后根据顺序进行移动，不可混用，否则很有可能产生漏振。在分层浇筑的过程中，对上一层混凝土进行振捣时，需要将振动棒插入到下一层50mm左右，用于消除接缝，并且上层混凝土要在下一层混凝土达到初凝之前完成振捣。

2.4.3混凝土养护

在混凝土浇筑完成12h后立即开始养护，养护方法为覆盖草袋和浇水，对于浇水的次数，需要以可以保证混凝土表面始终处在湿润的状态为准确定。养护时使用的水和混凝土搅拌用书完全相同。混凝土养护时，若发现覆盖和浇水都不足，导致混凝土表面产生干缩裂缝，应立即补充遮盖，并全面加强养护，适当延长浇水的持续时间。通常情况下，养护持续时间应达到7d以上。另外，在冬季施工过程中，需要向混凝土中添加适量的早强剂和减水剂，并采用草袋覆盖与塑料薄膜覆盖相结合的方法养护。

结语

在建筑工程施工中，主体结构施工是非常重要的，直接影响着建筑整体施工质量和结构安全性。因此在建筑施工过程中，施工人员要严格控制好主体结构的施工质量，根据实际情况选择合理的主体结构施工方案，保证建筑的稳定性和质量。

参考文献

[1]黄增春.高层建筑主体结构施工技术探析[J].科技创新与应用，2019（19）：115-116.

[2]吕成成.高层建筑主体结构施工方法浅析[J].建材与装饰，2018（16）：251-252.

[3]赵永丽.高层建筑主体钢结构工程的质量控制及监督要点[J].工程技术研究，2019（13）：123-125.

论文作者:张金

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d53ebe0160c278d2df4f32d.html