# 浅谈常见室内墙地面建筑装饰装修材料的特性与应用论文_彭冠凯

深圳广田集团股份有限公司 广东省深圳市 518000

摘要：本文对几种常见的室内墙地面建筑装饰装修材料的特性和应用进行了研究，首先分析材料在装饰装修中的实际功能和作用，然后对常见的几种材料的特性、优缺点和适用范围进行了分析。

关键词：室内墙地面；建筑装饰装修材料；特性；应用

引言：材料对装饰装修的效果影响很大，在室内装饰装修当中，不同的材料因为有着不同的特性，所以应用方法也有很大的不同。在进行装饰装修之前，需要合理的选择材料，才能保证装饰装修的品质。

一、室内装修材料的的功能

1.1 美化空间

室内设计的发展促进了人们审美水平的提升，通过装修材料进行颜色搭配和风格呈现，成为当前设计行业关注的重点之一。不同的装修材料在室内具有不同的肌理和质感，带有不同的颜色，能够营造不同的室内空间[1]。随着新材料、新工艺的出现，设计师有了更加广阔的发挥空间，利用全新的设计理念，创造不同的居室风格，在视觉上改善了房间内美感的同时，也让房间更加和谐，更适宜居住。

1.2 载体性

使用室内装修材料能够呈现出设计师的设计理念，装修材料也由此成为了室内设计的实物呈现。对于设计师而言，他们需要充分了解和熟悉不同的装修材料所具有的特性和适用范围，根据装修风格、室内环境等对材料进行合理的空间配置，展现出室内空间的装修格调。

1.3 承载人文属性

选择和运用不同的材料到室内装修中，需要考虑不同方面的综合因素，比如材料的材质、颜色、文理等属性，也包括装饰材料的工艺等等，装修还要体现出地域特色、人文追求等等，这些都是在展现艺术性和实用性的同时，考虑的元素，从而增加装修的内涵。因此，必须要深入挖掘材料内在的属性，展现材料的人文情怀。不同的国家在进行装饰装修时选择的材料都有很大的不同，不同的人文风格也会导致材料使用的大相径庭[2]。比如采用我国传统风格的装修，就会大量使用装饰画、屏风等等，书房、家具多会使用红木，从而展现出民族特色。现代装修有着对简约美和自然美的追求，现代人更希望能够体现出情感，并追求与自然景观的和谐，一些环保材料就使用到了室内装修装饰当中。

二、常见墙地面建筑装饰材料的类型和应用

2.1 装饰石材

在室内装饰材料中的石材种类有很多，主要包括天然花岗岩、天然大理石、人造饰面石材，不同的石材有着不同的文理和质地，对装修的风格影响很大。

（1）天然花岗岩

在装饰装修工程当中，所指的花岗岩材料是以花岗岩为代表类型的一类装饰材料，包括各种由石英、长石组成的矿物，这些矿物当中还有少量的云母和暗色矿物的岩浆岩和花岗岩的变质岩，包括花岗岩、辉绿岩、辉长岩和橄榄岩等[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

花岗石从外观上看一般都是整体均粒状结构，这种结构也被称为花岗岩结构，花岗岩具有构造致密、强度高、密度大、吸水率低、质地坚硬、耐磨的特点，化学成分包括二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁、三氧化二铁等等，并且以二氧化硅为主，含量通常在60%以上。因此，花岗岩材料是一种酸性硬石材，可以很好地承受酸性腐蚀，具有较高的耐久性，并且抗风化，应用到装饰装修当中，可以使用很长时间。但是，花岗石中的石英会在高温下发生晶变，体积膨胀，最终导致花岗岩开裂，使得花岗岩的耐火性很差。

根据花岗岩材料的外形，可以分为毛光板、普通板、圆弧板和异形板四类，还可以根据表面加工程度分为细面板、镜面板、粗面板三种。我国制定了《天然花岗岩石建筑板材》标准，将普通板、圆弧板、毛光板分为优等品、一等品和合格品三个等级，普通版以规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差和外观质量等数据进行评定，圆弧板按照规格尺寸偏差、直线度公差、先轮廓公差和外观进行评定、毛光板则按照厚度偏差、平面公差、外观质量等进行评定。

花岗岩材料一般用于公共建筑当中，比如学校或者实训大厅的主入口，由于这些地区的人流量很大，人大量的走动会对材料的冲击磨损很大，采用花岗岩材料充分发挥了它的耐磨性能。天然石料都具有一定的放射性，虽然对人体的危害很小，但是花岗岩的放射指标依然会在长时间后对环境产生污染。

（2）天然大理石

装饰装修中对大理石也是泛指很多不同的材料，除了狭义上的大理石之外，可以磨平、抛光的各种碳酸盐和相关的变质岩也统称为大理石材料。大理石材料的主要成分是碳酸盐矿物，成分中超过一般都是氧化钙和氧化镁，是一种碱性材料[4]。质地密实、具有较强的抗压能力、吸水性很低，并且质地较软。如果出现酸雨，就会对严重腐蚀大理石表面，使得表面的强度降低，影响到外观的色泽和装饰效果。因此，大理石材料一般会在室内使用，用于各种墙面的装饰当中。

（3）人造饰面石材

人造饰面石材使用无机或者有机凝胶作为胶黏剂，将天然砂、碎石、石粉或者是工业渣作为粗、细填充料，经过成型、固化和表面处理而制成的。这种材料的重量很轻，同时具有较高的强度，厚度很薄、色泽鲜艳，同时具有较多的花色，在外观上的变化是传统的天然石材难以比拟的。就性能上而言，通常要比天然石材更耐腐蚀，施工使用起来十分方便，并且具有较低的价格。

聚酯型人造石材是一种使用较多的人才饰面石材，这种石材一不饱和聚酯凝胶为主要材料，具有色泽饱满、强度较高、耐水耐污染的有点，当时抗刻划性能很差，并且如果填料不合理，就会导致产品出现变形等问题，这种材料主要使用在外墙面、柱面和楼梯面板、服务台等部位。另一种常用的人造石材是微晶玻璃性人造石材，由矿物粉高温熔烧而成，由玻璃相和结晶相构成的复相人造石材。具有光泽柔和、色差小、颜色多、强度高、耐磨等优点，通常在室外的墙面、柱面和台面当中使用。

2.2 建筑陶瓷

陶瓷材料可以分为陶和瓷两种，在建筑外饰面主要使用干压陶瓷砖。按照陶瓷材料的应用特性，可以分类为釉面内墙砖、墙地砖、陶瓷锦砖[5]。釉面内墙砖的尺寸偏差小、平整度和表面质量高，并且有较强的物理性能，比较耐化学腐蚀。陶瓷材料具有表面细腻、色彩丰富、图案丰富、装饰性强的有点，通常用于民宅、宾馆、医院、学校以及实验室当中，使用在对耐腐蚀、耐清洗要求较高的部位。

2.3 木质品地板

（1）实木地板

实木地板是由实木直接加工而成的地板，一般长度在250毫米以上，宽度不小于40毫米，厚度不小于8毫米，采用平接或榫接的方法连接，在体育馆、舞台、住宅的地面装饰中使用。

（2）人造木地板

人造木地板可以分为实木复合地板和竹地板，实木复合地板由三层实木交错压制而成，在表面层选择优质荧幕规格的板条镶拼而成，中间为软木板条，底层是旋切单板。这种地板具有普通实木所具有的有点，同时通过对木材的调整，改变了木材之间的应力，使得地板不容易开裂，适合地热采暖铺设。通常使用在家庭居室、办公室和宾馆中。竹地板的湿胀干缩稳定性比实木地板高很多，而且节约木材，也通常使用在室内装饰当中。

结束语：装饰装修材料的合理使用，能够让室内变得更加美观和舒适，同时可以提高室内的文化氛围。必须要充分了解材料的特性，根据材料各方面的性能合理的使用，才能在让室内装修美观的同时，具有较高的实用性。

参考文献：

[1]张智慧,代清冬. 探析我国建筑装饰装修材料的现状及发展趋势[J]. 现代装饰(理论),2016(03):17-18.

[2]韩军召. 浅谈常见室内墙地面建筑装饰装修材料的特性与应用[J]. 江西建材,2018(02):73+75.

[3]马宇祥. 建筑室内装饰装修设计中绿色环保设计的构建[J]. 科学技术创新,2018(04):118-119.

[4]肖利才. 论绿色装饰装修材料与绿色装修的区别[J]. 广东建材,2008(04):141-145.

[5]计双燕. 室内空间中的墙体设计研究[D].哈尔滨工业大学,2012.

论文作者:彭冠凯

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d542e7c2079bd93fb4defac.html